|  | INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETĂRI ŞI PROIECTĂRI ÎN DOMENIUL AMENAJĂRII TERITORIULUI, URBANISMULUI ŞI ARHITECTURII, CU FUNCŢII TERITORIALE “ U R B A N P R O I E C T “ MD-2012, Chişinău, str. Constantin Tănase, 9, tel (022) 24-21-64 |
| --- | --- |

Licenţă seria A MMII nr. 026517

Obiect nr. 15614

Plan urbanistic general

al oraşului Căuşeni

Volumul I

memoriu general

Director general 					Iu. Povar

Arhitect-şef

INCP "Urbanproiect" 				V. Bocacev

Inginer-şef

INCP "Urbanproiect"				V. Carlov

Director DAT şi U 					L. Mămăligă

Manager proiecte 					S. Vorobiova

Arhitect-şef proiecte 				O. Ganicenco

or. Chişinău 2016

Borderou materiale

| A. Piese desenate |
| --- |
| 1. | Încadrarea în sistemul de localotăţi. | Sc. 1:25 000 |
| 2. | Situaţia hidrogeotehnică. | Sc. 1:10 000 |
| 3. | Situaţia existentă. | Sc. 1:5 000 |
| 4. | Disfunctionalităţi şi priorităţi. | Sc. 1:10 000 |
| 5. | Reglementări. Zonificarea teritoriului. | Sc. 1:5 000 |
| 6. | Reglementări. Căi de comunicăţii şi transport. | Sc. 1:10 000 |
|  | Reţeaua de drumuri şi străzi. | Sc. 1:10 000 |
| 7. | Reglementări. Sciţă de amenajarea a zonei centru. | Sc. 1:2 000 |
| 8. | Reglementări. Unităţi teritoriale de referinţă. | Sc. 1:10 000 |
| 9. | Reglementări. Zone industriale (unităţi economice şi de producere). | Sc. 1:10 000 |
| 10. | Reglementări. Alimentare cu apă potabilă. | Sc. 1:5 000 |
| 11. | Reglementări. Canalizare. | Sc. 1:5 000 |
| 12. | Reglementări. Alimentare cu gaze naturale. | Sc. 1:10 000 |
| 13. | Reglementări. Alimentare cu energie electrică. | Sc. 1:10 000 |
| 14. | Situaţia existentă. Protecţia mediului. | Sc. 1:10 000 |
| 15. | Reglementări. Protecţia mediului. | Sc. 1:10 000 |
| 16. | Monumente de istorie, arhitectură şi artă. Monumente ale naturii. | Sc. 1:5 000 |
| B. Piese scrise |
| 1. | Memoriu general | Volumul I |
| 2. | Regulament local de urbanism | Volumul II |
| 3. | Protecţia mediului | Volumul III |
| C. Versiunea electronică |

Conţinut

|  | Pag. |
| --- | --- |
| 1.0 | Introducere. ........................................................................................................................ | 5 |
|  | 1.1. | Obiectivul lucrării. ........................................................................................................ | 6 |
|  | 1.2. | Colectivul de elaborare. ................................................................................................ | 6 |
|  | 1.3. | Schiţă scurtă din istorie. ................................................................................................ | 7 |
|  | 1.3. | Cadrul natural. .............................................................................................................. | 8 |
| 2.0. | Divizarea teritoriului or. Căuşeni după condiţiile geotehnice (aprecierea favorabilităţii terenurilor pentru construcţie). ................................................................ | 8 |
| 3.0. | Soluţii de planificare spaţială şi arhitecturală. ................................................................ | 10 |
|  | 3.1. Situaţia existentă. ........................................................................................................ | 10 |
|  | 3.2. Disfuncţionalităţi şi priorităţi. ..................................................................................... | 12 |
|  | 3.3. Propuneri de proiect. ................................................................................................... | 13 |
| 4.0. | Potenţialul economic. ........................................................................................................... | 16 |
|  | 4.1. | Caracterizarea situaţiei existente. ................................................................................ | 16 |
|  | 4.2. | Prognoza potenţialului economic. .............................................................................. | 19 |
|  | 4.3. | Infrastructura turismului. ............................................................................................ | 20 |
| 5.0. | Populaţia. .............................................................................................................................. | 22 |
|  | 5.1. | Situaţia existentă. .......................................................................................................... | 22 |
|  | 5.2. | Calculul numărului populaţiei pentru perspectivă. ....................................................... | 24 |
| 6.0. | Fondul locativ. ...................................................................................................................... | 27 |
|  | 6.1. | Situaţia existentă. .......................................................................................................... | 27 |
|  | 6.2. | Prognoza fondului locativ. ............................................................................................ | 28 |
| 7.0. | Dezvoltarea infrastructurii sociale. .................................................................................... | 33 |
|  | 7.1. | Autorităţile administraţiei publice locale. .................................................................... | 33 |
|  | 7.2. | Instituţii de educaţie. ..................................................................................................... | 34 |
|  | 7.3. | Obiective ocrotirea sănătăţii. ........................................................................................ | 35 |
|  | 7.4. | Obiective cultură, sport şi agrement. ............................................................................ | 36 |
|  | 7.5. | Obiective comerţ, alimentaţie publică şi deservire comunală. ..................................... | 37 |
| 8.0. | Organizarea zonelor industriale. ........................................................................................ | 41 |
|  | 8.1. | Analiza situaţiei existente a complexului industrial al or. Căuşeni. ............................ | 41 |
|  | 8.2. | Soluţii urbanistice. ........................................................................................................ | 42 |
|  | 8.3. | Concluzii. ...................................................................................................................... | 43 |
| 9.0. | Căi de comunicaţii şi transport. .......................................................................................... | 52 |
|  | 9.1. | Situaţia existentă. .......................................................................................................... | 52 |
|  | 9.2. | Soluţii urbanistice. ........................................................................................................ | 57 |
|  | 9.3. | Canalizare pluvială. ...................................................................................................... | 62 |

| 10.0. | Alimentare cu apă potabilă. ............................................................................................... | 67 |
| --- | --- | --- |
|  | 10.1. | Situaţia existentă. ......................................................................................................... | 57 |
|  | 10.2. | Propuneri de proiect. .................................................................................................... | 69 |
| 11.0. | Reţeaua de canalizare menajeră. ....................................................................................... | 71 |
|  | 12.1. | Situaţia existentă. ......................................................................................................... | 71 |
|  | 12.2. | Propuneri de proiect. .................................................................................................... | 72 |
| 12.0. | Salubrizarea teritoriului. .................................................................................................... | 84 |
|  | 12.1. | Situaţia existentă. ......................................................................................................... | 84 |
|  | 12.2. | Propuneri de proiect. .................................................................................................... | 94 |
| 13.0. | Alimentare cu energie electrică. ......................................................................................... | 86 |
|  | 14.1. | Sarcina electrică. .......................................................................................................... | 86 |
|  | 14.2. | Schema de alimentare cu energie electrică. ................................................................. | 92 |
|  | 14.3. | Calculul sarcinii edificiilor reţelelor de electricitate. .................................................. | 93 |
| 14.0. | Alimentare cu energie termică. ......................................................................................... | 94 |
|  | 15.1. | Analiza situaţiei existente a sistemului de alimentare cu energie termică. ................. | 94 |
|  | 15.2. | Construcţia sistemului de alimentare cu căldură pentru perspectivă. ......................... | 95 |
|  | 15.3. | Măsuricde protecşie a mediului înconjurător. ............................................................. | 95 |
| 15.0. | Alimentare cu gaze naturale. ............................................................................................. | 97 |
|  | 15.1.Situaţia existentă. ......................................................................................................... | 97 |
|  | 15.2.Propuneri de proiect. .................................................................................................... | 97 |
| 16.0. | Concluzii. Măsuri de continuare. ...................................................................................... | 102 |
| 17.0. | Indicatorii tehnico – economici principali. ....................................................................... | 103 |
|  | Anexe. ................................................................................................................................... | 104 |

1.0. Introducere

  - Obiectivul lucrării

Proiectul Planului urbanistic general al oraşului Căuşeni este elaborat de institutul "Urbanproiect" în conformitate cu Tema-program şi Contractul nr. 99/15614 din 22.00.2012.

Proiectul este executat în corespundere cu prevederile Legii "Privind principiile urbanismului şi amenajării teritoriului" nr. 835 din 17.05.1996, Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova din 07.12.2001 nr. 1362 ''Cu privire la asigurarea localităţilor Republicii Moldova cu documentaţie de Urbanism şi amenajarea teritoriului'', Hotărîrii de Guvern nr. 626 din 18.09.1992 despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de elaborare, avizare şi aprobare a planurilor urbanistice generale ale localităţilor din Republica Moldova, şi "Instrucţiunii privind conţinutul, principiile metodologice de elaborare, avizare şi aprobare a documentaţiei de urbanism şi amenajare a teritoriului" (NCM B. 01.02.2005).

Planul urbanistic general este documentul coordonator în dezvoltarea armonioasă a tuturor componentelor teritoriului oraşului - centrul administrativ-public, teritoriul rezidenţial, zonele de producere şi agrement, obiectivele prestări servicii şi infrastructurii tehnico-edilitare, stabileşte parametrii principali al potenţialului socio-economic, prevede direcţiile şi volumul utilizării resurselor naturale şi reglementează zonarea funcţională a teritoriului - ca temei pentru utilizarea optimă a acestuia cu respectarea cerinţelor de protecţie a mediului.

Soluţiile şi reglementările stipulate în lucrare sunt prevăzute pînă                               în anul 2030 – perioada de calcul. Acest fapt va asigura soluţionarea direcţionată şi eficientă a celor mai acute probleme, fără a compromite principiile dezvoltării durabile a oraşului şi va permite de a spera la un nivel superior de dezvoltare.

1.2. Colectivul de elaborare

La elaborarea proiectului "Planul Urbanistic General al oraşului Căuşeni" au participat specialiştii INCP ''Urbanproiect''  ca autori ai proiectului:

| Iu. Povar | - Director general INCP "Urbanproiect" Certificat seria 1266 nr. 0375 |
| --- | --- |
| V. Bocacev | - Arhitect şef al INCP "Urbanproiect" Certificat seria 2014-P nr. 1020 |
| V. Carlov | - Inginer-şef al INCP "Urbanproiect" |
| L. Mămăligă | - Director Departamentul Amenajarea Teritoriului şi Urbanism Сertificat seria 2011-P nr. 0673 |
| S. Vorobiova | - Şef Direcţia Amenajarea Teritoriului |
| O. Ganicenco | - Arhitect –şef proiecte Certificat seria 2015-P nr. 1395 |
| V. Grinico | - Director Departamentul Proiectări Industriale şi Asigurări Edilitare Сertificat seria 2011-P nr. 0673 |
| Concomitent la elaborare au participat: |
| S. Pînzaru | - Şef direcţie infrastructura edilitară Certificat seria 2014-P nr. 1041 |
| V. Covalenco | - Specialist principal în domeniul alimentării cu apă |
| V. Davidenco | - Specialist principal - hidrogeolog |
| T. Mironova | - Specialist principal în domeniul transportului Certificat seria 2015-P nr. 1408 |
| A. Lîcova | - Specialist principal alimentare cu gaze naturale |
| E. Galicovscaia | - Specialist principal alimentare cu energie electrică |
| L. Burgutina | - Specialist principal alimentare cu energie termică |
| O. Corotaev | - Inginer - coordonator |
| G. Mîndru | - Şef grupă |
| S. Severin | - Inginer - coordonator |
| A. Vulpe | - Inginer cat. I |

1.3. Scurtă schiţă din istorie

Prima atestare documentară a localităţii datează din secolul al XV, anul 1455. Într-un document scris în limba slavonă este pomenită localitatea Cheşenăul Roşu. Într-o scrisoare a domnitorului Petru Rareş din 1535 este menţionată o localitate de lîngă r. Botna, numită Marele Cheşenău.

În 1535 turcii au ocupat 12 sate din Moldova, inclusiv şi Cheşenăul Roşu, căruia i-au schimbat denumirea în Căuşeni. Tot aici turcii au dezlocat şi marele stat major al oştirilor hanului Crimeii. În sec. XVI această localitate este menţionată ca tîrg, adică oraş comercial. În această perioadă oraşul devine şi reşedinţă a Hanului Crimeei. În anul 1710 regele Suediei Carol al XII-lea, aflîndu-se în cetatea Bender, trimite o misiune diplomatică spre est, calea acesteia trece prin Căuşeni. În 1711 călătorul La Motroy se află cîteva zile la Căuşeni, fixînd în notiţile sale că majoritatea populaţiei este alcătuită din moldoveni, tătari, armeni, perşi, evrei.

În 1733 hanul Crimeei Caplan Ghirei vine în Căuşeni cu armata sa. Expediţia avea ca destinaţie Polonia, unde după moartea regelui August, începuse lupta pentru tron.În 1768 Chirim Ghirei adună la Căuşeni armatele pentru ai alunga pe ruşi din stepă.Ofensiva lui Chirim Ghirei spre hotarele ruseşti începe în 1769

Pe la mijlocul anilor '60 ai sec. XVIII, la Căuşeni se află una din reşedinţele mitropolitului Proilaviei, cu aportul căruia se restaurează Biserica Adormirea Maicii Domnului.

Pe parcursul războaielor ruso- turceşti 1768 1787 şi 1790 Căuşeniul devine bastionul trupelor turceşti. De aici turcii organizau atacurile cotra armatei ruseşti. Pînă la urmă în rezultatul multiplilor războaie Căuşeniul este devastat şi ars din temelii. Fostele case şi castele au fost transformate în scrum şi ruine.

În anii 1806-1812 localitatea devine capitala Bugeacului. După semnarea tratului de pace de la Bucureşti la 1812 Basarabia este anexată la imperiul rus. Oraşul Căuşeni în 1829 devine centru regional. Ceva mai tîrziu după 1918 odată cu unificarea Romîniei oraşul devine centru de putere. Datele din 1923 atestă că localitatea era împărţită în Căuşeni Vechi – sat, şi Căuşeni Noi - tîrg. În perioada interbelică în Căuşeni Noi locuiau peste 5 mii de oameni, case de locuit erau în număr de 1051. Tot aici funcţionau 2 cooperative, o carieră de piatră, moară cu aburi şi de vînt, 38 de brutării, o fîntînă arteziană, 4 şcoli primare mixte, o şcolă primară evreiască, o grădiniţă de copii. În Căuşeni Vechi erau 318 case, 1491 de locuitori, 3 mori de vînt, o cooperativă, o bancă publică, 3 ferării, o şcoală primară mixtă.

După semnarea pactului Molotov-Ribentrop Basarabia este anexată în 1940 la URSS. În timpul celui de-al doilea Război Mondial, dar şi din cauza deportărilor, a foametei organizate în 1946-1947 numărul locuitorilor în Căuşeni a scăzut simţitor. Conform statisticilor la 1949 în Căuşeni locuiau doar 3784 de oameni.

În perioada sovietică a fost atestată o dezvoltare economică şi socială. La 11 noiembrie 1940 Căuşeniul devine centru raional, în 1965 - oraş, iar la 1998 obţine statut de municipiu. În prezent oraşul are peste 18 mii de locuitori. Ramurile de bază ale economiei oraşului sunt: industria alimentară, de panificaţie şi a materialelor de construcţie.

1.4. Cadrul natural

Oraşul Căuşeni este situat în partea de sud-est a Republicii Moldova la 83 km distanţă de or. Chişinău.

Teritoriul or. Căuşeni este situat pe Cîmpia Moldovei de Sud şi face parte din regiunea cîmpiei de stepă a teraselor Nistrului inferior,cu altitudinea 158 m de-a supra nivelului mării.

Pe teritoriul oraşului predomină cernoziomurile carbonatate şi cele obişnuite. Bonitatea medie a solului conform datelor din Cadastrul Funciar al Republicii Moldova este de 65 puncte, media pe republică fiind de 63 puncte.

Condiţiile climatice în regiunea or. Căuşeni se caracterizează prin climă temperat-continentală, cu număr sporit de zile senine, ierni scurte şi relativ calde, cu veri călduroase de lungă durată şi cantităţi insuficiente de depuneri atmosferice.

2.0. Divizarea teritoriului oraşului Căuşeni după condiţiile geotehnice

(aprecierea favorabilităţii terenurilor pentru construcţie)

Oraşul Căuşeni este situat în depresiunea tectonică pe ambele maluri a r. Botna, la 22 km distanţă de or. Tighina. Este centrul administrativ al raionului cu acelaşi nume.

Rîul Botna este un afluent al r. Nistru. Teritoriul bazinului r. Botna are direcţia din nord-vest spre sud-est.

Sursele de alimentare de bază ale rîului sunt izvoarele şi precipitaţiile atmosferice. Lungimea cursul de apă este de 146 km. Suprafaţa bazinului constituie 1450 km2.

Debitul maxim anual – 104 m3/sec.

Debitul minim anual – 2,09 m3/sec.

Cotele posibilelor inundaţii cu probabilitatea 1% în zona str. I. Gagarin constituie 12,8 m, declivitatea rîului în limitele oraşului este de 0,00035.

Rîul Botna are 118 afluenţi cu lungimea totală de 356 km.

În bazinul r. Botna sunt aproximativ 40 de iazuri şi bazine de apă, care servesc în mare parte pentru activitatea agricolă.

Lunca rîului în zona oraşului este parţial îmlăştinită. Lăţimea luncii variază între 1,0-1,5 km.

Construcţiile multietajate sunt amplasate în lunca şi pe prima terasă a rîului Botna.

Construcţiile de lucuit individuale cu regim mic de înălţime sunt amplasate haotic pe pantele or. Căuşeni, care înconjoară oraşul din trei părţi. Pantele din sud-vest şi sud-est au declivitate mare şi prezintă pericol de alunecări de teren. Pantele din partea de nord, sunt caracterizate printr-un relief mai lin ce se micşorează spre lunca r. Botna.

Lunca rîului este amplasată la cotele 10-12 m, prima terasă de-a supra luncii la cotele 12-25m. Pantele teritoriului oraşului sunt destul de abrupte – 20-50o.

Cota obsolută a pantelor este 125 m.

În structura geologică a teritoriului oraşului participă depunerile aluviale şi deluviale cu vîrsta terţiată şi cuaternară.

Centrul oraşului este amplasat pe terenuri favorabile pentru construcţie, în afara pantelor abrupte şi afectate de alunecări, anume în lunca rîului Botna. Drept soluri de fundaţie de bază servesc argile şi argile nisipoase de culoare brună, galbene şi torentele de mîl aluvionar. Pe terenurile unde sunt necesare lucrări de terasare, construcţia cladirilor şi edificiilor se recomandă a fi executată pe fundaţii pe piloţi. Teritoriul amplasat pe malul stîng al rîului Botna, include construcţiile blocurilor de locuit multietajate şi zona de producere. Din punct de vedee geologic acest teritoriu este favorabil pentru construcţie. La suprafaţă, sunt amplasate argile nisipoase humifere, mai jos – argile nisipoase macroporoase de culoare galbenă şi galben-brune, care pe unele porţiuni alterează cu argile nisipoase grele şi dense. Toate aceste grunduri pot servi ca bază pentru fundaţie.

Versanţii ocupate de locuinţele individuale în regim mic de înălţime se caracterizează prin modificarea bruscă a declivităţii reliefului, în unele locuri pot fi observate rupturi şi urme de alunecări de teren.

Aceste pante sunt constituite din argile grase şi vîscoase, care conţin intercalaţii de nisipuri acvifere. Argilele sunt diverse atît ca culoare cît şi ca densitate.

Versanţii se află într-o stare tensionată, deaceea aici nu este recomantată amplasarea nici a construcţiilor individuale unietajată.

Apele freatice în luncă şi pe prima terasă de-asupra luncii se află la agîncimea de 1,0-3,0 şi 3,0-5,0 m. Oscilarea nivelului apelor freatice este diferită şi depinde de nivelul apei în rîul Botna şi de cantitatea precipitaţiilor atmosferice.

Pe versanţi nivelul apelor freatice la fel nu are un regim constasnt. În unele locuri se observă debuşarea apelor freatice.

Odată cu amenajarea şi îndreptarea albiei rîului Botna apele freatice s-au stabilizat puţin, însă afluenţii existenţi ai rîului nu au avut patre de lucrări de amenajare şi organizare a cursului de apă, fapt ce crează condiţii nefavorabile pentru oraş.

Trebuie de menţionat că teritoriul cel mai favorabil pentru dezvoltarea construcţiilor este malul stîng al rîului Botna. Pentru amplasarea construcţiilor în zona luncii este necesat executarea lucrărilor de terasare a terenului luînd în consideraţie măsurile hidrotehnice pentru asigurarea evacuării debitului de suprafaţă.

În rezultatul consultării materialelor de arhivă, prospecţiunilor efectuate anterior, cercetărilor geotehnice vizuale ale teritoriului or. Căuşeni, după gradul favorabilităţii pentru construcţii, teritoriul oraşului este divizat în 6 zone.

Pe planşa "Situaţia hidtogeotehnică" sunt indicate hotarele zonelor evidenţiate care sunt marcate prin diverse culori.

Caracterizarea succintă a zonelor evidenţiate:

A — zona favorabilă pentru construcţii. Geomorfologic este atribuită părţii de jos a malului stîng a rîului Botna. Declivitatea reliefului nu depăşeşte 5o. Apele freatice sun stratificate la adîncimi mari.

B — zona condiţional favorabilă pentru construcţii din cauza condiţiilor de teren ce corespund tipului II.

С — zona condiţional favorabilă pentru construcţii din cauza nivelului sporit al apelor freatice. Sunt posibile subinundarea terenurile în timpul viiturilor pe r. Botna şi afluenţii sai.

D — zona nefavorabilă pentru construcţii din cauza afectării versantului de procesele de alunecări vechi aflate în stare stabilă, gradului sporit de înclinare şi dezvoltării intense a proceselor de eroziune.

E — zona nefavorabilă pentru construcţii din cauza dezvoltării active a alunecărilor şi  a gradului sporit de înclinaţie.

F — zona condiţional favorabilă pentru construcţii din cauza nivelului sporit al apelor freatice şi posibilitatea inundării cu debitul torenţial şi viituri. Asimilarea teritoriilor pentru construcţie terbuie să fie precedată de un şir de măsuri de protecţie tehnică a teritoriului (terasarea, organizarea evacuării debitului de suprafaţă ş.a.).

3.0. Soluţii de planificare spaţială şi arhitecturală

3.1. Situatia existenta

Oraşul Căuşeni, centrul administrativ al raionului cu acelaşi nume, este situat la sud-estul Republicii Moldova, la 83 km de Chişinău, în regiunea teraselor cu stepă a Nistruluide Jos. Oraşul este traversat de r. Botna şi afluentul său Lunguţa. Relieful oraşului Căuşeni este foarte accidentat şi înconjurat de dealuri. Denumirea localităţii ne vorbeşte despre forma reliefului – căuş, care este mărginit de dealuri.

Rîul Botna, afluentul r. Nistru, divizează oraşul în doua părţi – nordică şi sudică. Legătura dintre aceste parţii ale oraşului este asigurată doar prin partea centrală a oraşului. Oraşul Căuşeni se află la o distanţă apropiată de hotarul cu Ucraina.

Suprafaţa teritoriului oraşului în limitele hotarului existent constituie 1392,9 ha, iar în limitele administrative - 8503,1 ha.

Oraşul este traversat de linia căii ferate şi trei drumuri naţionale de importanţă republicană – R26, R-30, R-31.

După destinaţia funcţională, teritoriul oraşului se împarte în următoarele zone funcţionale:

Bilanţul teritoriului

| Nr. | Zona funcţională | S, ha |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zona centrală şi alte funcţii de interes public | 47.9 |
| 2 | Zona cu blocuri locative multietajate cu apartamente colective şi alte funcţiuni complementare | 28.5 |
| 3 | Zona de locuinţe individuale | 569.1 |
| 4 | Zona unităţi industriale | 146.8 |
| 5 | Zona de gospodărie comunală, cimitire | 35.5 |
| 8 | Zona de parcuri, agrement şi sport | 7.3 |
| 10 | Zona terenuri de rezervă. | 158.3 |
| 11 | Căi de comunicaţie şi transport | 58.1 |
| 12 | Zona specială | 69.5 |
| 13 | Terenuri suprafeţe acvatice | 5,4 |
| 14 | Alte terenuri | 226,6 |
|  | Total teritoriu intravilan | 1353 |
|  | Teritoriu extravilan referitor la localitate |  |
|  | inclusiv: - zona centrală şi alte funcţii de interes public | 0,7 |
|  | - zona unităţi industriale | 21,4 |
|  | - zona de gospodărie comunală | 3,0 |
|  | - terenuri suprafeţe acvatice | 19,3 |
|  | Total teritoriu | 48,1 |

Evoluţia oraşului Căuşeni şi dezvoltarea teritorială a sa de-a lungul timpului a determinat împărţirea acestei în cîteva componente esenţiale: Căuşenii-Vechi, Căuşenii-Noi, Mocana, Broasca, Ciocana – la sud; Valea Botnei, Botna de Sus, Valul lui Traian, Gara Căuşeni şi Grigore Grigoriu – la nord. Fiecare din aceste raioane prezintă o formaţiune multifuncţională, Grigore Grigoriu fiind un sector nou, nu este amenajată cu infrastructura respectivă.

În structura de sistematizare a oraşului se poate observa influenţa pe care a exercitat-o reliefului asupra dezvoltării localităţii. Proiectul avînd la bază reţeaua neregulată a străzilor cu mici cartiere locative. Şoseaua Tighinei îndeplineşte funcţia de intrare în oraş din direcţia or. Chişinău şi or. Tighina.

În zona centrală sunt concentrate clădirile administraţiei publice, instituţiilor socio-culturale şi întreprinderile prestări servicii de nivel orăşenesc, de asemenea aici este amplasată o parte a clădirilor de locuit multietajate. De asemenea, un numar mare de obiective socio-culturale şi o concentraţie însemnată a clădirilor de locuit multietajate sunt amplasate în sectorul Botna de Sus.

Instituţiile administrativ-publice: Primăria, Consiliul Raional, Poşta, Moldtelecom etc. sunt amplasate în mare parte de-alungul srtăzilor M. Eminescu şi A. Mateevici. Intrarea în zona centrală a oraşului este infrumuseţată de scuarul Mihai Eminescu dotat cu bustul marelui poet romîn.

Oraşul este conoscut graţie bisericii "Adormirea Maicii Domnului" din Căuşeni, care este un monument arhitectural de importanţă naţională. construit în secolele XVII - XVIII, este ctitorit de către domnitorul Moldovei Grigore Callimachi şi mitropolitul Daniil al  Proilaviei. Pictura din interiorul bisericii datează din anul 1763 şi este opera zugravilor Stanciul Radu şi Voicul. Este un monument unicat în spaţiul est-carpatic datorită frescelor care s-au păstrat şi prin amplasarea sa sub nivelul solului (biserică semiîngropată).

Nucleul zonei centrale a oraşului Căuşeni este amplasat în mare parte în sectorul Căuşenii-Noi, unde sunt concentrate clădirile administraţiei publice, instituţiilor socio-culturale şi întreprinderile prestări servicii de nivel orăşenesc. Istoric s-a creat situaţia că în nemijlocita apropiere de centrul administrativ-public este amplasată piaţa comercială centrală. Pe str. M. Eminescu, în centrul oraşului, este amplasat stadionul sportiv orăşenesc, pe aceiaşi stradă în anul 2013 a fost dată în exploatare clădirea centrului pentru tineret şi sport Căuşeni.

Partea de sud, vest şi est a raionului Căuşenii-Noi în care se află nucleul zonei centrale este ocupat în mare parte de clădiri de locuit individuale în regim mic de înălţime cu grad scăzut de amenajare însă cu grad sporit de uzură fizică şi morală. În partea de sud-vest este amplasată o parte din cimitirul orăşenesc care se extinde şi pe teritoriul sectorului învecinat - Mocana.

Partea de nord a oraşului este împărţită în cinci formaţiuni locative: Valea Botnei, Botna de Sus, Valul lui Traian, Căuşeni Gara şi Grigore Grigoriu.

Grigore Grigoriu este cel mai de nord sector al oraşului, reprezintă cea mai nouă formaţiune a oraşului Căuşeni, sectorul este izolat de restul oraşului învecinîndu-se doar cu sectorul Valul lui Traian la sud. Teritoriul sectorului va fi construit cu case individuale de locuit.

Sectoarele Valul lui Traian şi Căuşeni sunt amplasate de-a lungul şos. Tighinei şi căii ferate, din punc de vedere funcţional teritoriul acestor sectoare reprezintă o alternanţa a zonelor de locuit cu clădiri în regim mic de înălţime cu zonele de producere, sectorul Valul lui Traian fiind delimitat de restul oraşului la sud de linia căii ferate. Aici sunt amplasate Gara Ferofiară, Fabrica de vinuri „Suvorov” SRL, Fabrica de lapte „FabinLapta”SA, Elevatorul SRL „Kelly Grais”, filiala Căuşeni a „Orhei-Vit”SA, Terminalul Vamal ş.a.

Sectoarele Valea Botnei şi Botna de Sus sunt cuprinse între linia de calea ferată şi r. Botna, sunt despărţite între ele de str. I. Gagarin. Valea Botnei, amplasată la vest de str. I. Gagarin, este construită în întregime cu case individuale cu 1-2 nivele, din dotări aici fiind amplasată doar o grădinită. Botna de Sus, din punct de vedere funcţional, reprezintă o formaţiune complexă, aici sunt amplasate grupuri separate de obiective prestări servicii, instituţii educative şi de ocrotirea sănătăţii, zona locativă este constituită din clădiri de locuit individuale precum şi din blocuri multietajate cu apartamente colective. În partea de est a sectorului Botna de Sus este amplasată zona întreprinderilor de producere şi comunale.

Pe str. I. Gagarin este amplasat spilalul raional Căuşeni care exercită rolul de instituţie medicală de nivel regional. În sectorul Botna de Sus este amplasată staţia orăşenească de epurarea a apelor uzate.

Partea de est a oraşului Căuşeni reprezintă o proeminenţă ramificată care se întinde de-a lungul str. Şt. cel Mare, aici sunt amplasate sectoarele Căuşenii-Vechi, Broasca şi Ciocana, acestea sunt legate de restul oraşului prin sectorul Căuşenii-Noi. Această parte a oraşului este caracterizată din punct de vedere al sistematizării funcţionale prin predominarea locuinţelor individuale în regim mic de înălţime, pentru sectoarele Broasca şi Ciocana acestea fiind singurele tipuri de construcţii. Doar sectorul Căuşenii-Vechi are un grad mai înalt de sistematizare, aici sunt amplasate biserica „Sf. Constantin şi Elena”, o grădiniţă şi un liceu, din întreprinderile de producere aici se găsesc depozit şi sere, deasemenea în acest sector este amplasat unul din cimitirile oraşului. Alt cimitir este amplasat în sectorul Ciocana.

Sectorul Mocana cuprinde partea de sud a oraşului, la fel ca şi partea de est a oraşului, aceasta este construită în exclusivitate cu clădiri locative în regim mic de înălţime. În acest sector lipsesc cu desăvîrşire obiectivele social-culturale şi de deservire a populaţiei. În partea de nord-vest a sectorului este amplasată o parte a cemitirului orăşenesc, cel mai mare cimitir din cele trei existente în oraş.

Caracterizînd, în lini generale, or. Căuşeni se poate accentua, că structura de sistematizare constituită, factorii naturali şi geomorfologici au determinat dezvoltarea ramificată şi dispersată a teritoriului oraşului. Constituirea unui complex suficient de compact, unicat şi urbanizat, a fost asigurată doar parţial pentru partea centrală a localităţii. Cu toate acestea oraşul prezintă tendinţe pozitive spre modernizare şi dezvoltare ulterioară.

Oraşul dispune de un potenţial economic relativ dezvoltat, continuie formarea centrului socio-administrativ, fondul locativ este reprezentat prin diverse tipuri de construcţii, cu toate acestea,  clădirile multeetajate se caracterizează prin nivel înalt de amenajare edilitară.

Sistemul sectorului prestări servicii este divers însă diferenţiat insuficient. Aceleaşi caracteristici îl au şi spaţiile verzi, care posedă capacităţi considerabile pentru dezvoltare şi sistematizare.

Aspectul arhitectural-estetic al oraşului subliniază specificul acestuia şi solicită  modernizare continuie în scopul atingerii unui nivel contemporan.

3.2. Disfuncţionalităţi şi priorităţi

În temeiul datelor iniţiale acumulate şi preluate, analizei şi evaluării complexe efectuate a situaţiei existente s-au evidenţiat principalele disfuncţionalităţi şi priorităţi a valorificării urbanistice a teritoriilor oraşului şi zonei periurbane, în special:

- Din considerentele poziţiei geogrfice, exercitării funcţiilor de centru regional, amplasării la intersecţia căilor naţionale de transport, oraşul este supus unor sarcini antropogene care creează situaţia de suprasolicitare a mediului urban şi au un impact negativ asupra situaţiei ecologice.

- La categoria disfuncţionalităţi se referă şi divizarea teritoriului oraşului de albia, în mare parte neamenajată, a r. Botna, condiţiile geomorfologice nefavorabile (relieful dificil care favorizează alunecări de teren şi a condus la dezvoltarea fragmentată a teritoriului urban, subinundaţii, inundaţii etc.). Toate acestea complică procesul de modernizare a structurii planimetrice, de organizare a interconexiunii între zonele structurale ale oraşului.

- Structura constituită a reţelei de străzi şi drumuri, organizarea circulaţiei transportului crează impedimente în asigurarea legăturii între sectoarele oraşului (în special între sectoarele separate de albia r. Botna), dificultăţi în asigurarea securiţăţii la trafic, agravarea situaţiei ecologice.

- Obiectivele sferei prestări servicii din oraş în ultima perioadă de timp s-au amplasat fără sistematizare şi diferenţiere conform destinaţiei funcţionale a contribuit la  supraconcentrarea punctelor comerciale în nucleul central al oraşului, ceea ce corespundea doleanţelor investitorilor, însă dezechilibrează balanţa sarcinilor în general pe oraş. Centrul oraşului este saturat de obiective de comerţ, care depăşesc aliniamentul construcţiilor şi, izolat, îngreunează circulaţia pietonală.

- Zonele industriale ale oraşului constituite şi teritoriile de rezervă în general, satisfac solicitările pentru amplasarea noilor întreprinderi şi restructurarea celor existente, însă concomitent apar o serie de probleme ecologice, ce ţin de asigurarea distanţelor normative de protecţie sanitară.

- Astfel zona de producere din str. Alba Iulia şi şos. Tighina, încorporată între două formaţiunile locative în  care sunt amplasate, pe multe porţiuni este adiacentă zonelor locative, evacuarea cărora este practic imposibilă, ceea ce în final contribuie la încălcarea normelor sanitare. Această situaţie poate fi ameliorată prin amplasarea  unităţilor de producere anocive, compatibile cu tehnologiile şi orintarea sectorială, ca rezultat a procesului de reformare a întreprinderilor.

- Examinarea spaţiilor verzi ale or. Căuşeni, evidenţiază deficitul în nivelul de asigurare faţă de exigenţele normative. Raportat la teritoriul oraşului în limita intravilanului, spaţiile verzi constituie mai puţin de 1% din acesta, în timp ce normele indică valoarea de 30%.

Concomitent, se poate menţiona, că amenajarea zonelor verzi din lunca r. Botna, şi a teritoriilor adiacente, pot esenţial să amilioreze situaţia sanitaro-ecologică deja la prima etapă de realizare a proiectului PUG.

Opţiuni urbanistice prioritare se consideră:

- Utilizarea condiţiilor relativ favorabile ale landşaftului, în special a luncii r. Botna, care formează în parte centrală a oraşului condiţii naturale pentru organizarea zonei de agrement, care va avea rolul parcului central orăşenesc.

- Organizarea şi modernizarea comunicaţiilor de transport rutier şi feroviar, atît naţionale, cît şi internaţionale prin intermediul tendinţelor create istoric de constituire a schemei tramei stradale, de dezvoltare relativă a sistemului transportului public urban, luînd în consiteraţie folosirea arterelor de ocolire proiectate.

- Crearea structurii diferenţiate şi eficiente de centre civile în baza dezvoltării sistemului obiectelor de deservire şi infrastructurii sociale.

- Modernizarea reţelelor şi instalaţiilor infrastructurii edilitare în baza elementelor existente ale amenajării tehnice, inclusiv reanimarea şi amplasaera obiectelor de salubrizare şi de aprovizionare cu apă potabilă a oraşului.

- Valorificarea pe etape şi utilizarea rezervelor de teritorii existente în intravilanul oraşului, pentru amplasarea construcţiilor cu destinaţie locativă, socio-culturală şi industrială.

Toate acestea crează premise ce vor permite or. Căuşeni să ocupe locul binemeritat în programul de stat privind dezvoltarea durabilă a turismului în Republica Moldova, avînd în vedere prezenţa pe teritoriul oraşului a obiecelor de interes istoric.

3.3. Propuneri de proiect

Proiectul PUG al oraşului Căuşeni este elaborat în baza structurii de sistematizare a oraşului constituită istoric, ţinînd cont de deciziile de proiect stipulate în Planul urbanistic general elaborat în anul 1970 de către ГПИ «Молдгипрострои».

Sarcina strategică de bază a proiectului PUG constă în crearea unei structuri de sistematizare compactă şi echilibrată, care să asigure condiţiile de dezvoltare durabilă a oraşului pentru perioada de calcul (de 15 ani) şi pentru perspectivă.

Ca bază a structurii de sistematizare a oraşului a fost adoptată schema reţelei de străzi şi drumuri. Pentru perfecţionarea reţelei stradale existente, au fost identificate principalele carenţe în dezvoltarea oraşului: supraîncărcarea centrului cu transport interurban şi cel în tranzit; insuficienţa legăturilor rutiere între raioanele din nord Valul lui Traian şi Gara Căuşeni unde sunt amplasate înterprinderile de producere de bază ale oraşului cu cele din sud – Căuşenii Vechi, Broasca, Ciocana unde sunt amplasate construcţiile zonei locative.

Pentru soluţionarea problemelor de transport a fost stabilită clasificare strictă a străzilor cu evidenţierea magistralelor de importanţă orăşenească, raională şi locală. Au fost propuse legături rutiere suplimentare, astfel reţeaua de străzi şi drumuri în limita hotarului intravilan de proiect constiruie 125,4 km.

În structura de sistematizare a oraşului reţeaua străzilor magistrale asigură legătura între zonele funcţionale – centrul publico-administrativ, zonei locative, de producere, comunală şi zona de odihnă, dar şi delimitează teritoriul în zone. În tabel este reprezentat bilanţul teritoriului pentru fiecare zonă în parte şi total pe oraş.

Bilanţul teritoriului

| Nr. | Zona funcţională | S, ha |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zona centrală şi alte funcţii de interes public inclusiv: - pentru perspectivă | 82,9 4,4 |
| 2 | Terenurile fondului locativ | 916,1 |
|  | inclusiv: - terenuri cu locuinţe unifamiliale | 686 |
|  | - rezerva pentru perspectivă pentru locuinţe unifamiliale | 85.3 |
|  | - terenuri cu locuinţe cu apartamente colective | 62.3 |
|  | - rezerva pentru perspectivă pentru locuinţe cu apartamente | 82,5 |
| 3 | Zona unităţi industriale inclusiv: - pentru perspectivă | 210,2 42,8 |
| 4 | Zona de gospodărie comunală, cimitire | 36 |
| 7 | Zona de parcuri, agrement şi sport | 276,5 |
| 9 | Zona sanitară de protecţie | 96,7 |
| 10 | Căi de comunicaţie şi transport | 125,4 |
| 11 | Zona specială | 69,5 |
| 12 | Terenuri suprafeţe acvatice | 6,1 |
|  | Total teritoriu intravilan | 1819,4 |
|  | Teritoriu extravilan referitor la localitate |  |
|  | inclusiv: - zona centrală şi alte funcţii de interes public | 0,7 |
|  | - zona unităţi industriale | 11,5 |
|  | - zona de gospodărie comunală | 1,7 |
|  | - zona specială | 3,7 |
|  | - terenuri suprafeţe acvatice | 19,3 |

Proiectul PUG prevede modernizarea continuă a principiilor zonificării funcţionale, în special, crearea sistemului diferenţiat a centrelor civice în raioanele şi formaţiunile locuibile. Aceasta va avea ca consecinţă, eliberarea considerabilă a nucleului central al urbei şi va apropia obiectivele sectorului prestări servicii către teritoriile locuibile şi locurile de muncă.

Zona locativă este formată pe baza zonelor construite existente amplasate în 10 sectoare, trei din care – Gara Căuşeni, Broasca şi Ciocana, sunt amplasate la o distanţă semnificativă faţă de centrul oraşului, deaceea proiectul prevede trasarea legăturilor de comunicaţie rutieră suplimentare pentru a asigura o legătură satisfăcătoare între sectoarele oraşului, centru şi zona de producere.

La sud de nucleul central al oraşului este situat sectorul Mocana, o bună parte din teritoriile acestui sector sunt amplasate pe versanţii care prezintă pericol de alunecare şi nu sunt favorabile pentru construcţii. Proiectul prevede evacuarea construcţiilor locative aflate în zone deosebit de periculoase şi propune acordarea locatarilor unor loturi noi de pămînt pentru construcţii în sectoarele Valul lui Traian şi Grigore Grigoriu.

Proiectul Planului Urbanistic General prevede dezvoltatrea subzonei locuinţelor individuale în regim mic de înălţime cu 85,3 ha, la fel se planifică dezvoltarea subzonei locuinţelor cu apartamente colective, în partea centrală a oraşului în lunca r. Botna, pe o suprafaţă de 31 ha. În scopul formării unei structuri compacte, precum şi pentru a unifica sectoarele oreşului, în zona luncii se propune amplasarea construcţiilor locative cu apartamente colective pentru perspectivă, aceasta însă trebuie să fie precedată de lucrări de terasare şi alte măsuri de pregătire tehnică a terenurilor.

Toate sectoarele oraşului sunt unificate de un singur centru public, comercial şi cultural. În timpul de faţă acesta este supraîncărcat, inclusiv şi datorită transportului de tranzit, pentru soluţionarea acestei probleme proiectul prevede direcţionarea transportului de tranzit pe centurile de ocolire a oraşului, iar gara auto amplasată în centrul urbei se propune de reamplasat la intersecţia străzii I. Gagarin cu şos. Tighina în apropierea liniei de cale ferată, unde în perspectivă poate fi folosit şi pentru transportul feroviar. Gara auto existentă poate fi folosită doar pentru transportarea pasagerilor din suburbie, iar terenul care se va elibera poate fi folosit pentru construcţia unui complex hotelier.

Pentru a asigura legătura dintre zona centrală şi alte sectoare ale oraşului, de-a lungul luncii r. Botna, pe malul stîng şi cel drept, proiectul prevede treasarea unoi noi legături de comunicaţie rutieră.

Construcţiile din zona centrală a oraşului în mare parte caracterizează întreg oraşul. Deaceea organizării arhitectural-spaţiale a acestei zone trebui să i se acorde o atenţie sporită. În or. Căuşeni aceasta este elaborată în baza construcţiilor constituite istoric, o parte din care sunt monumente de valoare istorică şi culturală. Una din construcţiile care prezintă interes este biserica „Sf. Apostoli Petru şi Pavel”, în jurul căreia, pe un perimetru de 50-100 m, nu este permisă edificarea construcţiilor cu regim mare de înălţime.

Proiectul PUG prevede, de-a lungul magistralei orăşeneşti Nr. 10 trasată pe luncă la sud de rîul Botna, formarea unui grup de clădiri în regim mare de înălţime cu destinaţie publico-administrative, aceste clădiri vor servi drept accente arhitectural-urbanistice de bază şi vor înfrumuseţa intrarea în zona centrală a oraşului.

La intrarea în zona centrală actualmente este amplasată piaţa agricolă, se propune extinderea acestuia şi construcţia unui complex comercial dotat cu parcare.

În formaţiunele locative noi se propune amplasarea unor centre publice locale dotate cu obiecte publice, culturale, de deservire şi comerciale.

Proiectul prevede reorganizarea teritoriilor industriale în hotarela existente ale zonelor respective, lista cărora este prezentată pe planşa "Zonificarea teritoriului". Reconstrucţia, modernizarea şi reutilarea tehnică a întreprinderilor va permite producerea unor produse calitative şi competitive pe piaţa internă şi externă.

Infrastructura edilitară a oraşului, care funcţionează în timpul de faţă, necesită lucrări de reparaţie, aceasta va fi dezvoltată în continuare pentru teritoriile construcţiiloer locative şi publice noi.

În oraşul Căuşeni sunt trei cimitire funcţionale, întrucît două dintre acestrea nu au posibilitate de extindere proiectul propune închiderea acestora şi stoparea înhumărilor.  Se propune de a lăsa funcţional doar cimitirul de pe strada P. Vechi.

Oraşul Căuşeni posedă condiţii naturale şi de landşaft favorabile pentru dezvoltarea zonei de recreaţie în lunca r. Botna, care îşi are un început – stadionul şi edificiile sportive. Proiectul prevede trasarea unui bulervard pietonal care să unească zona de cultură şi odihnă, unde vor fi amplasate teatru de vară, terenuri şi parcuri de joacă pentru copii, cu zona sportivă dotată cu diverse terenuri şi edificii sportive.

Implementarea tehnologiilor moderne şi inovaţionale vor minimiza impactul negativ asupra mediului înconjurător, asigurînd respectarea normelor şi cerinţelor sanitare şi ecologice.

4.0. Potenţialul economic

4.1. Caracterizarea situaţiei existente

Ţinînd cont de potenţialul socio-economic şi poziţia fizico-geografică favorabilă or. Căuşeni este examinat ca subcentru al reţelei de localităţi. Acest fapt este condiţionat de un şir de factori printre care se evidenţiază:

- diversitatea bazei de materii prime amplasate pe teritoriile adiacente care contribuie la dezvoltarea ramurilor prelucrătoare a producţiei agricole;

- infrastructura dezvoltată a transportului auto care asigură legături auto cu capitala ţării, celelalte regiuni ale republicii şi ţările învecinate;

- infrastructura socială dezvoltată prezentată prin instituţii de învăţămînt, cultură, sport, domeniul prestări servicii;

- dotarea tehnico - edilitară.

Actualmente baza urbană a oraşului este prezentată de întreprinderi din diverse ramuri ale economiei. Principala ramură a economiei oraşului este industria prelucrătoare, prezentată în deosebi de obiectivele industriei agro-alimentare; vinificaţia, fabricarea conservelor, produselor din făină, care se bazează pe materia primă locală.

Sectorul agricol are o pondere semnificativă în economia oraşului şi reprezintă sursa principală de existenţă pentru majoritatea populaţiei. Sectorul vinificaţie are o pondere importantă în dezvoltarea industrială a oraşului. Oraşul Căuşeni face parte din Zona viticola sudică (Cahul), specializată pe producerea de vinuri de masă alb şi roşu, vinuri de desert şi sucuri. Lista principalilor agenţi economici din or. Căuşeni este reflectată în tab. 5.1.1.

Repartizarea populaţiei pe tipuri de activităţi este reflectată în tab. 5.1.2 şi diagrama 5.1.2.

Tabelul 5.1.1.

Lista principalilor agenţi economici din or. Căuşeni

| Denumirea întreprinderii | Producţia fabricată | Angajaţi, (oam.) |
| --- | --- | --- |
| Agricultură |
| CP "Apicultorul" | producerea mierii de albine | 10 |
| Elevator SRL "Kelly Grais" | prelucrarea cerealelor şi depozitare | 110 |
| Tehagro Comerţ" SRL | comercializarea pieselor agricole | 6 |
| "ECOPROD-ROSMOL" SRL | producerea conservelor din legume | 15 |
| "Orhei VIT" SA Filiala Căuşeni | producerea conservelor | 150 |
| Ferma de capre | creşterea caprinelor | 5 |
| Sere | cultivarea legumelor | 10 |
| Industria alimentară |
| Fabrica de vinuri "SUVOROV" SRL | îmbutelierea vinului | 260 |
| SA "Succes" | producerea şi comercializarea apei minerale | 30 |
| Cooperativa de consum "Tighina" | producerea şi comercializarea produselor de panificaţie | 120 |
| Mini brutărie ÎI "Al. Radişcev" | producerea pîinii | 4 |
| Mini brutărie SRL "Salgon" | producerea pîinii | 10 |
| Industria uşoară |
| Fabrica de confecţie SRL "Lis Tex" | producerea îmbrăcămintei speciale | 120 |
| Întreprinderi de construcţii |
| SRL "ENI&CO" | producerea materialelor de construcţii | 5 |
| Întreprinderi de transport |
| SA "BTA – 36" | transportarea pasagerilor şi a mărfurilor | 107 |
| SA "Drumuri Căuşeni" | reparaţia şi întreţinerea drumurilor | 60 |
| Întreprinderi de depozitare |
| Baza agro "Ghiocel Negru" SRL | depozitarea produselor agricole | 16 |
| Depozit | depozitarea materialelor industriale | 5 |
| Bază de depozitare "Ocolul silvic Căuşeni" | tăierea şi depozitarea lemnului de pădure | 10 |
| SC "EPICENTRU" | depozitarea şi comercializarea materialelor de construcţii | 6 |
| Baza de cărbune | depozitarea şi comercializarea cărbunelui | 5 |
| Terminal vamal | depozitarea materialelor | 10 |
| Ramura prestări servicii |
| ÎS "Moldelectrica" | transportarea curentului electric | 30 |
| Staţie de alimentare cu produse petroliere | comercializarea produselor petroliere | 10 |
| Staţie de alimentare cu carburanţi | comercializarea produselor petroliere | 7 |
| Staţie de deservire tehnică | servicii tehnice auto | 9 |
| Staţie de testare tehnică | testare şi servicii tehnice auto | 3 |
| Staţie de alimentare cu oxigen | alimentare cu oxigen | 3 |

Tabelul 5.1.2.

Repartizarea populaţiei pe tipuri de activităţi

| Denumirea tipurilor de activitate | Numărul angajaţilor, oam. |
| --- | --- |
| 1. Sfera de producere |
| - agricultura | 500 |
| - silvicultura | 10 |
| - industria alimentară | 425 |
| - industria uşoară | 120 |
| - construcţii | 10 |
| - transport | 170 |
| - alte întreprinderi | 100 |
| Total | 1335 |
| 2. Sfera neproductivă |
| - învăţămînt | 600 |
| - cultură | 50 |
| - asistenţă medicală | 500 |
| - comerţ şi alimentaţie publică | 350 |
| - instituţii administrative şi publice | 325 |
| - asistenţa socială | 30 |
| - prestări servicii | 60 |
| - alte întreprinderi | 200 |
| Total sfera neproductiva | 2115 |
| Total populaţie ocupată în sfera productivă şi neproductivă | 3450 |

Diagrama 5.1.2

Din numărul total al populaţiei apte de muncă, doar 26 % al populaţiei este ocupată în cîmpul muncii, ceea ce denotă rezerve importante ale resurselor forţei de muncă.

În rezultatul declinului economic din ultimii ani şi restructurărilor în ramurile economiei cele mai mari întreprinderi care formează baza de producere a oraşului sunt – fabrica de vinuri "Suvorov" SRL, "Orhei VIT" SA filiala Căuşeni, "SRL "Ecoprod-Rosmol", SA "Succes", fabrica de confecţii SRL "Lis Tex", COOP "Tighina", elevatorul SRL "Kelly Grais", mini-brutării etc.

În ultima perioadă pe teritoriul oraşului activau un şir de întreprinderi de producere care actualmente se află în fază de reorganizare sau şi-au stopat activitatea în general, printre acestea pot fi evidenţiate: fabrica de lapte SA "Fabinlapte", SA "Metalic", SA "Orizont", fabrica de cărămizi", "BTA – 5", SRL "Agro Meşter", SA Agroseminţe, SA "Frigiderul", brigada de tractoare, întreprinderea piscicolă şi un şir de depozite pentru păstrarea produselor agricole şi materialelor de construcţii.

De asemenea, în oraş funcţionează un şir de instituţii specializate, organizaţii de transport, servicii comunale şi de depozitare precum şi un şir de întreprinderi de fabricare a produselor alimentare, îmbrăcămintei, şi alte ramuri de producere.

În ultimii ani schimbări esenţiale s-au înregistrat şi în structura transportului auto din oraş. Astfel, structurile organizaţiilor de transport auto subordonate statului au fost reorganizate în societăţi pe acţiuni şi societăţi cu răspundere limitată.

Un grup semnificativ de organizaţii care participă la activitatea economică a oraşului sunt obiectivele de depozitare, comerciale şi de achiziţionare. Multe din aceste obiective îndeplinesc funcţii de intermediari în asigurarea cu materie primă şi comercializarea producţiei finite.

În ultimii ani a sporit numărul angajaţilor în sfera prestări servicii. Care este reprezentată în deosebi prin firme mici, care prestează populaţiei servicii în construcţii şi reparaţii, reparaţia electrocasnice, confecţionarea îmbrăcămintei, servicii comerciale, etc. În rezultatul susţinerii financiare şi juridice corespunzătoare şi pe măsura perfecţionării formelor de gestionare a pieţei o parte din aceste instituţii în perspectivă pot să-şi extindă activitatea, astfel contribuind semnificativ la renovarea economiei oraşului.

4.2. Prognoza potenţialului economic

Reieşind din totalitatea condiţiilor şi factorilor or. Căuşeni dispune de premise favorabile pentru dezvoltarea socio-economică continue şi formarea economiei oraşului.

Prognoza dezvoltării socio-economice a or. Căuşeni este elaborată în temeiul evaluării şi analizei situaţiei existente a tuturor componentelor vitale ale oraşului: procesele demografice, structura activităţii de producere, transport şi comunicaţii, construcţii, comerţ şi servicii, gospodăria comunal - locativă, legăturile de producere, sfera socială, resursele naturale, monumente de istorie, cultură şi arhitectură precum şi starea mediului.

În temeiul parametrilor demografici, evaluării retrospective, proceselor de migraţie, factorii socio-economici, numărului populaţiei pentru perioada de calcul poate spori pînă la 20,5 mii oam. Resursele forţei de muncă din oraş pentru aceiaşi perioadă vor constitui 10,4 mii oam., în cazul sporirii gradului de ocupare a populaţiei pînă la 60-65 % din contul formării locurilor de muncă noi atît în sfera de producere cît şi în sfera prestări servicii care vor constitui corespunzător 40% şi 60% din numărul total al populaţiei ocupate.

În sfera de producere prioritatea revine complexului agroindustrial, care se va dezvolta în rezultatul modernizării, reutilării tehnice, implementării tehnologiilor noi precum şi atragerea investiţiilor.

Dezvoltarea potenţialului economic a oraşului se preconizează reieşind din următoarelor direcţii de dezvoltare:

Industria

Industria constituie ramura prioritară a economiei oraşului, ca urmare dezvoltarea dinamică a ei va permite asigurarea progresului socio-economic.

Reieşind din potenţialul de producere deja format al oraşului care este axat pe ramurile viticulturii, legumiculturii şi pomiculturii; cerinţele pieţei interne şi posibilitatea promovării producţiei pe piaţa externă, principalele surse trebuie concentrate spre dezvoltarea următoarelor ramuri ale industriei:

- elaborarea proiectelor de cooperare transfrontalieră şi internaţională;

- deschiderea centrului de dezvoltare şi asistenţă a mediului de afaceri;

- ramura ce activează pe bază de materie primă locală cu păstrarea pieţei de desfacere (industria alimentară şi agricultura);

- amenajarea unui centru de expoziţii pentru producători, agenţi economici;

- industria ce contribuie la funcţionarea infrastructurii urbane, producerea şi transportul energiei electrice, termice şi gaze naturale;

- modernizarea şi dezvoltarea continuă a gospodăriei de depozitare şi a obiectivelor de păstrare a producţiei agricole;

- întreprinderi ale business-ului mic şi mediu;

- crearea şi asigurarea durabilităţii unui incubator de afaceri pentru dezvoltarea businessu-lui mic si mijlociu;

- dezvoltarea şi crearea pieţei de desfacere pentru producţia locală;

- dotarea sectorului agricol cu tehnică agricolă modernă şi scientointensivă;

- crearea serviciilor aferente în domeniul turismului (hotel, pensiuni, restaurante, magazine);

- dezvoltarea meşteşugăritului local şi deschiderea unei pieţe de meşteşugărit local.

Sarcina primordială în dezvoltarea industriei oraşului constă în restructurarea şi reprofilarea întreprinderilor de producere, modernizarea tehnologică a lor din contul realizării politicii financiare şi fiscale, susţinerea activităţii de antreprenoriat în baza dezvoltării business-ului mic şi mediu, crearea condiţiilor optime pentru atragerea investiţiilor, participarea în realizarea proiectelor existente şi programelor de cooperare internaţională.

Comerţul interior

Sarcina principală în dezvoltarea comerţului interior pentru perioada de calcul constă în:

- perfecţionarea mecanismelor economice şi organizatorice, care vor stimula legalizarea şi controlul sectorului neorganizat al pieţei interne;

- crearea condiţiilor pentru organizarea pieţei angro şi elaborarea mecanismelor pentru utilizarea eficientă a zonelor de producere existente;

- implicarea administraţiei şi conducerii oraşului în perfecţionarea şi optimizarea reţelei de comerţ, în scopul evitării disproporţiilor în amplasarea teritorială a întreprinderilor de comerţ;

- orientarea mecanismelor sanitare, antiincediare şi de supraveghere în scopul stimulării dezvoltării infrastructurii de comerţ, întreprinderilor de comerţ de tip contemporan şi cultura deservirii populaţiei;

- dezvoltarea reţelei de prestări servicii de reparaţie a utilajului tehnic de uz casnic, staţiilor de reparaţie a autovehicolelor;

- deschiderea pieţei auto.

Pentru îmbunătăţirea deservirii populaţiei în special asigurarea cu obiective de comerţ, alimentare publică şi alte servicii în oraş este oportun crearea sistemului organizat de centre publice cu diferenţierea exactă, amplasare optimă a obiectivelor în limitele razei de deservire în îmbinare cu infrastructura transportului. Aceasta fa permite eliberarea nucleului centrului oraşului, amplasarea obiectivelor de prestări servicii în apropierea zonelor rezidenţiale şi de muncă a populaţiei, sistematizarea construcţiilor urbane, precum şi crearea aspectului arhitectural - estetic al centrelor publice.

4.3. Infrastructura turismului

Teritoriul or. Căuşeni se caracterizează prin landşaft pitoresc şi condiţii naturale favorabile  care contribuie la crearea condiţiilor optime pentru odihnă, atît pentru turişti, cît şi pentru locuitorii urbei.

Premise pentru dezvoltarea turismului în oraş servesc un şir de biserici şi monumente:

- biserica "Adormirea Maicii Domnului" construită în anul 1763, pereţii bisericii integral sunt acoperiţi cu frescă. Biserica se află în lista patrimoniului omenirii UNESCO;

- biserica "Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel" construită în anul 1870, este monument ocrotit de stat;

- biserica "Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena" construită în anul 1829, este monument de arhitectură ocrotit de stat;

- monument istoric "Valul lui Traian" care reprezintă o fortificaţie din perioada antică tîrzie atesta pentru prima dată documentar la 13 martie 1489. Valurile sunt situate în partea de sud a Moldovei şi constitui 2 ramificaţii principale "de jos" şi de "sus". Valul de "sus" are lungimea de 138 km avîndu-şi graniţa între or. Leova la vest şi s. Copanca de lîngă Chiţcani la est, iar în raionul Căuşeni în apropierea s. Zaim şi s. Chircăieşti şi or. Căuşeni.

- colectivele teatrale: "Model" , "Nartius", "Clopotul", "Prietenia";

- ansamblurile de muzică populară şi dans, laureat a mai multor festivaluri naţionale şi internaţionale "Spicuşor";

- ansamblul de dans popular "Romaniţa", practică dansuri populare, europene şi din America Latină;

- complexul de clădiri al spitalului construit la încep. sec. XX este monument de arhitectură şi istorie de importanţă naţională se află sub protecţia statului;

- Staţiunea Căuşeni datează din sec. IX-X, monument de arheologie de importanţă naţională, se află sub protecţia statului;

- Tumuli-6 monument de arheologie de importanţă naţională, se află sub protecţia statului;

- Monument la mormîntul comun al 86 ostaşi căzuţi în 1944 construit în anul 1969, monument de istorie de importanţă naţională, se află sub protecţia statului.

Concomitent, teritoriul or. Căuşeni face parte din Zona viticola sudică (Cahul).

Pe teritoriul oraşului sunt amenajate 2 parcuri, 3 mini-stadioane sportive, 1 stadion raional, bazin acvatic. În oraş activează 3 locaţii de cazare turistică cu capacitatea totală 150 locuri.

Pentru perspectivă se propune;

- conservarea şi promovarea monumentului istoric "Biserica Adormirea Maicii Domnului";

- deschiderea unui complex turistic – sportiv;

- restabilirea şi amenajarea unei porţiuni a tumulului "Valul lui Traian" într-un complex istoric turistic;

- reparaţia obiectelor de for public muzee, monumente.

Construcţia serviciilor aferente în domeniul turismului - hotelurilor pentru 123 locuri, restaurante, cafenele, magazine etc.

Concomitent, este oportună conservarea, restaurarea şi protecţia patrimoniului urbei, în scopul creării centrului istoric, cultural şi turistic atractiv atît pentru populaţia republicii, cît şi pentru atragerea turiştilor străini.

Problemele majore care împiedică dezvoltarea turismului sunt:

- resurse financiare limitate pentru dezvoltarea infrastructurii turistice, a punctelor de atracţie, a serviciilor şi marketingului turistic, pentru promovarea turismului;

- nivelul scăzut sau lipsa totală a infrastructurii rutiere în zonele de interes turistic;

- insuficienţa de structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare şi servire a mesei conform standardelor internaţionale;

- starea deplorabilă a unui număr mare de monumente şi obiective de interes turistic;

- pregătirea profesională insuficientă a personalului angajat în industria turismului;

- conştientizarea publică insuficientă vizînd atît potenţialul existent pentru dezvoltarea turismului, cît şi beneficiile care ar putea fi generate de societate ca urmare a acestei dezvoltări etc.

Realizarea acestor prevederi este posibilă în condiţiile respectării următoarelor principii:

- planificarea, amenajarea si exploatarea turistica, la nivel local, ca parte integranta a strategiei dezvoltării durabile a turismului la nivel naţional;

- participarea diferitelor autorităţi publice, a sectorului privat, a asociaţiilor de protecţie a mediului şi a populaţiei la procesul de planificare a turismului;

- gestionarea şi planificarea sustenabilă a turismului, ţinînd cont de protecţia mediului în zonele de primire;

- informarea, educarea, încurajarea şi atragerea populaţiei locale în procesul de amenajare turistică.

Dezvoltarea turismului în oraş va crea profituri suplimentare în economia urbei, locuri de muncă suplimentare, care la rîndul său vor contribui la creşterea bunăstării populaţiei localităţii.

5.0. Populaţia

5.1. Situaţia existentă

Conform datelor statistice la 01.01.2015 numărul total al populaţiei stabile în or. Căuşeni constituie 19,9 mii locuitori. Dinamica numărului populaţiei pentru perioada anilor 2005-2016 este prezentată în tab. 6.1.1 şi diagrama 6.1.1.

Tabelul 6.1.1

Dinamica numărului populaţiei or. Căuşeni

pentru perioada anilor 2005-2015 (locuitori)

| Ani | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Populaţia or. Căuşeni | 21,4 | 20,6 | 20,5 | 20,5 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 |

Diagrama 6.1.1.

Migraţia naturală a populaţiei în or. Căuşeni este reflectată în tab. 6.1.2.

Tabelul 6.1.2

Migraţia naturală a populaţiei în or. Căuşeni

| Nr. crt. | Anii | Populaţia la începutul anului, oam. | Născuţi | Decedaţi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2005 | 21,4 | 215 | 231 |
| 2 | 2006 | 20,6 | 183 | 241 |
| 3 | 2007 | 20,5 | 183 | 231 |
| 4 | 2008 | 20,5 | 215 | 226 |
| 5 | 2009 | 19,9 | 207 | 223 |
| 6 | 2010 | 19,9 | 228 | 192 |
| 7 | 2011 | 19,9 | 210 | 194 |
| 8 | 2012 | 19,9 | 215 | 185 |
| 9 | 2013 | 19,9 | 218 | 218 |
| 10 | 2014 | 19,9 | 210 | 205 |
| 11 | 2015 | 19,9 | 215 | 228 |
| 12 | 2016 | 19,9 |  |  |

Natalitatea şi mortalitatea

Diagrama 6.1.2.

Evoluţia numerică a populaţiei or. Căuşeni este determinată atît de mişcarea naturală, cît şi de procesele migraţioniste, care sunt o consecinţă a degradării situaţiei socio-economice în ţară. Astfel, contingentul de migranţi din localitate îl constituie grupul de vîrstă 20-34 ani.

În or. Căuşeni la începutul anului 2016 populaţia masculină constituia 48%, iar populaţia feminină 52%.

Din numărul total de locuitori al oraşului 19,9 mii locuitori (67 %) reprezintă populaţia aptă de muncă. Dinamica principalelor parametri demografici pentru perioada de retrospectivă este reflectată în Anexe, tab. 6.1.3.

# Tabelul nr. 6.1.3

Dinamica principalelor parametri demografici pentru perioada de retrospectivă

| Indici | Unit de măsură | 2005 | 2010 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Numărul populaţiei la începutul anului | oam. | 20600 | 19900 | 19900 |
| Sporul total al numărului populaţiei, începînd cu anul de bază | oam. | - | -700 | -700 |
|  | % | - | -3,4 | -3,4 |
| Sporul total al numărului populaţiei din anul 2005 -2016 | oam. | - | х | -700 |
|  | % | - | х | -3,4 |
| Durata perioadei analizate | ani | - | 5 | 11 |
| Ritmul mediu anual de micşorare a numărului populaţiei începînd cu anul de bază | % | - | -0,68 | 0,31 |
| Ritmul mediu anual de micşorare a numărului populaţiei începînd cu anul 2005 | % | х | х | 0,31 |
| Dinamica micşorării numărului populaţiei în perioada anilor 2005 – 2010; 2010-2016 | % | - | -3,4 | -3,5 |
| Numărul mediu anual al populaţiei începînd cu anul de bază | oam. | - | 20200 | 20100 |
| Numărul mediu anual al populaţiei începînd cu anul 2010 | oam. | - | - | 19900 |
| Coeficientul mediu anual al micşorării numărului total a populaţiei începînd cu anul de bază | ‰ | x | -0,0016 | -0,0017 |
| Populaţia pînă la vîrsta aptă de muncă (0-15 ani) | oam. | 4452 | 4038 | 3417 |
|  | % | 21,61 | 20,29 | 17,17 |
| Populaţia aptă de muncă 16-56 ani femei şi 16-61 ani bărbaţi | oam. | 13573 | 13267 | 13408 |
|  | % | 65,89 | 66,71 | 67,38 |
| Populaţia peste vîrsta aptă de muncă | oam. | 2575 | 2595 | 3075 |
|  | % | 12,5 | 13,0 | 15,45 |
| Indicii sarcinii demografice | к |  |  |  |
| Coeficientul îmbătrînirii populaţiei | к | 12,5 | 13,0 | 12,45 |
| Coeficientul natalităţii | к | 8,9 | 10,5 | 10,8 |
| Coeficientul mortalităţii | к | 11,7 | 9,8 | 9,3 |
| Coeficientul sporului natural | к | -2,8 | 0,7 | 1,5 |

Reieşind din cercetările efectuate, principalele schimbări demografice începînd cu anul 2005 sunt:

- intensificarea proceselor migraţioniste a populaţiei în ultima perioadă influenţată de şomaj, condiţii de abitaţie nesatisfăcătoare ale unor grupuri ale populaţiei, venituri modeste în majoritatea familiilor care nu asigură nivelul minim de trai;

- schimbările în structura pe vîrste ale populaţiei, sporirea cotei populaţiei peste vîrsta aptă de muncă şi reducerea cotei populaţiei pînă la vîrsta aptă de muncă.

Coeficientul sporului natural al populaţiei în perioada anilor 2005-2015 a înregistrat  valori pozitive în procesul de planificare a sporirii numărul populaţiei.

5.2. Calculul numărului populaţiei pentru perspectivă

Calculul numărului populaţiei pentru perspectivă se bazează pe datele dinamicii numărului populaţie, structurii demografice, indicilor mortalităţii, natalităţii şi migraţiei populaţiei ce au avut loc în perioada de retrospectivă.

În dependenţă de intensitatea schimbărilor prevăzute în dezvoltarea socio-economică a oraşului calculul numărului populaţiei s-a efectuat în 3 variante - optimistă, medie şi pesimistă.

Indicii de ieşire a calculului numărului populaţiei reflectă prognoza dezvoltării socio-economice optime şi corespund variantei trei.

Luînd în consideraţie multiplii indici şi acţiunile stipulate în planul urbanistic general al oraşului ce depinde de structura demografică a populaţiei, în baza prognosticului numărul populaţiei din localitate este acceptată metoda „permutării vîrstelor” cu utilizarea datelor perioadei de retrospectivă 2005-2015.

Cercetările efectuate relevă dinamica structurii populaţie pe sexe şi vîrstă, procesele naturale de întinerire şi migrare a populaţiei. Calcul matricelor şi variantele de calcul al numărului populaţiei pentru perspectivă sunt reflectate în tab. şi diagrama 6.2.1.

Tabelul nr. 6.2.1.

Dinamica numărului populaţiei or. Căuşeni pentru perspectivă (locuitori)

| Variante pentru calcul | 2016 | 2021 | 2026 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| maximum | 19900 | 20011 | 20230 | 20500 |
| mediu | 19900 | 19772 | 19730 | 19681 |
| minimum | 19900 | 19535 | 19177 | 18717 |

Diagrama 6.2.1.

Conform calculelor efectuate prin metoda „permutării vîrstelor” numărul populaţiei or. Căuşeni la începutul anului 2031 va constitui – 20,5 mii oameni. Parametrii demografici pentru perioada anilor 2016-2031 vor spori aproximativ cu 0,6 mii locuitori.

În baza calculelor efectuate conform metodei „structurii de vîrstă” au fost utilizate trei variante de bază: minimă, medie, optimă.

Într-o măsură mai mare corespunde varianta optimă, ca fiind cea mai dinamică şi echilibrată din punct de vedere a potenţialului economic şi premiselor urbanistice.

Datele prezentate mai sus ne demonstrează faptul, că în perioada anilor 2016-2031 atît sporul natural cît şi mişcarea naturală a populaţiei se va manifesta printr-un ritm lent de creştere.

Referindu-ne la structura populaţiei pe sexe se poate de menţionat faptul că în anul 2031 populaţia masculină va constitui 49,5% iar cea feminină 50,5%, situaţie care nu perturbează procesele demografice ale populaţiei.

Structura pe vîrste a populaţiei din oraş (stabilă) la începutul anilor 2016-2031 se consideră ca fiind una favorabilă deoarece grupele de vîrstă cele mai reprezentative constituie populaţia activă.

Structura demografică pe categorii de vîrstă, pentru perioada anilor 2016 - 2030 este prezentată în tab. 6.2.2.

Tabelul nr. 6.2.2

Numărul populaţiei după categorii de vîrstă şi sexe

| Categoria de vîrste | 2016 | 2021 | 2026 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total | băieţi | fete | Total | băieţi | fete | Total | băieţi | fete | Total | băieţi | fete |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 00-04 | 1035 | 531 | 504 | 1101 | 589 | 512 | 1127 | 603 | 524 | 1144 | 612 | 532 |
| 05-09 | 973 | 522 | 451 | 1027 | 523 | 504 | 1092 | 580 | 512 | 1117 | 593 | 524 |
| 10-14 | 1146 | 624 | 522 | 981 | 526 | 455 | 1036 | 527 | 509 | 1102 | 585 | 517 |
| 15-19 | 1535 | 790 | 745 | 1168 | 636 | 532 | 1000 | 536 | 464 | 1056 | 537 | 519 |
| 20-24 | 2277 | 1167 | 1110 | 1562 | 805 | 757 | 1189 | 648 | 541 | 1029 | 552 | 477 |
| 25-29 | 1532 | 812 | 720 | 2314 | 1182 | 1132 | 1588 | 816 | 772 | 1220 | 663 | 557 |
| 30-34 | 1340 | 685 | 655 | 1547 | 813 | 734 | 2337 | 1184 | 1153 | 1620 | 825 | 795 |
| 35-39 | 1330 | 662 | 668 | 1355 | 693 | 662 | 1564 | 822 | 742 | 2409 | 1220 | 1189 |
| 40-44 | 1220 | 553 | 667 | 1340 | 662 | 678 | 1365 | 693 | 672 | 1605 | 838 | 767 |
| 45-49 | 1555 | 726 | 829 | 1231 | 550 | 681 | 1350 | 658 | 692 | 1388 | 696 | 692 |
| 50-54 | 1705 | 768 | 937 | 1555 | 712 | 843 | 1220 | 534 | 686 | 1362 | 652 | 710 |
| 55-59 | 1531 | 702 | 829 | 1617 | 715 | 902 | 1474 | 663 | 811 | 1180 | 507 | 673 |
| 60-64 | 1166 | 531 | 635 | 1409 | 632 | 777 | 1488 | 643 | 845 | 1383 | 608 | 775 |
| 65-69 | 494 | 230 | 264 | 1049 | 469 | 580 | 1267 | 557 | 710 | 1367 | 579 | 788 |
| 70-74 | 497 | 186 | 311 | 401 | 185 | 216 | 852 | 377 | 475 | 1039 | 453 | 586 |
| 75-79 | 296 | 103 | 193 | 233 | 97 | 136 | 190 | 96 | 94 | 407 | 198 | 209 |
| 80-84 | 171 | 58 | 113 | 99 | 33 | 66 | 77 | 31 | 46 | 63 | 31 | 32 |
| 85-89 | 97 | 29 | 68 | 24 | 7 | 17 | 14 | 4 | 10 | 11 | 4 | 7 |
| Total | 19900 | 9679 | 10221 | 20011 | 9827 | 10184 | 20230 | 9972 | 10258 | 20500 | 10151 | 10349 |

Natalitatea prognozată în or. Căuşeni pentru perioada anilor 2016-2031 este reflectată în tab. 6.2.3.

Tabelul 6.2.3

Numărul populaţiei feminine pe grupe de vîrstă şi după

numărul de copii născuţi-vii

| Categoria pe vîrste a femeii | Numărul femeilor - în mediu pe an |
| --- | --- |
|  | 2016-2020 | 2021-2025 | 2026-2031 |
| 15-19 | 633 | 486 | 475 |
| 20-24 | 926 | 631 | 487 |
| 25-29 | 915 | 926 | 634 |
| 30-34 | 691 | 918 | 929 |
| 35-39 | 662 | 688 | 915 |
| 40-44 | 669 | 662 | 688 |
| 45-49 | 748 | 667 | 659 |
| Copii născuţi |
| 15-19 | 22 | 18 | 20 |
| 20-24 | 80 | 61 | 52 |
| 25-29 | 53 | 59 | 45 |
| 30-34 | 20 | 30 | 33 |
| 35-39 | 7 | 8 | 12 |
| 40-44 | 2 | 2 | 2 |
| 45-49 | 0 | 0 | 0 |

Structura nou-născuţilor după sexe pentru perspectivă

| - băieţi | 0,535 | 99 | 95 | 87 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - fete | 0,465 | 85 | 83 | 76 |
| Total |  | 184 | 178 | 163 |

Structura nou-născuţilor după sexe pentru perspectivă va constitui 53% băieţi şi 47% fete.

Sporul numărului populaţiei depinde de realizarea programelor de restructurare, modernizare şi ameliorare a condiţiilor de abitaţie.

6.0. Fondul locativ

6.1. Situaţia existentă

Conform datelor statistice de la 01.01.2016 suprafaţa totală a fondului locativ în or. Căuşeni  constituie 373,8 mii m2. Pe teritoriul oraşului fondul locativ este reprezentat de case individuale cu 1-2 nivele cu lot pe lîngă casă, clădiri-bloc cu 2-3 nivele, 4-5 nivele şi peste 5 nivele. Fondul locativ individual constituie 246,16 mii m2 suprafaţă totală, ceea ce constituie 66 % din fondul locativ total. Concomitent, fondul locativ multietajat de tip clădiri-bloc constituie, total 127,64 mii m2 suprafaţă totală sau 34 %, inclusiv:

- 20,24 mii m2 fondul locativ cu 2-3 nivele;

- 95,84 mii m2 – cu 4-5 nivele;

- 11,56 mii m2 peste 5 nivele.

Asigurarea medie cu locuinţe pentru o persoană constituie 18,8 m2. Densitatea populaţiei actualmente în limita zonelor rezidenţiale constituie 33,5 loc/ ha iar in intravilanul localităţii 14,7 oam./ha.

Zona locativă a oraşului este divizată în 10 microraioane (cartiere), care sunt caracterizate prin următoarele aspecte:

Cartierul "Broasca" este situat în partea de est a or. Căuşeni. Suprafaţa totală a fondului locativ constituie 27,48 mii m2, fiind reprezentat de case individuale cu 1-2 nivele cu lot pe lîngă casă cu suprafaţa – 16,26 mii m2, case multietajate de tip bloc cu 2-3 şi 4-5 nivele, suprafaţa totală – 11,22 mii m2.

Cartierul "Căuşenii Vechi" situat în partea centrală a oraşului, suprafaţa totală a fondului locativ constituie 22,4 mii m2 fiind reprezentat prin case individuale cu 1-2 nivele cu lot pe lîngă casă.

Cartierul "Ciocana" - situat în partea de est a oraşului reprezentat cu case individuale cu 1-2 nivele cu lot pe lîngă casă, suprafaţa totală a fondului locativ – 12,21 mii m2.

Cartierul "Gara Căuşeni" - situat în partea de nord-est a oraşului reprezentat cu case individuale cu 1-2 nivele cu lot pe lîngă casă, suprafaţa totală a fondului locativ – 9,65 mii m2.

Cartierul "Valul lui Traian" - situat în partea de nord a oraşului reprezentat cu case individuale cu 1-2 nivele cu lot pe lîngă casă, suprafaţa totală a fondului locativ – 27,17 mii m2

Cartierul "Botna de Sus" - situat în partea de nord a oraşului. Suprafaţa totală a fondului locativ constituie 75,85 mii m2, fiind reprezentat de case individuale cu 1-2 nivele cu lot pe lîngă casă cu suprafaţa – 16,75 mii m2, case multietajate de tip bloc cu 2-3 şi 4-5 nivele, suprafaţa totală – 59,1 mii m2.

Cartierul "Valea Botnei" situat în partea de vest a oraşului şi reprezentat cu case individuale cu 1-2 nivele cu lot pe lîngă casă, suprafaţa totală a fondului locativ – 30,44 mii m2

Cartierul " Căuşenii Noi" situat în partea centru – vest a oraşului. Suprafaţa totală a fondului locativ constituie 116,95 mii m2, fiind reprezentat de case individuale cu 1-2 nivele cu lot pe lîngă casă cu suprafaţa – 59,63 mii m2, case multietajate de tip bloc cu 2-3, 4-5 nivele şi peste 5 nivele, suprafaţa totală – 57,32 mii m2.

Cartierul "Mocana" - situat în partea de sud a oraşului şi reprezentat cu case individuale cu 1-2 nivele cu lot pe lîngă casă, suprafaţa totală a fondului locativ – 51,65 mii m2.

Cartierul "Grigore Gricoriu" acest cartier este  prevăzut pentru construcţia caselor locative cu 1-2 nivele cu lot pe lîngă casă,  însă, actualmente construcţia caselor nu a demarat.

6.2. Prognoza fondului locativ

Structura formată a fondului locativ în or. Căuşeni este prezentată printr-un spectru înalt a genului şi tipului de clădiri - bloc. În prezent practic se construiesc doar construcţii individuale. Aceasta duce la pierderi din rezervele teritoriului oraşului, la comprimarea reţelei de stradă-drum, reţelei tehnico-edilitare, creează disfuncţionalităţi în asigurarea populaţiei cu transport public.

Pentru perspectivă se recomandă de a dezvolta două sisteme de construcţie de bază:

- construcţia caselor individuale cu 1-2 nivele cu loturi pe lîngă casă, pentru construcţia compactă a formaţiunilor locative 35-40 oam/ha;

- construcţia blocurilor locative cu 3-4-5 nivele, pentru construcţia compactă 180 - 250 oam/ha.

Volumul construcţiilor noi pentru perioada de calcul se va extinde cu – 172,0 mii m2 suprafaţă totală. De asemenea, conform proiectului se preconizează următoarea structură a construcţiilor noi: case individuale cu 1-2 nivele cu lot pe lîngă casă – 35% şi blocuri cu clădiri multietajate – 65%.

Volumul construcţiilor noi se stabileşte reieşind din evaluarea dinamicii dezvoltării fondului locativ pentru perioada de retrospectivă, resursele teritoriale a oraşului şi numărul populaţiei pentru perspectivă.

Volumul total al fondului locativ pentru perioada de proiect va constitui 545,8 mii m2 suprafaţă totală, inclusiv: case cu 1-2 nivele cu lot pe lîngă casă cu suprafaţa 306,06 mii m2 şi blocuri locative multietajate cu 2-3; 4-5 şi peste 5 nivele cu suprafaţa 239,74 mii m2, ca urmare se preconizează sporirea asigurării medii cu locuinţe pînă la 26,5 m2/loc.

În corespundere cu prevederile proiectului Planul urbanistic general, pentru perspectivă se prevede următoarea structură a fondului locativ pe cartiere:

Cartierul "Broasca" – construcţii noi nu se preconizează.

Cartierul "Căuşenii Vechi" – construcţia caselor locative de tip bloc cu 4-5 nivele, suprafaţa totală 20,3 mii m2.

Cartierul "Ciocana" - construcţii noi nu se preconizează.

Cartierul "Gara Căuşeni" - construcţii noi nu se preconizează.

Cartierul "Valul lui Traian" – construcţia caselor individuale cu 1-2 nivele cu lot pe lîngă casă, suprafaţa totală 30,6 mii m2.

Cartierul "Botna de Sus" - construcţii noi nu se preconizează.

Cartierul "Valea Botnei" - construcţia caselor locative de tip bloc cu 4-5 nivele, suprafaţa totală 45 mii m2.

Cartierul " Căuşenii Noi" - construcţia caselor locative de tip bloc cu 4-5 nivele şi peste 5 nivele, suprafaţa totală 46,8 mii m2, inclusiv 35,2 mii m2 case cu 4-5 nivele şi 11,6 mii m2 peste 5 nivele.

Cartierul "Mocana" - construcţii noi nu se preconizează.

Cartierul "Grigore Gricoriu" - construcţia caselor individuale cu 1-2 nivele cu lot pe lîngă casă, suprafaţa totală 29,3 mii m2.

Din volumul total al construcţiilor noi este necesar de prevăzut construcţia locuinţelor sociale – 10 % din construcţia caselor multietajate de tip – bloc, ceea ce va constitui 5,4 mii m2.

Pentru perspectivă se preconizează sporirea nivelului de dotare a fondului locativ cu apeduct, canalizare şi alimentare cu căldură, implementarea sistemului individual de încălzire a locuinţelor, ceea ce va contribui la sporirea confortului de abitaţie a populaţiei oraşului.

Indicii principali a dezvoltării fondului locativ din oraşul  sunt prezentaţi în tab. 7.2.3.

Indicii de bază a dezvoltării fondului locativ

Tabelul 7.2.3.

| Nr. | Denumirea indicilor | Unitatea de măsură | Situaţia existentă | Propuneri de proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Populaţia | mii oam. | 19,9 | 20,5 |
| 2 | Suprafaţă fondului locativ | mii m2 | 373,8 | 545,8 |
| 3 | Asigurarea medie cu spaţiu locativ | m2 / locuitor | 18,8 | 26,5 |
| 4 | Construcţii noi: total | mii m2 |  | 172,0 |
|  | inclusiv: |  |  |  |
|  | - locuinţe cu 1-2 nivele cu lot pe lîngă casă | mii m2 |  | 60,2 |
|  | - blocuri locative multietajate (3-5 nivele) | mii m2 |  | 112 |
| 6 | Teritoriul pentru construcţii noi, total | ha |  | 126 |
|  | inclusiv: |  |  |  |
|  | - locuinţe cu 1-2 nivele cu lot pe lîngă casă | ha |  | 96 |
|  | - blocuri locative multietajate (3-5 nivele) | ha |  | 31 |
| 7 | Densitatea populaţiei în formaţiunile locative | loc. / ha |  | 27,4 |

Anexe

Tabelul nr 7.2.1.

Calculul fondului locativ pentru perspectivă

(supr. totală m2)

| Nr. crt | Denumirea cartierului | Fondul locativ existent, anul 2016, mii m2 | Construcţii noi, mii m2 | Fondul locativ pentru perspectivă, anul 2031, mii m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total | inclusiv | Total | inclusiv | Total | inclusiv |
|  |  |  | case individuale cu lot pe lîngă casă 1-2 nivele | clădiri multietajate |  | case individuale cu lot pe lîngă casă 1-2 nivele | clădiri multietajate |  | case individuale cu lot pe lîngă casă 1-2 nivele | clădiri multietajate |
|  |  |  |  | Total | după nivele |  |  | Total | după nivele |  |  | Total | după nivele |
|  |  |  |  |  | 2-3 nivele | 4-5 nivele | peste 5 nivele |  |  |  | 4-5 nivele | peste 5 nivele |  |  |  | 2-3 nivele | 4-5 nivele | peste 5 nivele |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Broasca | 27,48 | 16,26 | 11,22 | 1,32 | 9,9 | - | - | - | - | - | - | 27,48 | 16,26 | 11,22 | 1,32 | 9,9 | - |
| 2 | Căuşenii Vechi | 22,4 | 22,4 | - | - | - | - | 20,3 | - | 20,3 | 20,3 | - | 42,7 | 22,4 | 20,3 | 0 | 20,3 | - |
| 3 | Ciocana | 12,21 | 12,21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,21 | 12,21 | - | - | - | - |
| 4 | Gara Căuşeni | 9,65 | 9,65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,65 | 9,65 | - | - | - | - |
| 5 | Valul lui Traian | 27,17 | 27,17 | - | - | - | - | 30,6 | 30,6 | - | - | - | 57,77 | 57,77 | - | - | - | - |
| 6 | Botna de Sus | 75,85 | 16,75 | 59,1 | 10,56 | 48,54 | - | - | - | - | - | - | 75,85 | 16,75 | 59,1 | 10,56 | 48,54 | - |
| 7 | Valea Botnei | 30,44 | 30,44 | - | - | - | - | 45 | - | 45 | 45 | - | 75,44 | 30,44 | 45 | - | 45 | - |
| 8 | Căuşenii Noi | 116,95 | 59,63 | 57,32 | 8,36 | 37,4 | 11,56 | 46,8 | - | 46,8 | 35,2 | 11,6 | 163,75 | 59,63 | 104,12 | 8,36 | 72,6 | 23,16 |
| 9 | Mocana | 51,65 | 51,65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51,65 | 51,65 | - | - | - | - |
| 10 | Grigore Grigoriu | - | - | - | - | - | - | 29,3 | 29,3 | - | - | - | 29,3 | 29,3 | - | - | - | - |
|  | Total | 373,8 | 246,16 | 127,64 | 20,24 | 95,84 | 11,56 | 172 | 59,9 | 112,1 | 100,5 | 11,6 | 545,8 | 306,06 | 239,74 | 20,24 | 196,34 | 23,16 |

Tabelul nr.  7.2.2

Repartizarea populaţiei pentru perspectivă

| Nr. crt | Denumirea cartierului | Repartizarea populaţiei anul 2016, mii oam. | Repartizarea populaţiei în cons. fond loc. nou | Repartizarea populaţiei anul 2031, mii oam. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total | Inclusiv | Total | Inclusiv | Total | Inclusiv |
|  |  |  | case individuale cu lot pe lîngă casă 1-2 nivele | clădiri multietajate |  | case individuale cu lot pe lîngă casă 1-2 nivele | clădiri multietajate |  | case individuale cu lot pe lîngă casă 1-2 nivele | clădiri multietajate |
|  |  |  |  | Total | după nivele |  |  | Total | după nivele |  |  | Total | după nivele |
|  |  |  |  |  | 2-3 nivele | 4-5 nivele | peste 5 nivele |  |  |  | 4-5 nivele | peste 5 nivele |  |  |  | 2-3 nivele | 4-5 nivele | peste 5 nivele |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Broasca | 1,47 | 0,85 | 0,62 | 0,07 | 0,55 | 0,00 | - | - | - | - | - | 1,08 | 0,56 | 0,52 | 0,05 | 0,47 | - |
| 2 | Căuşenii Vechi | 1,17 | 1,17 | - | - | - | - | 0,68 | - | 0,68 | 0,68 | - | 1,49 | 0,81 | 0,68 |  | 0,68 | - |
| 3 | Ciocana | 0,64 | 0,64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,44 | 0,44 | - | - | - | - |
| 4 | Gara Căuşeni | 0,50 | 0,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,35 | 0,35 | - | - | - | - |
| 5 | Valul lui Traian | 1,42 | 1,42 | - | - | - | - | 0,87 | 0,87 | - | - | - | 2,14 | 2,14 | - | - | - | - |
| 6 | Botna de Sus | 4,16 | 0,87 | 3,28 | 0,59 | 2,70 | - | - | - | - | - | - | 3,42 | 0,61 | 2,81 | 0,50 | 2,31 | - |
| 7 | Valea Botnei | 1,58 | 1,58 | - | - | - | - | 1,50 | - | 1,50 | 1,50 | - | 2,61 | 1,11 | 1,50 |  | 1,50 | - |
| 8 | Căuşenii Noi | 6,29 | 3,11 | 3,18 | 0,46 | 2,08 | 0,64 | 1,56 | - | 1,56 | 1,17 | 0,39 | 6,17 | 2,17 | 4,00 | 0,30 | 2,90 | 0,80 |
| 9 | Mocana | 2,69 | 2,69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,72 | 1,72 | - | - | - | - |
| 10 | Grigore Grigoriu | - | - | - | - | - | - | 1,01 | 1,01 | - | - | - | 1,07 | 1,07 | - | - | - | - |
| Total | 19,90 | 12,81 | 7,09 | 1,12 | 5,32 | 0,64 | 5,62 | 1,88 | 3,74 | 3,35 | 0,39 | 20,50 | 10,98 | 9,52 | 0,85 | 7,86 | 0,80 |

7.0. Dezvoltarea infrastructurii sociale

Reţeaua obiectelor de deservire socială include instituţiile de educaţie, medicale, cultură, construcţii sportive, centre comerciale şi alimentare publică.

Infrastructura socială are ca scop crearea condiţiilor optime pentru abitaţie şi satisfacerea necesităţii în obiectele de educaţie preşcolară, învăţămînt, ocrotire a sănătăţii, comerţ şi alimentaţie publică, cultură, sport şi agrement.

Actualmente, obiectele prestări servicii sunt amplasate neuniform pe teritoriul urbei, iar numărul şi calitatea serviciilor prestate nu corespund exigenţelor contemporane. Multe obiecte sunt amplasate în încăperi adaptate fără dotare edilitară necesară.

Însă în condiţiile moderne au apărut şi un şir de factori pozitivi care influenţează dezvoltarea reţelei obiectelor prestări servicii. Acestea sunt: apariţia diverselor forme de proprietate care stimulează calitatea şi diversitatea tipurilor de servicii, construcţia obiectivelor după proiecte individuale ce permite crearea unei individualităţi arhitecturale şi estetice a localităţii.

Calculul capacităţilor reglementate pentru obiectele prestări servicii este efectuat ţinînd cont de numărul calculat al populaţiei, analiza indicilor specifici obţinuţi la 1000 locuitori şi majorarea lor pînă la normele minim necesare pentru perioada proiectată, repartizarea uniformă a obiectelor de deservire în formaţiunile locative şi asigurarea populaţiei cu servicii cotidiene necesare. Calculul obiectelor infrastructurii sociale pentru perspectivă sunt reflectate în Anexe, tab. nr. 8.1.

7.1. Autorităţile Administraţiei publice locale de nivelul I şi II

şi serviciilor descentralizate şi desconcentrate de stat

Oraşul Căuşeni este centrul administrativ raional, în care activează autorităţi administrative de nivelul I şi nivelul II – consiliul orăşenesc, primarul, consiliul raional, preşedintele raionului, organizaţii, întreprinderi, asociaţii, etc.

Lista autorităţilor administraţiei publice locale şi organizaţiilor de stat, raionale şi urbane sunt prezentate în tab. 8.1.1.

Tabelul nr. 8.1.1

Activitatea politică, administrativă, juridică de importanţă raională şi locală

a or. Căuşeni

| Nr. o/d | Denumirea autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul I şi II | Adresa | Angajaţi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Consiliul Raional Căuşeni | str. M. Eminescu | 17 |
| 2 | Primăria oraşului Căuşeni | str. m. Radu, 3 | 30 |
| 3 | Judecătoria Raională Căuşeni | str. Şt. cel Mare, 6 | 15 |
| 4 | Curtea de Apel Bender | str. Şt. cel Mare | 25 |
| 5 | Vama Bender | str. M. Eminescu, 2 | 28 |
| 6 | Comisariatul de Poliţie Căuşeni | str. M. Stanciu, 4 | 120 |
| 7 | Procuratura Raională Căuşeni | str. Mateevici, 7 | 15 |
| 8 | Biroul Notarial |  | 10 |
| 9 | Organizaţii non-guvernamentale |  | 5 |
| 10 | Filiala Moldinconbank |  | 7 |
| 11 | Filiala Victoriabank |  | 9 |
| 12 | Filiala Agroindbank |  | 10 |
| 13 | Filiala Procredit |  | 5 |
| 14 | Filiala Mobiasbancka |  | 6 |
| 15 | Mass media – Ziarul Raional Căuşeni |  | 5 |
| 16 | Radioul local TV "Studio-L" | str. M. Eminescu, 25 | 6 |
| 17 | Radioul local "Dor" | str. M. Eminescu, 23 | 2 |
| 18 | SA "Moldtelecom" |  | 10 |

7.2. Instituţii de educaţie

Instituţii preşcolare

Actualmente pe teritoriul or. Căuşeni funcţionează 6 grădiniţe de copii cu capacitatea totală 1030 locuri, de facto frecventează 870 copii. La 1000 locuitori revin 52 locuri în grădiniţe. Numărul personalului angajat constituie 206 persoane, inclusiv 54 cadre didactice. La un educator revin – 16 copii. Datele iniţiale a instituţiilor preşcolare sunt prezentate în tab. nr. 8.2.1.

Tabelul.8.2.1.

Instituţii preşcolare în or. Căuşeni

| Nr. d/o | Denumirea | Adresa | Capacitatea | Angajaţi (oam.) | Inclusiv, cadre didactice |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | proiect (locuri) | de facto |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Grădiniţa nr. 1 | str. D. Cantemir | 290 | 270 | 48 | 12 |
| 2 | Grădiniţa nr. 2 | str. Şt. cel Mare, 11 | 320 | 260 | 52 | 13 |
| 3 | Grădiniţa nr. 3 | str. Unirii, 18 | 90 | 80 | 26 | 5 |
| 4 | Grădiniţa nr. 4 | str. C. Negruzzi, 44 | 105 | 90 | 25 | 8 |
| 5 | Grădiniţa nr. 6 | str. M. Varlaam | 105 | 80 | 28 | 8 |
| 6 | Grădiniţa nr.7 | str. Poleanicikin, 33 | 120 | 90 | 27 | 8 |
| Total | Total | 1030 | 870 | 206 | 54 |

Pentru normarea optimală, capacitatea instituţiilor preşcolare se determină prin suportul structurii demografice a populaţiei, din calcul 85% din copiii grupei de vîrstă corespunzătoare, de la 2 pînă la 6 ani inclusiv.

Conform calculelor şi în corespundere cu normativele în vigoare, proiectul Planului urbanistic general prevede modernizarea grădiniţelor existente iar în sectoarele rezidenţiale noi se propune construcţia grădiniţelor cu capacitatea totală 100 locuri, cea ce va constitui 55 locuri la 1000 locuitori.

Instituţiile şcolare

Pe teritoriul or. Căuşeni îşi desfăşoară activitatea 5 instituţii de învăţămînt primar şi secundar general cu capacitatea totală 2860 elevi, inclusiv 4 licee cu capacitatea totală 2340 elevi şi şcoala primară cu capacitatea de 520 elevi. De facto, aceste instituţii sunt frecventate de 2438 elevi, inclusiv liceul "M. Eminescu" cu capacitatea 600 elevi, de facto este frecventat de 1002 elevi.

Numărul scriptic al angajaţilor constituie 293 persoane, inclusiv - 180 cadre didactice. La un cadru didactic revin 13,5 elevi. Datele iniţiale a instituţiilor de învăţămînt sunt prezentate în tab. nr. 8.2.2.

Tabelul 8.2.2

Instituţii de învăţămînt în or. Căuşeni

| Nr. | Denumirea | Capacitatea | Angajaţi (oam.) | inclusiv cadre didactice |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | proiect (elevi) | de facto (elevi) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ŞP "D. Cantemir" | 520 | 317 | 42 | 24 |
| 2 | LT "A. Puşkin" | 420 | 290 | 40 | 25 |
| 3 | LT "I. Creangă" | 920 | 444 | 48 | 31 |
| 4 | LT "A. Mateevici" | 400 | 387 | 48 | 24 |
| 5 | LT "M. Eminescu" | 600 | 1002 | 115 | 75 |
|  | Total | 2860 | 2438 | 293 | 180 |

În corespundere cu normele urbanistice pentru calcularea capacităţii instituţiilor şcolare se evidenţiază 100 % din copiii cu vîrsta 6 – 15 ani şi 75% cu vîrsta 16 – 17 ani.

Conform calculelor şi în corespundere cu normativele în vigoare, capacitatea existentă a instituţiilor de învăţămînt existente corespunde atît situaţiei actuale cît şi pentru perspectivă cu condiţia reconstrucţiei şi modernizării instituţiilor existente în conformitate cu normativele în vigoare

Instituţiile extraşcolare contribuie la dezvoltarea multilaterală a copiilor, actualmente pe teritoriul oraşului îşi desfăşoară activitatea şcoala sportivă, centru de creaţie a copiilor, şcoala de muzică. În corespundere cu normele urbanistice în vigoare numărul de locuri în instituţiile extraşcolare trebuie să constituie 10% din capacitatea totală pentru perspectivă a instituţiilor şcolare.

Instruirea profesională a elevilor este asigurată de şcoala polivalentă care pregăteşte specialişti pentru diverse domenii ale economiei ţării - pietrar-zidari, tencuitori, electrogazosudori, tîmplari în construcţii, cusători, bucătari, electricieni montatori reţele de iluminat.

7.3. Obiective ocrotirea sănătăţii

Obiectele de ocrotire a sănătăţii ocupă o poziţie prioritară în infrastructura socială. De starea sănătăţii depinde în mod direct nivelul bunăstării individuale şi gradul de dezvoltare umană a oraşului.

Conform datelor prezentate de instituţiile ocrotirii sănătăţii în oraş funcţionează IMSP Spitalul Raional Căuşeni cu capacitatea 450 paturi, la 1000 locuitori revin 12 paturi, numărul total al angajaţilor – 490 persoane.

Concomitent, activează Centrul medicilor de familie raionul Căuşeni IMSP cu capacitatea 85 vizite / schimb. Instituţiile de ocrotirea sănătăţii, amplasate în oraş, deservesc atît populaţia urbei cît şi populaţia întregului raion.

Conform prevederilor PUG, pentru perspectivă este necesară sporirea capacităţii CMF pînă la 696 vizite/schimb.

Asistenţa medicală urgentă este asigurată de IMSP Substaţia zonală de Asistenţă Medicală Urgentă - „Centru” dislocată în or. Căuşeni.

Asistenţa socială

Asistenţa socială este parte componentă a sistemului naţional de protecţie socială, în cadrul căruia statul şi societatea civilă se angajează să prevină, să limiteze sau să înlăture efectele temporare sau permanente ale unor evenimente considerate drept riscuri sociale, care pot genera marginalizarea ori excluderea socială a persoanelor şi a familiilor aflate în dificultate.

Actualmente în or. Căuşeni activează centru de plasament temporar al copiilor cu dificultăţi, centrul de plasament „Alter Ego”, unde sunt pregătiţi copii din familii vulnerabile, centru maternal "Pro Familia" care acordă servicii mamelor cu copii, gravidelor aflate în dificultăţi.

Pentru perspectivă este necesară reconstrucţia şi modernizarea acestor instituţii în corespundere cu exigenţele în vigoare. Concomitent conform prevederilor PUG se prevede:

- crearea unui Centru de zi pentru copii cu dezabilităţi;

- deschiderea unei cantinei sociale pentru asigurarea persoanelor cu hrană gratuită;

- dezvoltarea serviciului de îngrijire la domiciliu în vederea acoperirii unui număr mai mare de solicitanţi de îngrijire la domiciliu şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor prestate;

- construcţia azilului pentru bătrîni cu capacitatea – 260 locuri, ceea ce va constitui 13 locuri la 1000 locuitori.

7.4. Obiective de cultură, sport şi agrement

Obiectele de cultură, sport şi agrement au scopul de a satisface necesităţile populaţiei pentru petrecea timpului liber. Acestea sunt reprezentate prin case de cultură, biblioteci, muzee, teatre, zone amenajate pentru agrement, obiecte de sport etc.

Actualmente, în or. Căuşeni activează casa de cultură cu capacitatea 560 locuri, ce constituie 28locuri la 1000 locuitori. Numărul scriptic al angajaţilor 12 persoane.

Concomitent, în oraş mai funcţionează muzeul de istorie şi etnografie, cinematograf cu capacitatea 400 locuri, biblioteca publică raională cu capacitatea 88 mii volume, ceea ce constituie 20 mii vol. la 1000 loc. .

Pentru perspectivă, conform calculelor se prevede:

- sporirea capacităţii instituţiilor de cultură pînă la 1804 locuri, inclusiv construcţia centrului distractiv – cultural cu capacitatea – 1244 locuri, ceea ce va constitui 80 locuri la 1000 locuitori;

- cinematograf în zonele noi de dezvoltare a oraşului cu 164 locuri;

- înnoirea şi modernizarea stocului de carte în biblioteci pînă la 92 mii volume (preferenţial digitale);

- restaurarea edificiilor şi monumentelor de importanţă istorică şi culturală.

| Obiective de sport - or. Căuşeni dispune de un stadion raional cu 2,5 ha, 3 mini-stadioane sportive, bazin acvatic. Concomitent în oraş activează complexul sportiv cu cinci săli de sport pentru gimnastică, lupte marţiale, lupte greco-romane, tenis şi box, dar şi saună, piscină şi sală de forţă. Oraşul de asemenea, dispune de 2 parcuri, 3 locatii de cazare turistică, renovate, cu capacitatea de cca 120-150 persoane/zi. |  |
| --- | --- |

Oraşul Căuşeni dispune de potenţial turistic valoros cu landşaft pitoresc şi condiţii naturale favorabile care contribuie la crearea condiţiilor optime pentru odihnă, atît pentru turiştii în tranzit, cît şi pentru locuitorii oraşului.

7.5. Obiective comerţ, alimentaţie publică şi deservire comunală

Reţeaua obiectelor de comerţ şi alimentaţie publică după diversitatea mărfurilor şi amplasare optimă pe teritoriul oraşului trebuie să se apropie de solicitările locuitorilor pentru subiectul dat.

În prezent suprafaţa comercială, totală, a obiectivelor comerciale din or. Căuşeni  constituie 3570 m2, ceea ce constituie 180 m2 suprafaţă comercială la 1000 locuitori. Cele mai mari centre comerciale din oraş sunt – "Uni Market", SRL "Veritan Prim", Epicentru, ÎI "M. Cucu", "Kvin Kom", ÎI "Ivan Nicolaev", SRL "Aroma" etc.

Instituţiile din sfera alimentaţie publică sunt prezentate prin cafenele – baruri, capacitatea totală a obiectivelor de alimentaţie publică pe teritoriul urbei constituie 680 locuri, sau 34 locuri la 1000 locuitori.

Conform prevederilor PUG, pentru perspectivă, se prevede construcţia suplimentară a obiectelor comerciale cu suprafaţa comercială - 3195 m2 cu amplasarea uniformă a obiectivelor în cartierele periferice ale oraşului şi rezidenţiale noi. Concomitent, se prevede construcţia suplimentară a obiectivelor din sfera alimentaţie publică cu capacitatea 222 locuri cu amplasarea uniformă pe teritoriul urbei.

Obiecte prestări servicii sunt prezentate prin:

- trei hoteluri –cu capacitatea 53 locuri;

- atelier de reparaţie a hainelor;

- cizmărie;

- tîmplărie;

- frizerie;

- cusătorie etc.

Pentru perspectivă este necesară dezvoltarea reţelei de prestări servicii existente şi includerea serviciilor suplimentare care vor include:

- servicii de reparaţia utilajului de uz casnic;

- staţii de reparaţie a vehiculelor auto

Conform calculelor se prevede construcţia :

- întreprinderilor prestări servicii pînă la 203 angajaţi,

- spălătoriei pînă la 205 kg haine/schimb;

- hotelurilor cu 123 locuri.

- curăţătoriei chimice pentru 257 kg haine/sch;

- băilor publice cu capacitatea totală 103 locuri;

Concomitent, în locurile publice, parcări auto, zone de agrement, partea centrală a oraşului se prevede construcţia viceelor publice cu 21 locuri.

Anexe

Tabelul 8.1.

Calculul obiectelor infrastructurii sociale or. Căuşeni

| Nr. ord. | Denumirea obiectelor | Unitate de măsură | Situaţia exist. 2016 | Proiect 2031 | Construcţii noi şi reconstrucţii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Populaţia | locuitori | 19,9 | 20,5 |  |
| 2 | Instituţii preşcolare | locuri | 1030 | 1130 | 100 |
|  | la 1000 locuitori |  | 52 | 55 |  |
| 3 | Instituţii de învăţămînt primar şi general | elevi | 2860 | 2860 | - |
|  | la 1000 locuitori |  | 144 | 140 |  |
| 4 | Spital raional | paturi | 450 | 450 | - |
|  | la 1000 locuitori |  | 12 | 12 |  |
| 5 | Instituţii medicale de tip ambulatoriu sau policlinică | vizite / schimb | 85 | 696 | 611 |
|  | la 1000 locuitori |  | 4 | 24 |  |
| 6 | Azil pentru bătrîni şi invalizi | locuri | - | 260 | 260 |
|  | la 1000 locuitori |  | - | 13 |  |
| 7 | Stadion, terenuri sportive | ha | 2,5 | 14 | 11,9 |
|  | la 1000 locuitori |  | 0,13 | 0,7 |  |
| 8 | Săli sportive | м2 podea | 1752 | 2050 | 298 |
|  | la 1000 locuitori |  | 88 | 100 |  |
| 9 | Bazine | м2 ogl. apei | 180 | 564 | 384 |
|  | la 1000 locuitori |  | 9 | 25 |  |
| 10 | Centre distractiv - culturale | locuri | 560 | 1804 | 1244 |
|  | la 1000 locuitori |  | 28 | 80 |  |
| 11 | Biblioteci | mii volume | 88 | 92 | 4 |
|  | la 1000 locuitori |  | 4 | 4,5 |  |
| 12 | Cinematograf | locuri | 400 | 564 | 164 |
|  | la 1000 locuitori |  | 20 | 25 |  |
| 13 | Obiecte comerciale | м2 supr. com. | 3570 | 6765 | 3195 |
|  | la 1000 locuitori |  | 179 | 300 |  |
| 14 | Întreprinderi alimentaţie publică | locuri | 680 | 902 | 222 |
|  | la 1000 locuitori |  | 34 | 40 |  |
| 15 | Pieţe comerciale | м2 supr. com. | 500 | 820 | 320 |
|  | la 1000 locuitori |  | 25 | 40 |  |
| 16 | Întreprinderi prestări servicii | angajaţi | 65 | 203 | 138 |
|  | la 1000 locuitori |  | 3 | 9 |  |
| 17 | Spălătorie | kg haine/sc. | - | 205 | 205 |
|  | la 1000 locuitori |  |  | 10 |  |
| 18 | Curăţătorie | kg haine/sc. | - | 257 | 257 |
|  | la 1000 locuitori |  |  | 11 |  |
| 19 | Hotel | locuri | 12 | 135 | 123 |
|  | la 1000 locuitori |  | 1 | 6 |  |
| 20 | Băi publice | locuri | - | 103 | 103 |
|  | la 1000 locuitori |  |  | 5 |  |
| 21 | Vicee publice | locuri | - | 21 | 21 |
|  | la 1000 locuitori |  |  | 1 |  |
| 22 | Cimitire | ha | - | 5 | 5 |
|  | la 1000 locuitori |  |  | 0,24 |  |

8.0 Organizarea zonei industriale

8.1 Analiza existentă a complexului industrial al oraşului Căuşeni

Oraşul Căuşeni este centrul administrativ al raionului cu acelaşi nume, amplasat în partea de Centru a Republicii Moldova.

Complexul industrial al oraşului se constituie din 6 zone industriale, cuprizînd peste 30 întreprinderi de diferite domenii de activităţi economice.

În prezent or. Cauşeni dispune de un potenţial economic-industrial slab dezvoltat faţă de cel de pînă la începutul restructurării economiei şi cuprinde domeniile de activităţi în ramurile industriilor: uşoară, alimentară, construcţie, materialele de construcţie, agricole şi alte (vezi tab. Nr. 9.1).

Mai multe întreprinderi si-au stopat activităţile pe diverse motive şi sunt supuse reprofilării, reorganizării, parcelării sau lichidării altele staţionează pe motive economice.

Majoritatea întreprinderilor industriale sunt concentrate în zonele industriale deja formate. Acestea sunt:

- Zona industrială, sectorul „Căuşeni Noi”;

- Zona industrială, sectorul „Căuşeni Vechi”;

- Zona industrială, sectorul „Mocana”;

- Zona industrială, sectorul “Botna de Sus”;

- Zona industrială, sectorul “Valul Traian”;

- Zona industrială, sectorul “Gara Căuşeni”

Zona industrială, sectorul „Căuşeni Noi”

În rezultatul cercetărilor şi examinărilor pe teren privind situaţia existent de activitate a complexului industrial s-au constatat următoarele actualizări:

Teritoriul acestei zone este situat în partea de Sud-Vest a oraşului în preajma străzii existente: Mateevici.

Aici activează 2 întreprinderi mici: o mini brutărie a Î.I. “Al. Radişcev” şi ocolul silvic “Căuşeni”.

Întreprinderile zonei sunt înzestrate cu accese auto, amenajate şi asigurate cu reţele inginereşti.

Suprafaţa totală ocupată de aceste întreprinderi constituie 0,60 ha.

Zona industrială, sectorul „Căuşeni Vechi”

Zona menţionată este amplasată la Est de Centrul Urban dealungul străzii: Ştefan cel Mare şi cuprinde o suprafaţa de 1,90 ha.

Aici activează o staţie de testare auto.

Actualmente se află în faza de delimitare teritoriul unor depozite de material nefolosite.

Zona industrială, sectorul „Mocana”

Aceasta zona este amplasată la Sud de Centrul Urban în preajma străzii: Belinski şi Frunze. Suprafaţa totală ocupată de aceste întreprinderi existente constituie circa 4,30 ha.

Aici activează o fermă de capre şi staţionează o brigade de tractoare.

Zona industrială, sectorul “Botna de Sus”

Întreprinderile acestei zone industriale sunt amplasate dealungul străzii: Alba Iulia se află în compact pe o suprafaţa totală de 32,60 ha.

Aici funcţionează cele mai importante întreprinderi de producere şi depozitare: cooperativa de consum “Tighina”; Fabrica de textile “Lis Tex” SRL; SA “Succes”; “BTA-36” SA ş. a.

Nu funcţionează SA “Metalici”; Fabrica de vinuri; SA “Drumuri” şi alte obiective de producere a materialelor de construcţie mai mici şi depozitare.

Zona industrială, sectorul “Valul Traian”

Teritoriul compact acestei zonei este situate în partea de Nord a oraşului dealungul străzii Tighina – autostradă ce leagă oraşul Căuşeni cu Chişinăul, Tighina şi Cimişlia.

Suprafaţa totală ocupată de întreprinderi constituie circa de 47,00 ha.

Aici cele mai portante întreprinderi ce activează sunt: SA “Drumuri Căuşeni”; Fabrica de vinuri “Suvorov”; elevatorul “Kelly Grais” SRL; şi multe alte întreprinderi mai mici.

Nu activează sau staţionează: Fabrica de lapte; SA “Frigiderul”; “Agroseminţe” SA; Fabrica de cărămidă; Baza de transport auto; “BTA-5” SA ş.a.

Actualmente aceste întreprinderi se află în faza de redimensionare, sau reorganizare în alte domenii de activitate economică.

Zona industrială, sectorul “Gara Căuşeni”

Întreprinderile acestei zone sunt amplasate dealungul căii ferate Căuşeni-Basarabeasca-Tighina pe o suprafaţa totală de 25,00 ha.

Aici activează cele mai importante întreprinderi de producer şi depozitare: “ECOPROD-ROSMOL” SRL; partial FAbrica de conserve “ORHEI Vit” filiala Căuşeni, ş.a. întreprinderi mai mici.

Nu activează sau staţionează: “Navi Plus” SRL; Deposit de ceriale; Baza Petrolieră ş.a. mai mici.

Din cele menţionate mai sus s-a constatat, că majoritatea întreprinderilor se află într-o stare bună, iar o parte necesită renovări capitale, altele reorganizare în producer noi în alte domenii de activităţi şi producere.

8.2 Soluţii urbanistice

Porninduse de la analiza situaţiei existente a complexului industrial şi luând în consideraţie soluţiile de actualizare a Planului Urbanistic General în condiţiile economiei de piaţă au fost elaborate propuneri de amenajare şi amplasare a teritoriilor zonelor industriale.

Asupra propunerilor s-a consultat cu administraţia publică locală a or. Căuşeni, în urma cărora au apărut unele obiecţii şi completări la prezentul proiect.

În context, propunerile de sistematizare a or. Căuşeni la compartimentul “Industrie” se păstrează în esenţa structura anterior creată a zonelor industriale, care sunt corelate la soluţiile urbanistice ale Planului General or. Căuşeni.

Lista întreprinderilor industriale propuse spre reamplasare sau reorganizare şi teritoriile de rezervă sunt indicate în tab. Nr. 9.3.

După cum s-a menţionat în compartimentul “Date generale”, “Starea actuală” oraşul Căuşeni dispune de 6 zone sectoarele:

- Zona industrială, sectorul „Căuşeni Noi”;

- Zona industrială, sectorul „Căuşeni Vechi”;

- Zona industrială, sectorul „Mocana”.

Întreprinderile aceastei zone sunt amplasate adiacent cu cartierele locative şi vor fi păstrate activităţile lor conform soluţiilor Planului Urbanisic General. Excepţie prezint întreprinderile, care nu se conforma normelor sanitaro-ecologice.

- Zona industrială, sectorul “Botna de Sus”

Întreprinderile aceastei zone sunt amplasate compact adiacent cu spaţiile locative, majoritate întreprinderilor îşi păstrează activita excepţie prezintă obiective, care se propune spre reorganizare în alte genuri de activităţi de producer şi depozitare.

Exemplu prezintă întreprindere de producer şi depozitare: Fabrica de vinuri; SA “Metalic”; SA “ORIZONT”; Depozitele nefolosite ş.a.

- Zona industrială, sectorul „Valul Traian”;

- Zona industrială, sectorul „Gara Căuşeni”

Întreprinderile, amplasate în aceaste zone, majoritatea lor activează excepţie prezintă “Agroseminţe” SA, care actualemte staţionează; Fabrica de lapte “Frigiderul”; Baza petrolieră “Tirex-Petrol”, Baza auto “BTA-5”; Fabrica de cărămidă, ş.a. cu activităţi reduse, care se propun spre reorganizarea sau reprofilare ţinînduse cont cerinţele ecologice şi de soluţiile “Planului Urbanistic General”.

Aici sunt formate şi teritorii de dezvoltare în perspectivă.

8.3 Concluzii

În conformitate cu studiile de cercetare şi examinare, efectuate pe teren, majoritate întreprinderilor a oraşului Căuşeni au fost amplasate şi construite în a.a. 1970-1985 şi nu au suportat schimbări esenţiale în structura urbanistică. În proiect s-au determinat graniţele zonelor industriale, teritoriile de rezervă privind dezvoltarea de perspectivă, soluţii de reamplasare din sectorul locativ şi informaţii privind necesităţile inginereşti a întreprinderilor existente.

Datele privind lista întreprinderilor existente, indicii tehnico-economici, lista întreprinderilor propuse spre reamplasare şi terenurilor de dezvoltare în perspectiva sunt prezentate în tabelele Nr. 9.l, Nr. 9.2, Nr. 9.3, Nr. 9.4.

Anexe

| Explicaţia întreprinderilor a or. Căuşeni Tabelul nr.9.1 Nr. PG Denumirea Supra-faţa, ha Starea Genul de activitate Notă 1 2 3 4 5 6 1-00 Zona industrială, sectorul „Căuşeni Noi” 1,55 1-01 Mini brutarie Î.I. “Al. Radişcev” 0,12 existent Activează: producerea pâinii 1-02 Sere 0,30 existent Activează: producerea răsadei de legume 1-03 Depozit 0,30 existent Activează: depozitarea materialelor industriale 1-04 Staţie de alimentare cu produse petroliere 0,20 existent Activează: comercializarea produ elor petroliere 1-05 Staţie de deservire tehnică 0,15 existent Activează: servicii tehnice auto 1-06 Ocolul silvic “Căuşeni” – baza de depozitare 0,48 existent Activează: tăierea şi depozitarea lemnului de pădure 2-00 Zona industrială, sectorul „Căuşeni Vechi” 7,90 2-01 Staţie de testare auto 0,70 existent Activează: testare şi service tehnice auto 2-02 Depozite de material 1,20 existent Nu activează: faza de parcelare 3-00 Zona industrială, sectorul „Mocana” 4,30 3-01 Ferma de capre 4,50 existent Activează: creşterea caprelor 3-02 Brigade de tractoare 0,80 existetnt Nu activează: faza de reorganizare 4-00 Zona industrială, sectorul “Botna de Sus” 33,10 4-01 Cooperative de consum “Tighina” 3,00 existent Activează: producerea şi comercializarea produselor panificaţie şi depozitarea 4-02 SA “Metalic” 5,70 existent Nu activează: faza de delimitare în loturi de producer şi depozitare 4-03 Fabrica de vinuri 7,50 existent Nu activează: faza de reorganizare-replanificare 4-04 Staţie electrică de transformare 110/35/10 kV, Î.S. “Moldelectrica” 0,80 existent Activează: tranformarea şi trasnportare curentului electric 4-05 Fabrica d confecţie SRL “Lis Tex” 1,40 existent Activează: producerea hainelor special 4-06 SA “Succes” 1,60 existent Activează: producerea şi comercializarea apei minerale 4-07 Întreprindere pisciculă 0,60 existent Nu activează: faza de reorganizare-replanificare 4-08 SA “ORIZONT” 1,20 existent Nu activează: faza de delimitare în loturi de producer 1 2 3 4 6 4-09 SA “BTA-36” 3,60 existent Activează: servicii de transportare a mărfurilor şi călători 4-10 SA “Drumuri Căuşeni” 2,00 existent Staţionează 4-11 Mini brutarie SRL “Salgon” 0,20 existent Activează: producerea pâinii 4-12 Staţie de alimentatare cu carburanţi 0,20 existent Activează: comercializarea produselor petroliere 4-13 Staţie de deservire tehnică 0,30 existent Activează: servicii tehnice auto 4-14 Depozite de material 5,00 existent Nu funcţionează: faza de delimitare în loturi de producer şi depozitare 5-00 Zona industrială, sectorul “Valul Traian” 49,05 5-01 C.P. “APICULTORUL” 0,90 existent Activează: prelucrarea producţie agricole şi depozitare 5-02 Întreprinderile de comercializare a materialelor de construcţii şi depozitare a SC “EPICENTRU” 0,27 existent Activează: comercializare materialelor de construcţie 5-03 SA “Drumuri Căuşeni” 0,75 existent Activează: reparaţia şi întreţinerea derumurilor 5-04 SRL “ENI & CO” 0,30 existent Activează: producerea materialelor de consctrucţie şi depozitare 5-05 Fabrica de vinuri “SUVOROV” SRL 2,60 existent Activează: îmbutilierea vinului 5-06 Uscărotie de tutun 1,80 existent Nu activează: faza de reorganizare 5-07 Fabrica de lapte SA “Fabinlapte” 0,84 existent Nu funcţionează: faza de reorganizare 5-08 Frigider 1,40 existent Nu activează: faza de reorganizare 5-09 “Agroseminţe” SA 12,80 existent Staţionează: calibrarea seminţelor şi depozitarea 5-10 Elevatorul SRL “Kelly Grais” 17,50 existent Activează: prelucrare cerialelor şi depozitare 5-11 Fabrica de cărămidă 2,40 existent Nu activează: faza de reorganizare 5-12 Baza de transport auto “BTA-5” 3,00 existent Nu activează: faza de delimitare în loturi de producer 5-13 “Tehagro Comerţ” SRL 0,60 existent Activează: comercializarea pieselor agricole 5-14 “Angro Meşter” SRL 2,00 existent Faza de organizare. Reparative maşinerlor agricole 5-15 Baza agro “Ghiocel Negru” SRL 0,27 existent Activează: depozitare şi comercialitare produselor alimentare 5-16 Deposit de material 1,20 existent Nu activează: faza de reorganizare 5-17 Staţie de alimentare cu oxigen 0,36 existent Activează: alimentare cu oxigen 5-18 Staţie de alimentare cu produse petroliele şi gaze 0,12 existent Activează: alimentare transportului auto cu produse petroliere şi gaze 5-19 Staţie de deservire tehnică 0,10 existent Activează: servicii tehnice auto 6-00 Zona industrială, sectorul “Gara Căuşeni” 29,64 6-01 “ECOPROD-ROSMOL” SRL 1,90 existent Activează: conservarea legumelor 1 2 3 4 5 6 6-02 “Navi-Plus” SRL 0,90 existent Nu activează: depozitarea materialelor 6-03 “ORHEI-VIT” SA Filiala Căuşeni 19,00 existent Activează partial: producerea conservelor 6-04 Baza de carbine 0,52 existent Activează: depozitare şi comercializare carbunelui 6-05 Deposit de ceriale 1,80 existent Staţionează 6-06 Terminal vamal 1,40 existent Activează: depozitarea materialelor 6-07 Baza petrolieră “Tirex-Petrol” 4,30 existent Nu activează: faza de reorganizare 6-08 Fabrica de producer a asfaltului 1,20 existent Staţionează: 6-09 Deposit de material 2,50 existent Nu acevează: faza de reorganizare 6-10 Staţie de alimentare cu produse petroliere şi gaze 0,12 existent Activează: alimentarea tranpsortului auto cu produse petroliere şi gaze 6-11 Depozite agroindustriale a S.A. “Progres” 1,80 existent Nu activează: faza de reorganizare-reprofilare. TOTAL: 125,60 Borderoul privind indicii tehnico-economici a întreprindelor industriali amplasate în or. Căuşeni |
| --- |
| Tabelul nr. 9.2 |
| Nr. PG | Denumirea | Supra-faţa, ha | Starea | Genul de activitate | Volumul de producere pe an | Numărul de lucrători, om | Asigurare tehnică |
|  |  |  |  |  |  |  | Apa Canal, m3/zi | Electrici-tatea, kW, putere instalată | Căldură, kKal | Gaz, m3/h | Nota |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1-00 | Zona industrială, sectorul „Căuşeni Noi” | 1,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-01 | Mini brutarie Î.I. “Al. Radişcev” | 0,12 | existent | Activează: producerea pâinii | 0,10 mln. lei/an | 4 | 1,5 1,0 | 30 | - | - |  |
| 1-02 | Sere | 0,30 | existent | Activează: producerea răsadei de legume |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-03 | Deposit | 0,30 | existent | Activează: depozitarea materialelor industriale |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-04 | Staţie de alimentare cu produse petroliere | 0,20 | existent | Activează:comercializarea produselor | 0,7 mln lei/an | 4 | 0,30 0,30 | 15 | Condiţioner Iarna-Vară |  |  |
| 1-05 | Staţie de deservire tehnică | 0,15 | existent | Activează: servicii tehnice auto | 0,10 mln lei/an | 2 | - | 20 | - | - | - |
| 1-06 | Ocolul silvic “Căuşeni” - baza de depozitare | 0,48 | existent | Activează: tăierea şi depozitarea lemnului de păduri | 0,10 mln. lei/an | 10 | - | 15 | - | - |  |
| 2-00 | Zona industrială, sectorul „Căuşeni Vechi” | 7,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-01 | Staţie de testare auto | 0,70 | existent | Activează: testare şi service tehnice auto | 0,15 mln. lei/an | 3 | 0,20 0,20 | 75 | - | - |  |
| 2-02 | Depozite de material | 1,20 | existent | Nu activează: faza de parcelare | - | - | - | - | - | - |  |
| 3-00 | Zona industrială, sectorul „Mocana” | 4,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-01 | Ferma de capre | 4,50 | existent | Activează: creşterea caprelor | - | - | - | - | - | - |  |
| 3-02 | Brigade de tractoare | 0,80 | existetnt | Nu activează: faza de reorganizare | - | - | - | - | - | - |  |
| 4-00 | Zona industrială, sectorul “Botna de Sus” | 33,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-01 | Cooperative de consum “Tighina” | 3,00 | existent | Activează: producerea şi comercializarea produselor panificaţie şi depozitarea | 800 t | 120 | 1,00 0,65 | 20 | Dotat cu centru termic autonom pe gaze | 6,0 |  |
| 4-02 | SA “Metalic” | 5,70 | existent | Nu activează: faza de delimitare în loturi de producere şi depozitare | - | - | - | - | - | - |  |
| 4-03 | Fabrica de vinuri | 7,50 | existent | Nu activează: faza de reorganizare-replanificare | - | - | - | - | - | - |  |
| 4-04 | Staţie electrică de transformare 110/35/10 kV, Î.S. “Moldelectrica” | 0,80 | existent | Activează: tranformarea şi trasnportare curentului electric | - | 30 | 0,20 0,80 | 100 | Dotat cu centru termic autonom pe electricitate | - |  |
| 4-05 | Fabrica d confecţie SRL “Lis Tex” | 1,40 | existent | Activează: producerea hainelor special | 10000 unităţi | 120 | 5,00 4,50 | 150 | Dotat cu centru termic autonom pe gaze | 3,50 |  |
| 4-06 | SA “Succes” | 1,60 | existent | Activează: producerea şi comercializarea apei minerale | 0,50 mln./an | 30 | 1,0 1,0 | 75 | Dotat cu centru termic autonom pe gaze | - |  |
| 4-07 | Întreprindere pisciculă | 0,60 | existent | Nu activează: faza de reorganizare-replanificare | - | - | - | - | - | - |  |
| 4-08 | SA “ORIZONT” | 1,20 | existent | Nu activează: faza de delimitare în loturi de producere | - | - | - | - | - | - |  |
| 4-09 | SA “BTA-36” | 3,60 | existent | Activează: servicii de transportare a mărfurilor şi călători | 0,35 mln. lei/an | 107 | Dotat cu puţ artezian hazna | 45 | Dotat cu centru termic autonom pe gaze | 3,0 |  |
| 4-10 | SA “Drumuri Căuşeni” | 2,00 | existent | Staţionează | - | - | - | - | - | - |  |
| 4-11 | Mini brutarie SRL “Salgon” | 0,20 | existent | Activează: producerea pâinii | 0,12 mln. lei/an | 10 | 2,00 hazna | 200 | soba | - |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4-12 | Staţie de alimentare cu carguranţi | 0,20 | existent | Activează: comercializarea produselor petroliere |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-13 | Staţie de deservire tehnică | 0,30 | existent | Activează: servicii tehnice auto | 0,10 | 2 | - | 20 | - | - |  |
| 4-14 | Depozite de material | 5,00 | existent | Nu funcţionează: faza de delimitare în loturi de producer şi depozitare | - | - | - | - | - | - |  |
| 5-00 | Zona industrială, sectorul “Valul Traian” | 49,05 |  | Activează: prelucrarea producţiei agricole şi depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
| 5-01 | C.P. “APICULTORUL” | 0,90 | existent |  | 0,12 mln. lei/an | 10 | 2,00 hazna | 200 | soba |  |  |
| 5-02 | Întreprinderile de comercializare a materialelor de construcţii şi depozitare a SC “EPICENTRU” | 0,27 | existent | Activează: comercializare materialelor de construcţie | - | - | - | - | - | - |  |
| 5-03 | SA “Drumuri Căuşeni” | 0,75 | existent | Activează: reparaţia şi întreţinerea derumurilor | 10 mln. lei/an | 60 | 1,00 0,90 | 10 | Dotat cu centru termic autonom pe gaze | 0,70 |  |
| 5-04 | SRL “ENI & CO” | 0,30 | existent | Activează: producerea materialelor de consctrucţie şi depozitare | 50000 lei/an | 5 | - | - | - | - |  |
| 5-05 | Fabrica de vinuri “SUVOROV” SRL | 2,60 | existent | Activează: îmbulierea vinului | 30 mln. lei/an | 260 | 4,00 3,50 | 240 | Dotat cu centru termic autonom pe gaze | 27,0 |  |
| 5-06 | Uscărotie de tutun | 1,80 | existent | Nu activează: faza de reorganizare | - | - | - | - | - | - |  |
| 5-07 | Fabrica de lapte SA “Fabinlapte” | 0,84 | existent | Nu funcţionează: faza de reorganizare | - | - | - | - | - | - |  |
| 5-08 | Frigider | 1,40 | existent | Nu activează: faza de reorganizare | - | - | - | - | - | - |  |
| 5-09 | “Agroseminţe” SA | 12,80 | existent | Staţionează: calibrarea seminţelor şi depozitarea | - | - | - | - | - | - |  |
| 5-10 | Elevatorul SRL “Kelly Grais” | 17,50 | existent | Activează: prelucrare cerialelor şi depozitare | 70 mii tone/an | 110 | 1,00 1,00 | Dotat cu staţie electrică de transformatoare | Centru rtesian pe gaze | 1,0 |  |
| 5-11 | Fabrica de cărămidă | 2,40 | existent | Nu activează: faza de reorganizare | - | - | - | - | - | - |  |
| 5-12 | Baza de transport auto “BTA-5” | 3,00 | existent | Nu activează: faza de delimitare în loturi de producer | - | - | - | - | - | - |  |
| 5-13 | “Tehagro Comerţ” SRL | 0,60 | existent | Activează: comercializarea pieselor agricole | 3,0 mln. Lei/an | 6 | - | 5 | - | - |  |
| 5-14 | “Angro Meşter” SRL | 2,00 | existent | Faza de organizare. Reparative maşinerlor agricole | - | - | - | - | - | - |  |
| 5-15 | Baza agro “Ghiocel Negru” SRL | 0,27 | existent | Activează: depozitare şi comercialitare produselor alimentare | 0,45 mln. Lei/an | 16 | 0,20 0,20 | 20 | Dotat cu centru termic rtesian pe gaze | 16,00 |  |
| 5-16 | Depozit de material | 1,20 | existent | Nu activează: faza de reorganizare | - | - | - | - | - | - |  |
| 5-17 | Staţie de alimentare cu oxigen | 0,36 | existent | Activează: alimentare cu oxigen | - | - | - | - | - | - |  |
| 5-18 | Staţie de alimentare cu produse petroliele şi gaze | 0,12 | existent | Activează: alimentare transportului auto cu produse petroliere şi gaze | 0,8 mln. Lei/an | 5 | 0,30 0,30 | 15 | Conditioner iarna-vara | - |  |
| 5-19 | Staţie de deservire tehnică | 0,10 | existent | Activează: servicii tehnice auto | 0,12 mln. Lei/an | 5 | 0,30 0,30 | 25 | Conditioner iarna-vara | - |  |
| 6-00 | Zona rtesianl, sectorul “Gara Căuşeni” | 29,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01 | “ECOPROD-ROSMOL” SRL | 1,90 | existent | Activează: conservarea legumelor | 10 t | 15 | Dotat cu puţ rtesian hazna | 700 | - | - |  |
| 6-02 | “Navi-Plus” SRL | 0,90 | existent | Nu activează: depozitarea materialelor | - | - | - | - | - | - |  |
| 6-03 | “ORHEI-VIT” SA Filiala Căuşeni | 19,00 | existent | Activează partial: producerea conservelor | 1000 t | 150 | Dotat cu puţ artesian | 210 | Dotat cu centru termic pe gaze | 16,00 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 6-04 | Baza de carbine | 0,52 | existent | Activează: depozitare şi comercializare carbunului | - | - | - | - | - | - |  |
| 6-05 | Depozit de ceriale | 1,80 | existent | Staţionează | - | - | - | - | - | - |  |
| 6-06 | Terminal vamal | 1,40 | existent | Activează: depozitarea materialelor | - | - | - | - | - | - |  |
| 6-07 | Baza petrolieră “Tirex-Petrol” | 4,30 | existent | Nu activează: faza de reorganizare | - | - | - | - | - | - |  |
| 6-08 | Fabrica de producer a asfaltului | 1,20 | existent | Staţionează: | - | - | - | - | - | - |  |
| 6-09 | Deposit de material | 2,50 | existent | Nu acevează: faza de reorganizare | - | - | - | - | - | - |  |
| 6-10 | Staţie de alimentare cu produse petroliere şi gaze | 0,12 | existent | Activează: alimentarea tranpsortului auto cu produse petroliere şi gaze | 0,50 | 5 | 0,30 0,30 | 15 | Conditioner iarna-vara | - |  |
| 6-11 | Depozite agroindustriale a S.A. „Progres” | 1,80 | existent | Nu activează: faza de reorganizare-reprofilare |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL: | 125,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Borderoul terenurilor privind dezvoltarea de perspectiva a comăplexului industrial Căuşeni |
| --- |
| Tabelul nr.9.3 |
| Nr. teren de rezervă | Zona şi locul amplasării a terenului | Suprafaţa terenului, ha | Starea actuală a terenului | Echiparea tehnică a terenului | Zona sanitară | Destinaţia terenului |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1-00 | Zona industrială, sectorul „Căuşeni Noi” |  | Teritorii de rezervă lipsesc |
| 2-00 | Zona industrială, sectorul „Căuşeni Vechi” |  | Teritorii de rezervă lipsesc |
| 3-00 | Zona industrială, sectorul „Mocana” |  | Teritorii de rezervă lipsesc |
| 4-00 | Zona industrială, sectorul “Botna de Sus” | 2,00 |  |
|  | inclusiv: |  |  |
| R1 | str. Alba Iulia adiacent cu Baza auto “BTA-36” | 1,60 | Liber de construcţii - pasune | Lipseşte. Poate fi conectat la reţele existent a zonei | 50 m | Pentru diferite domenii de activitate: producere, depozitare servicii tehnice ş.a. |
| R2 | str. Alba Iulia adiacent cu Staţia electrică 110/10/35 kV | 0,40 | Liber de construcţii - pasune | Lipseşte. Poate fi conectat la reţele existent a zonei | 50(300 m | Pentru diferite domenii de activitate: producer, depozitare servicii tehnice ş.a. |
| 5-00 | Zona industrială, sectorul “Valul Traian” | 3,80 |  |
|  | inclusiv: |  |  |
| R1 | str. Tighina adiacent cu şcoala tehnică | 2,80 | Liber de construcţii - pasune | Lipseşte. Poate fi conectat la reţele existent a zonei | 50(100 m | Pentru diferite domenii de activitate: producere, depozitare servicii tehnice ş.a. |
| R2 | str. Tighina adiacent cu teritoriul social | 1,00 | Liber de construcţii - pasune | Lipseşte. Poate fi conectat la reţele existent a zonei | 50 m | Pentru diferite domenii de activitate: producer, depozitare servicii tehnice ş.a. |
| 6-00 | Zona industrială, sectorul “Gara Căuşeni” | 22,50 |  |
|  | inclusiv: |  |  |
| R1 | Centura de ocolire | 7,00 | Liber de construcţii | Lipseşte. Poate fi conectat la reţele existent a zonei | 50(100 m | Pentru diferite domenii de activitate: producere, depozitare servicii tehnice ş.a. |
| R2 | str. Mihai Viteazul adiacent cu staţia de epurare | 13,00 | Liber de construcţii - pasune | Lipseşte. Poate fi conectat la reţele existent a zonei | 50(100 m | Pentru diferite domenii de activitate: producer, depozitare servicii tehnice ş.a. |
| R3 | str. Mihai Viteazul adiacent cu canalul de scurgere | 2,50 | Liber de construcţii | Lipseşte. Poate fi conectat la reţele existent a zonei | 50(100 m | Pentru diferite domenii de activitate: producer, depozitare servicii tehnice ş.a. |
|  | TOTAL | 28,10 |  |  |  |  |

| Lista întreprinderilor industriale propuse spre reamplasare sau reorganizare-reprofilare |
| --- |
| Tabela nr.9.4 |
| Nr. P/G | Denumirea întreprinderilor | Suprafaţa ocupată, ha | Locul amplasării | Argumente de reamplasare sau reorganizare | Locul posibil de amplasare | Notă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6-00 | Zona industrial, sectorul “Gara Căuşeni” |  |  |  |  |  |
| 6-07 | Baza petrolieră “Tirex-Petrol” | 4,30 | şos. Tighina | Nu se conformă normelor sanitaro-ecologice cu spatiul locativ | Se propune spre reorganizare în spaţii locative şi socio-comerciale |  |

9.0. Căi de comunicaţii şi transport

Introducere

legătura cu capitala, oraşul Chişinău, este asigurată de magistrala de interes naţional R-30 (Anenii Noi-Căuşeni-Ştefan Vodă-hotarul cu Ucraina). Tot prin oraş trec magistralele naţionale R-31 (Căuşeni-Tarutino, Ucraina), şi R-30.1 (Centura ed ocolire a oraşului Căuşeni).

Structura urbanistică a oraşului Căuşeni sa format sub influenţa unui şir de factori, cel de bază fiind conformarea condiţiilor de relief şi amplasarea oraşului în calea transportului de tranzit care leagă oraşele din sudul ţarii şi din Ucraina cu capitala ţării. Oraşul prezintă prin sine un sistem în care pot fi identificate câteva sectoare planimetrice, de amplasarea cărora depinde structura de transport.

Principalii factori care au influenţat crearea reţelei de drumuri şi străzi a oraşului sunt:

-       condiţiile naturale de landşaft care se caracterizează prin relief colinar, pante repezi, variaţii a cotelor de înălţime, care constitui  120 m;

-       reţeaua existentă a căii ferate, gospodăria căii ferate fiind amplasată în lunca r. Botna;

-       amplasarea principalelor obiective al complexului de producere şi cel energetic;

reţeaua de străzi şi drumuri existentă în centrul şi la nordul oraşului este regulată cu cartiere mici cu dimensiuni de 150-200 m. Pe pantele teraselor străzile precum şi construcţiile sunt amplasate fără vre-o sistematizare, haotic, ceea ce influenţează substanţial asupra legăturiloe rutiere dintre centrul şi celelalte sectoare ale oraşului.

Aşa pentru legătura dintre centrul oraşului şi sectoarele amplasate le periferie, precum şi între sectoare însăşi, unul din impiedimentele cele mai importante sunt relieful accidentat şi construcţiile individuale existente.

Legătura centrului oraşului cu celelalte sectoare este asigurată de către puţinele străzi, anume: str. Gagarin, M. Eminescu, str. Basarabia, str. Păcii, str. Аlba Iulia, str. Ştefan cel Mare, str. Frunze – ce a dus la formarea diametrilor care transportă prin centrul oraşuliu fluxuri de transport intern, dar şi extern de tranzit, care suprasolicită reţeaua de străzi şi drumuri din partea centrală.

Planul General îşi propune drept scop reconstrucţia şi perfecţionarea reţelei de străzi şi drumuri, prin:

reorganizarea reţelei mici de străzi şi drumuri în una mai pronunţată care să cuprindă tot oraşul;

asigurarea cu transport şi mişcarea populaţiei la locurile de muncă, către obiectele socio-culturale şi odihnă;

evacuarea tansportului de mărfuri şi a celui de tranzit din centrul oraşului către centura de ocolire;

asigurarea intersecţiilor în două nivele la trecerea căii fierate.

9.1. Situaţia existentă

Reţeua de drumuri şi străzi

Structura de sistematizare a oraşului s-a format în general, în formă de reţea dreptunghiulară cu cartiere rezidenţiale unietajate cu dimensiuni 150-200 m. şi până în prezent n-a conoscut transformări substanţiale. La periferii reţeaua de străzi se conformează condiţiilor de relief.

Amenajate sunt străzile din zona centrală, marea parte a străzilor sunt neamenajate şi în condiţii climaterice nefavorabile devin inpracticabine atât pentru transport, cât şi pentru pietoni. Lungimea totală a reţelei de străzi şi drumuri estre de 65,4 km. Toate străzile sunt folosite pentru toate tipurile de transport. Prin oraş trece fluxul de transport spre or. Ştefan Vodă şi spre Ucraina. Carosabilul îngust, razele mici a intersecţiilor duce la micşorarea videzei şi la crearea condiţiilor nefavorabile pentru populaţie. Staţia auto este mplasată la intersecţia str. Gagarin şi Alba Iulia.

Ţinînd cont de sporirea nivelului de motorizare din ultimii ani, schimbările în structura transportului public, numărul călătoriilor de afaceri, şi în special, cele ce ţin de activitatea comercială a populaţiei, reţeaua de drumuri existentă cu capacitatea de trecere şi parametrii tehnici minimi nu corespunde cerinţelor contemporane. Situaţia se agravează şi din cauza lipsei posibilităţilor alternative a legăturilor de transport, ceea ce contribuie la formarea în centrul oraşului a fluxului de transport interrurban în tranzit, care constituie aproximativ 60%.

Reieşind din cele expuse se poate constata că, străzile din centrul oraşului, care sunt prevăzute pentru stabilirea legăturilor cu sectoarele de la periferia oraşului, nu corespund funcţiilor sale şi necesită reconstrucţie cu aducerea parametrilor tehnici în corespundere cu normativele în vigoare.

Strada principală a oraşului este str. M. Eminescu şi Gagarin, aici sunt concentrate multe obiecte cu număr mare de vizite care generează fluxurile mari a transportului şi de pasageri.

Numărul insuficient de parcări organizate, „buzunarelor” de staţionare a transportului public, calitatea îmbrăcământului rutier, lipsa marcajului rutier şi a indicatoarelor duc la scăderea capacităţii de transport a reţelei de străzi şi drumuri, la mărirea poluării şi la alte influenţe negatve, inclusiv la mărirea situaţiilor de avarie.

Pe teritoriul oraşului reţeaua de drumuri şi străzi este reprezentată de străzi, conform funcţiei pe care o îndeplinesc, de clasă deferită.

-   A - străzi principale de importanţă urbană – str. M. Eminescu conform destinaţiei funcţionale este stradă principală, conform funcţiei exercitate străzile  Gagarin, Mateevici, Alba Iulia, Ştefan cel Mare, M. Viteazul, Păcii şos. Tigina. de asemenea, se atribuie la străzi principale. Toate aceste străzi necesită reparaţie capitală.

-   B - străzi secundare de importanţă raională –străzile  31 August, Unirii, Ana şi Alexandru, Puşin, Cantemir, Kogălniceanu, C. Berezoaiei, Mioriţa.

-   C. Celelalte străzi de importanţă locală.

Parametrii străzilor

Caracterizarea succintă a principalelor străzi a oraşului este reflectată în tab. 10.1.1.

Caracterizarea principalelor străzi a oraşului

Tabelul 10.1.1.

| Nr. crt. | Denumirea străzilor | Lungimea km | Laţimea părţii carosabile (m) | Laţimea trotuarelor (m) | Îmbrăcăminte rutieră |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mateevici | 2,5 | 8 | 1,2;1,5 | beton asf. |
| 2. | M.Eminescu | 1 | 10 | 2 | asfalt. |
| 3. | Gagarin | 1 | 6 | 1,5 | asfalt. |
| 4. | Păcii | 1,5 | 6 | 1,5;1,0 | asfalt. |
| 5. | Alba Iulie | 2,51 | 6 | 1,5;1,0 | asfalt. |
| 6. | Tighina | 6 | 6 | - | asfalt. |
| 7. | Frunze | 1,5 | 6 | 1 | asfalt. |
| 8. | Unirii | 1 | 6 | 1,5 | asfalt. |
| 9. | Poleaniucikin | 0,8 | 5 | 1 | beton asf. . |
| 10. | Ana şi Alexandru | 1,2 | 6 | 1,5;0,6 | asfalt. |

În rezultatul evaluării structurii deja existente a reţelei de drumuri şi străzi se poate constata:

Lungimea şi nivelul de amenajare a reţelei străzilor magistrale este sub nivelul normativelor;

Un şir de drumuri şi străzi care jucau un rol important în structura reţelei de străzi şi drumuri al Planul Urbanistic General precedent nu au fost realizate, ceea ce duce la suprasolicitatrea str. Gagarin, M. Eminescu, Mateevici, Unirii ş.a.;

Din cauza supraîncărcării străzilor magistrale fluxul de transport din partea centrală se indeplineşte prin toată reţeaua de străzi de interes local , parametrii cărora nu corespund cerinţelor tehnice.

Organizarea circulaţiei

Pentru stabilitrea corespondenţei fluxurilor de transport pe teritoriul oraşului, determinarea nivelului de încărcare a magistralelor reţelei de străzi şi drumuri, în luna mai 2013 au fost îndeplinite cercetări de transport. Aceste cercetări au inclus marimea intensităţii circulaţiei cu complectarea anchietelor corespunzătoare pe tipurile de transport – pe 22 de porţiuni pe străzile principale ale oraşului. Aducerea fluxurilor la numărul de automobile convenţionale a fost îndeplinită prin folosirea coeficienţilor recomandaţi de СНиП II-60-75**. Drept rezultat au fost stabilite cele mai tensionate porţiuni ale străzilor din oraş.

În tebelul 10.1.2 sunt prezentate datele cercetărilor în orele de vârf.

Intensitatea circulaţiei transportului pe magistralele principale a oraşului (automobile în ora de vârf)

Tebelul 10.1.2.

| Nr. post | Denumirea străzii | Numărul unităţilor |
| --- | --- | --- |
|  |  | automobile | cargo |
|  |  |  | pâna la 3 t | 3-5 t | mai mult de 5 t | autobuse | total unităţi de transport | total automobile convenţionale/oră |
| 1,2 | R30 | 208 | 12 | 12 | 18 | 26 | 276 | 360 |
| 3,4 | şos. Tihinei | 128 | 6 | 6 | 2 | - | 142 | 155 |
| 5,6 | şos. Tihinei | 314 | 22 | 28 | 2 | 4 | 374 | 429 |
| 7,8 | Gagarin | 634 | 8 | 16 | 22 | 8 | 698 | 776 |
| 9,1 | Alba Iulia | 184 | - | 12 | - | - | 198 | 202 |
| 11,12 | Basarabia | 80 | 8 | 20 | 12 | - | 120 | 168 |
| 13,14 | M. Eminescu | 448 | - | 18 | 4 | - | 470 | 490 |
| 15,16 | Ştefan cel Mare | 234 | 10 | - | - | - | 244 | 249 |
| 17,18 | Frunze | 228 | - | 4 | 4 | - | 236 | 248 |
| 19,20 | Păcii | 136 | 6 | 6 | - | - | 148 | 157 |
| 21,22 | Mateevici | 144 | 6 | 6 | 10 | - | 166 | 195 |

Analiza structurii existente a reţelei de străzi şi drumuri ne permite enunţarea următoarelor concluzii:

- cele mai solicitate străzi sunt Gagarin, M. Eminescu, şos. Tihinei, Ştefan cel Mare şi Frunze. Pentru a detensiona aceste străzi este necesar reconstrucţia acestora şi realizarea propunerilor pentru organizarea circulaţiei.

- caracteristic pentru ultimul timp este schimbarea structurii fluxurilor de transport în direcţia măririi cotei autoturismelor şi scăderea cotei transportului de mărfuri, ce se explică prin situaţia social-economică constituită. La momentul cercetării transportul de mărfuri constiruia doar 9,6 % din totalul unităţilor de transport, cota autoturismelor constituia 89 %.

- lungimea reţelei de străzi şi drumuri este mult sub necesarul normativelor, un şir de străzi şi drumuri ce joacă un rol important în schema de transport al planului general precedent nu au fost realizate.

- numărul insuficient de parcări organizate, „buzunarelor” de staţionare a transportului public, calitatea îmbrăcământului rutier, lipsa marcajului rutier şi a indicatoarelor duc la scăderea capacităţii de transport a reţelei de străzi şi drumuri, la mărirea poluării şi la alte influenţe negatve, inclusiv la mărirea situaţiilor de avarie. Strada Basarabiei practic este lipsită de îmbrăcăminte, deaceea nu este exploatată, după reconstrucţie acesta poate dubla str. Eminescu pentru legătura cu alte sectoare.

- străzile locale din centrul oraşului aproate pe tot teritoriul primesc fluxuri însemnate de transport având parametrii tehnici reduşi.

- toate străzile, înclusiv cele locale, cu unele excepţii, se folosesc ca parcări neorganizate de scurtă şi de lungă durată, fapt care reduce capacitatea de transport al acestora.

Transportul public urban

În timpul de faţă în oraş funcţionează 5 rute de microbuse, care leagă centrul oraşului cu celelalte sectoare ale oraşului. Ele sunt deservite de microbuse cu capacitatea de 10-14 locuri fiecare. Lungimea rutelor constituie 47,0 km.

Caracteristica rutelor pentru microbuze a transportului public sunt prezentate în tebelul 10.1.3.

Caracteristica rutelor pentru microbuze

Tebelul 10.1.3.

| nr. | Intinerarul rutei | Lungimea rutei (km) | Cantitatea unităţilor de transport pe rută | Tipul unităţilor de transport | Cantitatea locurilor de şezut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Str. Alexei Mateevici – Gara Căuşeni str. A. Mateevici – str. M. Eminescu – str. Ana şi Alexandru – str. Unirii – str. Poleanicikin – str. Gagarin – str. Tighinei – Gara Feroviară | 11,0 | 7 | Microbus | 10-14 |
| 2 | Str. Ştefan cel Mare – Gara Căuşeni str. Ştefan cel Mare – str. M. Eminescu - str. Ana şi Alexandru – str. Cogălniceanu – str. Alba Iulia – Gara Căuşeni | 12,0 | 4 | Microbus | 10-14 |
| 3 | Str. Păcii – Gara Căuşeni str. Păcii – str. Mateevici – str. Eminescu – Ana şi Alexandru – str. Unirii – str. Poleanicikin – str. Gagarin – str. Tighinei – Gara Căuşeni | 11,0 | 4 | Microbus | 01.10.14 |
| 4 | Str. Frunze – str. Poleanicikin str. Frunze – str. Mateevici – str. - str. M. Eminescu – str. Ana şi Alexandru – str. Unirii | 5,0 | 7 | Microbus | 10-14 |
| 7 | Str.Ciocana – str. Poleanicikin str. Ciocană – str. Ştefan cel Mare – str. M. Eminescu – str. Ana şi Alexandru – str. Unirii | 8,0 | 7 | Microbus | 10-14 |

Garaje şi parcări

în timpil de faţă 155 de automobile sunt parcate în garaje cooperative. Celălalt transport auto personal este păstrat în sectorul privat.

Amplasarea şi dislocarea garajelor cooperative sunt prezentate în tabelul 10.1.4

Tabelul 10.1.4.

| Nr d/o | Adresa | Capacitatea / numărul de unităţi |
| --- | --- | --- |
| 1 | Str. Tighinei | 10 |
| 2 | Str. Unirii | 60 |
| 3 | Str. Meşterul Stanciu | 85 |

Trebuie de menţionat faptul că, prezenţa obiectivelor publice şi comerciale în centrul oraşului atrag mult transport, şi astfel, se crează deficitul de parcări în timpul zilei practic pe toate străzile, inclusiv şi cele magistrale sunt folosite ca parcări provizorii.

Lipsa parcărilor amenajate reduce capacitatea de trecere a străzilor, circulaţia transportului devine dificilă, se crează incomodităţi pentru transport şi pietoni.

Conform Planului urbanistic general pentru perioada de calcul, este oportun de a repartiza locuri pentru păstrarea de lungă şi scurtă durată a transportului

Transport periferic

În or. Căuşeni transportul periferic este reprezentat de două tipuri de transport -  auto şi feroviar.

În oraş este gara auto, care deserveşte, în mare parte, rutele interurbane şi internaţionale de tranzit – în total 22 direcţii, şi 22 rute locale.

Informaţia referitor la numărul pasagerilor transportaţi în ultimii trei ani este reflectat în tab. nr. 10.1.5.

Tabelul 10.1.5.

| Anul | Tranzitul de pasageri, mii oam. | Note |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 252,3 |  |
| 2012 | 263,2 |  |
| 2013 | 274,3 |  |

În rezultatul analizei activităţii gării auto s-a constat că numărul de pasageri transportaţi pentru ultimii trei ani este în creştere cu 4,2 %.

Staţia de cale ferată Căuşeni lucrează, în mare parte, ca staţie de mărfuri. Volumul transportului de pasageri şi de mărfuri pentru ultimii trei ani este reflectat în tabelul 10.1.6

Tabelul 10.1.6.

| Indici | Anii |
| --- | --- |
|  | 2011 | 2012 | 2013 |
| Transport de călători ( persoane) | 5051 | 3225 | 4425 |
| Încărcare vagoane | 1697 | 999 | 839 |
| Încărcare tone | 88436 | 50892 | 39894 |
| Descărcare vagoane | 423 | 624 | 818 |

După cum se vede din tabel fluxul pasagerilor şi a mărfii prin staţie este redus. Dezvoltarea, reconstrucţia şi modernizarea staţiei Căuşeni, precun şi construcţia unor porţiuni noi de cale fierată nu sunt planificate.

9.2. Soluţii urbanistice

Măsuri privind dezvoltarea reţelei de drumuri şi străzi

Propunerile de proiect privitor la dezvoltarea reţelei de drumuri şi străzi în or. Călăraşi reprezintă etapa reformării Schemei transportului deja formată şi trebuie să fie axată pe principalele probleme ale structurii transportului public urban, ţinându-se cont de consecutivitatea construcţiei străzilor magistrale, perspectiva dezvoltării transportului public urban şi alte soluţii de proiect care stabilesc tipul şi volumul lucrărilor de reconstrucţie şi construcţie. Concomitent, este prezentată structura reţelei de drumuri şi străzi pentru perioada de calcul şi soluţiile privitor la direcţia şi clasificarea magistralelor.

La formarea perspectivei reţelei de drumuri şi străzi ţinând cont de condiţiile oraşului se pune accent pe problema sporirii capacităţii de tranzit între raioanele oraşului.

La baza soluţiilor de proiect privind reţeaua de drumuri şi străzi sunt stabilite următoarele condiţii:

-       stabilirea legăturilor de transport între sectoarele oraşului pe calea cea mai scurtă;

-       accesul liber a transportului şi a pietonilor între cartierele rezidenţiale şi zona industrială;

-       căi de acces spre magistralele periferice.

Conform proiectului pentru perspectivă se prevede următoarea diferenţiere a străzilor existente şi proiectate:

-       drumuri şi străzi de importanţă urbană;

-       străzi de importanţă raională;

-       străzi locale.

Se prevede sistematizarea reţelei de străzi, ca urmare unele segmente de străzi vor fi îndreptate şi extinse. Conform proiectului PUG se propune, de asemenea, construcţia şi reconstrucţia străzilor care leagă Centru oraşului cu celelalte sectoare, construcţia centurii de ocolire şi străzilor în microsectoarele noi.

Elementele de construcţie a străzilor noi sunt acceptate în corespundere cu profilul transversal - tip conform СНиП 2.07.01-89* "Urbanism.

Schema reţelei de drumuri şi străzi propusă prevede organizarea optimă a străzilor magistrale şi locale. Ca urmare, pe străzile magistrale este necesar de prevăzut "platforme de staţionare" pentru transportul public, marcarea raţională a părţii carosabile şi organizarea circulaţiei transportului. Astfel, Schema reţelei de drumuri şi străzi propusă va permite soluţionarea problemelor de transport pe măsura implementării ei pe etape. Caracterizarea succintă a magistralelor or. Căluşeni pentru perspectivă este reflectată în tab. nr. 10.2.1.

Tabel nr. 10.2.1.

| Nr. | Denumirea Străzilor | Lungimea, km | Lăţimea liniilor roşii, m | Lăţimea carosabilului, m | Lăţimea trotuarelor, m | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Şos. Thighina | 8,63 | 50,0 | 7,5 | 2,25 | Principală |
| 2 | Drum de ocolire | 10,0 | 50 | 7,5 | 2,25 | De ocolire |
| 3 | Gagarin | 1,03 | 40,0 | 10,5-14,0 | 3,0 | Principală |
| 4 | Negruţa | 1,15 | 40,0 | 7,5 | 3,0 | Principală |
| 5 | M. Eminescu | 1,11 | 40,0 | 10,5 | 3,0 | Principală |
| 6 | Basarabia | 1,08 | 40,0 | 10,5 | 3,0 | Principală |
| 7 | Păcii | 2,3 | 40,0 | 7,5 | 3,0 | Principală |
| 8 | M. Viteazul | 6,4 2,16 | 40,0 35,0 | 14,0 7.0 | 3,0 2,25 | Principală, Raională |
| 9 | Unirii | 1,97 | 40,0 | 7,5 | 3,0 | Principală |
| 10 | Alba Iulia | 2,06 0,45 | 40,0 20,0 | 11,25 6,0 | 3,0 1,5 | Principală Locală |
| 11 | Frunze | 3,7 | 40,0 | 7,5 | 3,0 | Principală |
| 12 | Troada | 0,83 | 40,0 | 7,5 | 3,0 | Principală |
| 13 | Ştefan cel Mare | 5,82 | 40,0 | 11,25 | 3,0 | Principală |
| 14 | Str. nr.1 | 2,18 | 40,0 | 7,5 | 3,0 | Principală |
| 15 | Str. nr.3 | 2,7 | 40,0 | 14,0 | 3,0 | Principală |
| 16 | Str. nr.4 | 1,02 | 35,0 | 7,0 | 2,25 | Raională |
| 17 | Str. nr.5 | 2,8 | 40,0 | 7,5 | 3,0 | Principală |
| 18 | Str. nr.6 | 1,09 | 40,0 | 7,5 | 3,0 | Principală |
| 19 | Str. nr.10 | 3.08 1,11 | 40,0 35,0 | 14,0 7,0 | 3,0 2,25 | Principală Raională |
| 20 | Str. nr.15 | 2,45 | 40,0 | 14.0 | 3,0 | Principală |
| 21 | Ana şi Alexandru | 0,5 0,7 | 40,0 35,0 | 7,5 7,0 | 3,0 2.25 | Principală Raională |
| 22 | Fîntînilor | 2,16 | 35,0 | 7,0 | 2,25 | Raională |
| 23 | Kogălnicianu | 0,56 | 35,0 | 7,0 | 2,25 | Raională |
| 24 | P- Vechi | 0,60 | 35,0 | 7,0 | 2,25 | Raională |
| 25 | Catea Brezoaiei | 1.67 | 35,0 | 7,0 | 2,25 | Raională |
| 26 | Mioriţa | 3,45 | 35,0 | 7,0 | 2,25 | Raională |
| 27 | V. Alecsandri | 0,93 | 35,0 | 7,0 | 2,25 | Raională |
| 28 | Trei Fîntîni | 0,36 | 35,0 | 7,0 | 2,25 | Raională |
| 29 | Iakir | 2,0 | 35,0 | 7,0 | 2,25 | Raională |
| 30 | Alba Longa | 0,86 | 35,0 | 7,0 | 2,25 | Raională |
| 31 | Mateevici | 3,07 0,10 | 40,0 20,0 | 14,0 6,0 | 3,0 1,5 | Principală Locală |
| 32 | Str.nr.2 | 1,5 | 35,0 | 7,0 | 2,25 | Raională |
| 33 | Str. nr.7 | 1,10 | 35,0 | 7,0 | 2,25 | Raională |
| 34 | Str. nr.8 | 0,64 | 35,0 | 7,0 | 2,25 | Raională |
| 35 | Str. nr.9 | 1,38 | 35,0 | 7,0 | 2,25 | Raională |
| 36 | Str. nr.11 | 1,15 | 35,0 | 7,0 | 2,25 | Raională |
| 37 | Str. nr.12 | 0,80 | 35,0 | 7,0 | 2,25 | Raională |
| 38 | Str. nr.13 | 1,00 | 35,0 | 7,0 | 2,25 | Raională |
| 39 | Str. nr.14 | 1,11 | 35,0 | 7,0 | 2,25 | Raională |
| 40 | Str. nr.16 | 2,04 | 40,0 | 7,5 | 3,0 | Principală |
| 41 | Str. nr.17 | 1,53 | 35,0 | 7,0 | 2,25 | Raională |
| 42 | Str. nr.18 | 1.44 | 35,0 | 7,0 | 2,25 | Raională |
| 43 | Str. nr.19 | 1,48 | 35,0 | 7,0 | 2,25 | Raională |

Pentru perspectivă, după perioada de calcul, suplimentar, se prevede construcţia unui segment a centurii de ocolire cu lungimea de 20,57 km.

Caracterizarea succintă a străzilor proiectate pentru construcţie şi propuse pentru reconstrucţie este reflectată în tab. nr. 10.2.2.

Tabel nr. 10.2.1.

| Nr. | Denumirea Străzii | Reconstrucţia, km | Construcţii noi, km |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Şos. Thighina | 6,0 | 2,63 |
| 2 | Drum de ocolire | - | 10,0 |
| 3 | Gagarin | 1,03 |  |
| 4 | Negruţa | 1,15 |  |
| 5 | M. Eminescu | 1,11 |  |
| 6 | Basarabia | 1,08 |  |
| 7 | Păcii | 1.5 | 0,8 |
| 8 | M. Viteazul | 6,4 2,16 |  |
| 9 | Unirii | 1,0 | 0,97 |
| 10 | Alba Iulia | 2,51 |  |
| 11 | Frunze | 1,5 | 2,2 |
| 12 | Troada | 0,83 |  |
| 13 | Ştefan cel Mare | 5,82 |  |
| 14 | Str. nr.1 |  | 2,18 |
| 15 | Str. nr.3 |  | 2,7 |
| 16 | Str. nr.4 |  | 1,02 |
| 17 | Str. nr.5 |  | 2,8 |
| 18 | Str. nr.6 |  | 1,09 |
| 19 | Str. nr.10 |  | 4,19 |
| 20 | Str. nr.15 |  | 2,45 |
| 21 | Ana şi Alexandru | 1,2 |  |
| 22 | Fîntînilor | 2,16 |  |
| 23 | Kogălnicianu | 0,56 |  |
| 24 | P- Vechi | 0,60 |  |
| 25 | Catea Brezoaiei | 1.67 |  |
| 26 | Mioriţa | 3,45 |  |
| 27 | V. Alecsandri | 0,93 | - |
| 28 | Trei Fîntîni | 0,36 | - |
| 29 | Iakir | 2,0 | - |
| 30 | Alba Longa | 0,86 | - |
| 31 | Mateevici | 2,5 | 3,17 |
| 32 | Str.nr.2 |  | 1,5 |
| 33 | Str. nr.7 |  | 1,10 |
| 34 | Str. nr.8 |  | 0,64 |
| 35 | Str. nr.9 |  | 1,38 |
| 36 | Str. nr.11 |  | 1,15 |
| 37 | Str. nr.12 |  | 0,80 |
| 38 | Str. nr.13 |  | 1,00 |
| 39 | Str. nr.14 |  | 1,11 |
| 40 | Str. nr.16 |  | 2,04 |
| 41 | Str. nr.17 |  | 1,53 |
| 42 | Str. nr.18 |  | 1,44 |
| 43 | Str. nr.19 |  | 1,48 |
|  |  | 48,38 | 51,37 |

Total conform proiectului se prevede reconstrucţia magistralelor de importanţă urbană şi raională existente – 48,38 km şi construcţii noi – 51,37 km. Pe străzile Unirii, Gagarin, Negruzii, Ana şi Alexandru, nr.3, nr.7, M. Eminescu, Mateevici, Ştefan cel Mare se prevede amenajarea pistelor pietonale.

În timpul de faţă în oraş sunt înregistrate 4380 unităţi de transport. Nivelul automobilizării constituie 220 unităţi la o mie de locuitori. Analiza transportului pentru oraş din 2011 până la 2014 a arătat că media anuală de creştere a numărului de autoturisme constituie 4 % pe an.

Pentru perioada de calcul în oraş numărul unităţilor de transport va constitui 7450 unităţi, ceea ce va depăşi de 1,7 ori situaţia existentă. Nivelul de motorizare va constitui 363 unităţi de transport la 1000 locuitori.

Transportul public urban

Principalul tip de transport de pasageri în oraş este prevăzut să fie microbusul.

Conform proiectului se propune suplimentarea transportului public cu două rute de transport public:

Nr. 8 - cartierul Grigore Grigoriu – Str. nr.4 – Str. nr.10 – pînă la str.Ştefan cel Mare, cu lungimea de 8 km;

Nr. 9 - str. Mioriţa – str. Trei fântâni, cu lungimea de 6,5km.

Staţiile vor fi amplasate la distanţă 350-500 m, este necesar să fie amenajate cu pavilioane şi acoperiş de protecţie. La reconstrucţia străzilor este necesar de a se prevedea platforme pentru staţionarea transportului public.

Garaje şi parcări

Parcarea staţionară a transportului individual se propune să fie organizat astfel:

- unităţile de transport al proprietarilor din sectorul privat - la domiciliul proprietarilor;

- în casele multietajate noi toate unităţile de transport individual trebuie să fie asigurate cu locuri pentru păstrarea permanentă a autoturismelor în casele noi, garaje sau parcări staţionare în conformitate cu normativele în vigoare.

Soluţionarea problemei ce ţine de amplasarea parcărilor provizorii şi de lungă durată conform proiectului se propune pe două direcţii:

- parcările provizorii se propune să fie amenajate din contul utilizării reţelei de drumuri şi străzi locale şi pe spaţiul intermagistral. Parcările trebuie să fie organizate, cu plată, cu pază. Pe străzile magistrale pot fi păstrate numai parcările care nu ocupă principalele benzi de circulaţie cu asigurarea accesului pentru circulaţia principală;

- parcările non-stop trebuie amplasate, în deosebi pe perimetrul sectorului centru, precum şi în spaţiul subteran al clădirilor publice şi locative noi.

Calculul parcărilor auto pentru perspectivă, anul 2030 este reflectat în Anexe, tab. 10.2.3.

Tabelul. 10.2.3.

| Nr. crt. | Denumirea obiectelor | Unitatea de măsură calculată | Cantitatea | Locuri necesare pentru parcare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Primăria | 100 lucrători | 0,2 | 5 |
| 2 | Consiliul raional | 100 lucrători | 0,2 | 7 |
| 3 | Centrul de sănătate publică | 100 vizite | 0,85 | 2 |
| 4 | Centrul medical de familie | 100 vizite | 0,85 | 2 |
| 5 | Spital | 100 paturi | 4,5 | 18 |
| 6 | Sala de concerte | 100 locuri | 6 | 60 |
| 7 | Casa de nunţi | 100 locuri | 6 | 60 |
| 8 | Casa de cultură | 100 locuri | 5,6 | 56 |
| 9 | Cinematograf | 100 locuri | 4 | 40 |
| 10 | Stadion | 100 locuri | 5 | 25 |
| 11 | Complexul sportiv | 100 m2 | 2,2 | 11 |
| 12 | Piaţa | 50 loc.com. | 2 | 50 |
| 13 | Magazin de mobilă „Comfort” | 100 m2 | 7 | 42 |
|  | Total |  |  | 434 |

Pentru perioada de calcul este necesar de atribuit teren pentru amenajarea parcărilor pentru 434 unităţi de transport, ceea ce constituie 1,1 ha.

Transportul periferic

Pentru perioada de calcul se prevede reparaţia îmbrăcămintei rutiere a teritoriului gării auto cu delimitarea platformelor pentru îmbarcarea, debarcarea şi staţionarea transportului. Capacitatea platformelor şi a clădirii gării auto pentru perioada de calcul, anul 2030 corespunde normativelor şi cerinţelor în vigoare.

La staţia căii ferate Călăraşi, pentru perioada de proiect, nu sunt prevăzute lucrări ce ţin de modernizarea staţiei, sunt planificate doar lucrări curente a liniilor de cale ferată şi a teritoriului adiacent.

Indicii tehnico-economici principali al reţelei de drumuri şi străzi

| Nr | Denumirea indicilor | Unitatea de măsură | Total pe oraş |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Existent | Proiect |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Suprafaţa teritoriului valorificat | km2 | 13,53 | 18,194 |
| 2 | Lungimea totală a tuturor drumurilor şi străzilor | km | 65,4 | 116,77 |
| 3 | inclusiv, străzile magistrale | km | 19,01 | 65,49 |
| 4 | Densitatea liniară a drumurilor şi străzilor vis-a-vis de teritoriul valorificat | km/km2 | 4,83 | 6,41 |
| 5 | Densitatea străzilor magistrale | km/km2 | 1,40 | 3,6 |
| 6 | Lungimea reţelei de transport pe axa străzilor (transportul public ). | km | 47,0 | 61,5 |
| 7 | Densitatea reţelei de transport | km/km2 | 3,47 | 3,3 |

9.3 Canalizare pluvială

Oraşul Căuşeni este amplasat în partea de sud-est al R. Moldova. Oraşul este înconjurat de un relief deluros cu numeroase ravene, pante cu declivitate mare şi diferenşe de altitudine. Prin centrul oraşului trece râul Botna, care recepţionează tot debitul de suprafaţă al apelor pluviale de pe teritoriul oraşului. În timpul ploilor torenţiale din cauza variaţiei mari a cotelor de înălţime debitul de suprafaţă cu viteză mare se scurge pe versanţii abrupţi, astfel condiţionînd eroziunea solului pe drumurile fără îmbrăcăminte rigidă şi distrugînd totul în calea sa.

Organizarea evacuării sedimentelor acumulate pe suprafaţa terestră în timpul precipitaţiilor este una din cerinţele de bază a amenajării teritoriului oraşelor.

Actualmente în oraş sistemul de canalizare pluvială este slab dezvoltat. În general, evacuarea apelor pluviale se efectuează prin rigolele de pe marginea carosabilă a străzilor cu evacuarea nemijlocită a lor în bazine de acumulare.

Doar str. Şt. cel Mare şi M. Eminescu dispun de canalizare pluvială cu evacuarea debitului în bazine de acumulare fără epurare în râul Botna. Restul apelor se acumulează pe suprafaţa străzilor, părţilor carosabile şi teritoriul construit, astfel creînd dificultăţi în traficul transportului şi a pietonilor, de asemenea deseori contribuind la inundarea terenurilor cu construcţii din locurile mai joase. Ca rezultat, se agravează situaţia sanitaro-igienică a mediului înconjurător, iar din cauza spălării liniei de sutură prin fisurile formate se distruge îmbrăcămintea rutieră a străzilor şi are loc inundarea teritoriilor şi subinundarea subsolurilor.

Problema evacuării apelor pluviale de pe teritoriile cu construcţii este pusă în discuţie paralel cu problema salubrizării şi construcţia de drumuri.

Caracterizarea sistemului existent al canalizării pluviale a oraşului este reflectată în tab. nr. 10.3.1.

Tabelul 10.3.1.

| Denumirea străzii | Lungimea, m | Diametrul, m | Nota |
| --- | --- | --- | --- |
| Ştefan cel Mare | 600 | 300 |  |
| Eminescu | 1000 | 500 | Din Mateevici pînă la r. Botna |

Conform datelor prezentate în tabel se poate concluziona că în oraş sistemul de canalizare pluvială este insuficient. Ca urmare, teritoriul din luncă periodic este inundat în timpul ploilor.

Convenţional, oraşul a fost divizat în 11 bazine. Debitul de calcul a fost calculat pentru fiecare bazin în parte.

Conform Schemei dezvoltării canalizării pluviale în oraş se prevede colectarea şi evacuarea debitului de suprafaţă prin ţeve de tip închis cu evacuarea lor la staţia de epurare şi ulterior în bazinele de acumulare. Acest sistem va permite de a organiza curăţarea şi ţinerea în ordine a străzilor, deoarece va permite organizarea stropirii străzilor şi chiar spălarea lor cu debitul de ape din recipientul apelor pluviale. Astfel, vor fi soluţionate problemele ce ţin de curăţarea zăpezii prin evacuarea apelor provenite din dezgheţ în recipientul de ape pluviale. Deseori în reţeaua de canalizare pluvială sunt evacuate apele de drenaj şi relativ apele curate din scurgerile de producere.

Ca urmare, se prevede construcţia complexului de instalaţii de epurare a apelor pluviale în lunca r. Botna şi în partea de sud-est a oraşului. În zona industrială fiecare întreprindere este obligată să dispună de instalaţii de epurare locale cu posibilitatea evacuării apelor pluviale nemijlocit în bazinele din apropiere.

Conform proiectului PUG pentru perioada de calcul vpr fi construite 14,94 km canalizare pluvială, diametrul 400-1500 mm.

În sectoarele cu construcţii intense se propune construcţia canalizării pluviale şi a complexului instalaţiilor de epurare paralel cu construcţia clădirilor. Iar în sectoarele cu construcţii finisate se propune construcţia canalizării pluviale paralel cu demararea lucrărilor de reconstrucţie a străzilor.

Diametrul şi lungimea sectorul canalizării pluviale pe străzi este reflectată în tab. 10.3.2.

Diametrul şi lungimea sectorul canalizării pluviale pe străzi

Tabelul 10.3.2.

| Nr. crt. | Dnumirea străzii | Ø mm | Lungimea, m | Nota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Păcii | 300 400 | 400 630 |  |
| 2 | Mateevici | 400 600 | 900 300 |  |
| 3 | Eminescu | 600 800 | 250 580 |  |
| 4 | Ştefan cel Mare | 400 | 1940 |  |
| 5 | Basarabia | 300 | 300 |  |
| 6 | Str. nr.10 | 400 500 | 410 280 |  |
| 7 | Unirii | 400 600 800 | 400 300 420 |  |
| 8 | Alba Iulia | 400 | 360 |  |
| 9 | Negruzza | 400 | 460 |  |
| 10 | Ana şi Alexandru | 300 | 270 |  |
| 11 | Str.nr.15 | 300 600 900 | 100 1580 860 |  |
| 12 | Tighina | 400 | 1050 |  |
| 13 | M. Viteazu | 300 500 | 220 700 |  |
| 14 | Colectorul de-a lungul r. Botna | 800 1100 1500 | 630 1400 200 |  |
|  | Total |  | 14940 |  |

În schema canalizării pluviale a or. Căuşeni a fost efectuat calculul reţelei hidraulice şi stabilit debitul calculat al apelor pluviale după metoda intensităţii maxime în corespundere cu СНиП 2.04.03-85. Calculul construcţiilor de scurgere pluvială şi condiţiile de evacuare a apelor epurate în bazinele acvatice existente se efectuează în corespundere cu "Normele de protecţie a apelor de suprafaţă împotriva poluării lor cu apele menajere" şi СН 496-77.

Sunt epurate scurgerile pluviale "poluate", ce se formează în timpul căderii precipitaţiilor, care coincide cu perioada depăşirii nerepetate a Р≥0,05/an, topirea zăpezii şi spălarea suprafeţei drumului. Restul fluxului pluvial care se referă la intensitatea Р>0,05/an este evacuat prin evacuator în bazinul de acumulare fără epurare.

Separarea scurgerilor pluviale pînă la instalaţiile de epurare se efectuează conform schemei cu reglarea debitului.

Calculul debitului de suprafaţă este determinat după metoda intensităţii maxime (СНиП 2.04.03-85) conform formulei:

, l/s (p. 2.11 )

unde  Zmid - valoarea medie a coeficientului care caracterizează suprafaţa bazinului (p. 2.17)

(p. 2.12 )

unde - intensitatea ploii, l/s/ha, pentru teritoriul dat cu durata 20 min, la Р=1an,

n - indicele gradului de intensitate, conform tab. 4 (СНиП).

mr- cantitatea medie anuală de precipitaţii pluviale conform tab. 4.

γ - indicele gradului de intensitate, conform tab. 4

- durata calculată a scurgerilor pluvial pe suprafaţă şi prin ţevi în min, se determină conform formulei (p. 2.15 СНиП)

;

unde  - durata scurgerilor pluviale pînă la rigola stradală (timpul concentrării pe suprafaţă) min. p 2.16.

- durata scurgerilor pluviale prin rigola stradală pînă la colectorul pentru scurgerea pluvială.

0,021.

- durata scurgerilor pluviale prin ţevi,

Caracterizarea bazinelor, volumul scurgerilor recepţionate pentru epurare este reflectată în tab. 10.3.3.

Caracterizarea bazinelor, volumul scurgerilor recepţionate pentru epurare

Tabelul 10.3.3

| Numărul bazinului | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F, ha | 402,2 | 169,6 | 457,6 | 427,3 | 139,4 | 249,5 | 431 | 228,5 | 267 | 402 | 183 |
| Qр. l/sec | 10661 | 3480 | 9400 | 12897 | 2771 | 4267 | 18030 | 7112 | 5288 | 7962 | 1873 |
| Qоч. l/sec | - | - | - | 1548 | - | 512 | 2164 | 853 | - | 955 | - |
| Total la SE var fi recepţionate 5077 l/sec sau 19300 m3/oră |

Pentru perioada de caclul, conform proiectului se prevede construcţia canalizării pluviale şi construcţia SE cu randamentul nu mai mic de 20000 m3/oră.

Trebuie de menţionat faptul că debitul din bazinele 1-3, 9, 11 vor fi deversate în bazinele acvatice fără a fi epurate, întrucât marea parte a bazinelor sunt situate înafara oraşului şi doar doar o mică parte a construcţiilor individuale sunt amplasate pe aceste teritorii. În bazinul nr. 5 este amplasată zona industrială, în care fiecare întreprindere trebuie să dispună de staţii locale de epurare a apelor.

Schema epurării apelor de suprafaţă

Sistemul separat de canalizare şi epurare individuală a apelor pluviale este condiţionată de schema existentă de colectare a apelor pluviale, sistemul de canalizare pluvială slab dezvoltat unde apele neepurate sunt evacuate în bazinele acvatice existente.

Sursele de poluare a debitului de suprafaţă sunt:

gunoiul stradal, produsele ce distrug îmbrăcămintea rigidă şi poluează solul;

evacuarea substanţelor poluante în atmosferă de la întreprinderile industriale, sistemele de încălzire, arderea gazelor şi mijloacele de transport în timpul funcţionării motoarelor cu ardere internă se degajă oxid azotic, plumb, hidraţi de carbon şi alte substanţe nocive care se sedimentează pe suprafaţa solului. În gazele de eşapament de la automobile se conţin peste 40 substanţe chimice, majoritatea cărora sunt toxice;

la utilizarea substanţelor antiderapante are loc salinizarea solului pe teritoriile adiacente reţelei de drumuri şi străzi pe o suprafaţă de 60-200m, în dependenţă de condiţiile concrete în ele se acumulează cantităţi de plumb, zinc, argint şi cupru.

Conform Planului urbanistic general se prevede colectarea şi evacuarea apelor pluviale la instalaţiile de epurare unde vor fi supuse epurării mecanice cu evacuarea ulterioară a lor în bazinele acvatice. Instalaţiile de epurare asigură epurarea debitului de suprafaţă relativ mai poluat, care se formează în perioada precipitaţiilor atmosferice, dezgheţul zăpezii, spălarea îmbrăcămintei rigide a străzilor. În rezultatul monitoringului debitului de suprafaţă pe străzi s-a observat concentrarea sporită a substanţelor în suspensie şi în produsele petroliere.

În sistemul de canalizare separat la instalaţiile de epurare apele poluate sunt recepţionate în camerele de separare a fracţiunilor, care sunt instalate pe colectoarele pluviale. Bazinele decantoare sunt dotate cu camere de limpezire prealabilă a apei pentru separarea produselor petroliere şi librifianţilor, rezervoare pentru sedimentare, precum şi zăbrele pentru acumularea deşeurilor.

Volumul impurităţilor din debitul de suprafaţă pentru calculul instalaţiilor de epurare şi nivelul de epurare a lor în corespundere cu cerinţele normative sunt expuse în tab. 10.3.4 şi 10.3.5.

Timpul de limpezire a apei este acceptat: pentru bazinele decantoare – 6 ore, pentru instalaţiile de tip închis – 1 oră.

În sistemul de canalizare separat la instalaţiile de epurare apele poluate sunt recepţionate în camerele de separare a fracţiunilor, care sunt instalate pe colectoarele pluviale.

Bazinele decantoare sunt dotate cu camere de limpezire prealabilă a apei pentru separarea produselor petroliere şi librifianţilor, rezervoare pentru sedimentare, precum şi zăbrele pentru acumularea deşeurilor.

Instalaţiile de epurare (de tip închis şi deschis) sunt amplasate în locurile joase ale reliefului.

Cantitatea impurităţilor

Tabelul 10.3.4

| Caracterizarea zonei | Substanţe în suspensie mg/l | Produse petroliere mg/l | Deşeuri plutitoare, m3/1000 ha |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ape pluviale | ape provenite din dezgheţ | apele provenite de la spălătoriile tehnice | ape pluviale | ape provenite din dezgheţ | apele provenite de la spălătoriile tehnice | ape pluviale | ape provenite din dezgheţ | apele provenite de la spălătoriile tehnice |
| Suprafeţele şi străzile curăţate tehnic | 200 | 2500 | 200 | 12 | 18 | 30 | 0,1 | 0,3 | 0,1 |

Nivelul de epurare a apelor la instalaţiile de epurare

Tabelul 10.3.5

| Nr./o | Denumirea instalaţiilor | Perioada de sedimentare min. | Nivelul de epurare, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Substanţe în suspensie | Produse petroliere | Gunoi plutitor |
| 1 | Bazine decantoare | 360 | 90 | 90 | 100 |
| 2 | Decantoare închise | 60 | 80 | 80 | 100 |

Filtrarea se efectuează în direcţia "de sus în jos" prin încărcătură flotantă din granule de penopolisterol care are capacitate sporită de reţinere.

Cheltuielile anuale pentru exploatarea sistemului de canalizare sunt stabilite reieşind din consumul de energie electrică şi termică, materialele de consum, inclusiv, reactivii chimici, cota de amortizare, salariile angajaţilor, achitarea consumului de apă şi alte cheltuieli.

Costul înalt pentru epurarea 1m3 a scurgerilor de suprafaţă este condiţionat de neuniformitatea mare de recepţie şi necesitatea construcţiei instalaţiilor de epurare cu randament mare.

Regularizarea debitului pluvial înainte de recepţionarea lor pentru epurare permite reducerea capacităţii instalaţiilor de epurare şi egalizarea concentrării impurităţilor.

Debitul pluvial după epurare poate fi utilizat în scopuri industriale.

10.0. Alimentare cu apă

Compartimentul este elaborat avînd la bază materialele:

- planului urbanistic general cu indicarea calculelor numărului populaţiei, amplasarea întreprinderilor de producere şi cele comunale şi caracteristica lor;

- informaţia privind alimentarea cu apă a oraşului;

- catalogul resurselor de ape subtearne

10.1.  Situaţia existentă

Sistemul de alimentare cu apă a oraşului este preconizată pentru pomparea apei pentru necesităţile menajer-potabile, industriale, irigarea teritoriului, antiincendiare.

Capacitatea medie zilnică a apeductului aproximativ 2 mii m3/zi, maximală - 11 mii m3/zi.

Drept surse de alimentare cu apă a oraşului servesc fântânele arteziane a prizei de apă, amplasat la vest de oraş în lunca rîului Botna.

Calitatea apei în mare parte corespunde cerinţelor normative pentru apă menajer-potabile cu excepţia concentraţiei ridicate de flor şi hidrogen sulfurat.

După procesul de aeraţie în rezervuare hidrogenul sulfurat este eliminat.

Priza de apă este formată din 10 sonde, din care 4 funcţionează. Debitul unei sonde este de aproximativ 25 m3/oră. Din sonde apa este furnizată în rezervoare de captare cu volumul 150 m3 şi 250 m3, apoi prin staţia de pompare de nivelul doi SP-2 în reţeaua de alimentare cu apă şi rezervorul cu volumul 3000 m3, amplasat la nord de oraş la altitudinea 65 m.

Au fost efectuate luctările de reconstrucţie şi modernizare a staţiei de pompare de nivelul doi, au fost instalate agregate de pompare energoeficiente şi selenţioase.

Pentru dezinfectarea periodică a apei cu soluţie de hipoclorit de sodiu în clădirea staţiei de pompare este amenajată o încăpere separată în care sunt amplasate două cisterne dotate cu pompe de reglare. De la pompele de reglare la rezevoarele de captare sunt trasate conducte de reglare din polietelenă.

Platforma staţiei de pompare este prezăzută cu prima centură a zonei de protecţie sanitară şi este îngrădită. Staţia este eluminată, asigurată cu legătură telefonică şi este păzită pentru asigurarea securităţii. La momentul de faţă se îndeplinesc lucrări de reconstrucţie şi amenajare a platformei.

Platforma rezervorului vol. 3000 m3 deasemenea este prezăzută cu prima centură a zonei de protecţie sanitară şi este îngrădită, este eluminată, asigurată cu legătură telefonică şi este păzită.

Conductele şi reţelele de alimentare cu apă sunt trasate din ţevi Ø 100-300 mm. Lungimea totală a reţelelor este de aproximativ 100 km, inclusiv ţevi din polietelen circa 10 km.

Înafară de sondele prizei de apă a reţelei orăşeneşti de alimentare cu apă în oraş sunt şi sonde departamentale  a fabricii de conserve, fabricii de vinuri, elevatorului, a fabricii de cărămidă, fabrica de pâine, fabrica de lactate (în total circa 10 sonde).

Sunt deasemenea şi 4 sonde particulare.

Pentru deservirea reţelei de alimentare cu apă funcţionează baza de reparaţie şi exploatere, dotată cu tehnică necesară şi transport.

Starea construcţiilor, instalaţiilor şi echipamentului este bună. O mare parte din apeducte şi reţele sunt uzate şi necesită a fi înlocuite.

De către IP “IPROCOM” a fost elaborat proiectul de reconstrucţie a reţelei de alimentare cu apă care prevede înlocuirea instalaţiilor de pompare de nivelul doi învechite care au mai rămas în funcţiune, construcţia a doua staţii de pompare noi SPH-1 şi SPH-1, construcţia reţelelor noi.

10.2.  Debitul calculat de apă

Debitul calculat de apă este determinat pentru necesităţile menajer-potabile ale populaţiei, de producere, udat şi stingerea incendiilor.

Debitul de apă este reflectat în tab. 11.2.1; 11.2.2; 11.2.3.

Consumul specific al apei pentru necesităţile menajer-potabile pentru o persoană este acceptat în corespundere cu datele reflectate în Planul de amenajare a teritoriului naţional al RM.

Tab. 11.2.1

Debitul de apă pentru necesităţile menajer - potabile a populaţiei

| Nr. | Denumirea sectorului | Numărul total calculat al populaţiei mii oam. | Consumul total zilnic al apei menajer-potabile l/zi / om | Debitul mediu zilnic calculat m3/zi | Coeficientul neuniformităţii zilnice al consumului de apă K max. zilnic | Consumul maxim de apă în zi Qmax. zilnic m3/zi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Broasca | 1,01 | 140 | 140 | 1,3 | 150 |
| 2 | Căuşenii Vechi | 1,60 | 140 | 220 | 1,3 | 290 |
| 3 | Ciocana | 0,42 | 140 | 60 | 1,3 | 80 |
| 4 | Gara Căuşeni | 0,36 | 140 | 50 | 1,3 | 60 |
| 5 | Valul Traian | 2,19 | 140 | 310 | 1,3 | 400 |
| 6 | Botna de Sus | 3,46 | 140 | 480 | 1,3 | 620 |
| 7 | Valea Botnei | 2,77 | 140 | 390 | 1,3 | 510 |
| 8 | Căuşenii Noi | 6,02 | 140 | 840 | 1,3 | 1090 |
| 9 | Mocana | 1,67 | 140 | 230 | 1,3 | 300 |
| 10 | Grigore Grigoriu | 1,01 | 140 | 140 | 1,3 | 180 |
|  | Total | 20,50 |  |  |  | 3710 |

Debitul de apă pentru irigaţie este determinat reieşind din consumul mediu zilnic al apei pentru irigaţie calculat pentru o persoană în mărime de 50 l/zi x 20,5 mii.loc. = 1020 m3/zi.

Reieşind din lipsa datelor ce reflectă dezvoltarea industriei oraşului pentru perspectivă debitul calculat al apei pentru necesităţile de producere este calculat cu sporirea debitului existent pentru necesităţile menajer-potabile cu 10% şi constituie 370 m3/zi.

Tab. 11.2.2

Debitul de apă pentru stingerea incendiilor

| Numărul calculat al populaţiei, mii oam. | Numărul incendiilor simultane, nr. | Durata stingerii incendiului, ore | Necesarul de apă |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Pentru un incendiu l/sec. | Total, m3/zi | Necesarul de apă pentru stingerea incendiilor m3/zi | Total m3/zi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 20,50 | 2 | 3 | 15+5=20 | 430 | 770 | 1200 |

Tabelul 11.2.3.

Debitul total de apă

| Nr. | Denumirea consumatorilor de apă | Debitul maxim zilnic de apă m3/zi |
| --- | --- | --- |
| 1 | Populaţia | 3710 |
| 2 | Industrie | 370 |
| 3 | Irigaţie | 1020 |
|  | Total | 5100 |

10.3.  Sursele de alimentare cu apă

Drept sursă de alimentare cu apă a oraşului rămâne a fi priza arteziană de apă, amplasat în lunca râului Botna. Reeşind din debitul unei sonde care este de aproximativ de 25 m3/oră, pentru asigurarea debitului culculat de apă pentru perspectivă vor fi necesare 9 sonde funcţionale şi 1 de rezervă.

În anul 1977 de către TK3 MCCP Nr.335 au fost aprobate rezervele de exploatare a apelor subterane în volum de 8,2 mii.m3/zi. În legătură cu expirarea termenului de exploatare este necesară reevaluarea rezervelor şi reaprobarea acestora. Teritoriul depozitelor de apă se află în valea r. Botna.

10.4.  Sistemul de alimentare cu apă

În legătură cu variaţia cotelor geodezice a teritoriului cu construcţii urbane şi a terenurilor propuse pentru construcţie alimentarea cu apă este prevăzută pe zone.

Aprovizionarea cu apă a consumatorilor este prevăzută după următoarea schemă.

Apa din sondele arteziene este transmisă către rezervoarele de colectare, apoi prin intermediul staţiei de pompare de nivelul doi SP-2 prin conducta de tranzit în rezervoarele sub presiune al primei zone de alimentare cu apă, amplasată la nord de oraş la cota 68m, apoi în reţeaua de alimentarea al aceleiaşi zone.

Aprovizionarea cu apă a zonei doi este prevăzută de către staţia de pompare de nivelul trei SP-3, amplasată pe platforma rezervoarelor pe cota 68 m. Volumul rezervoarelor trebuie să includă debitul de reglare, pentru stingerea incendilor şi de avarie.

Debitul de reglare a fost adoptat în mărime de 15 % de la consumul zilnic maxim de apă şi constituie 770 m3.

Debitul pentru stingerea incendiilor  este de 1200 m3.

Debitul de avarie trebuie să asigure 70% din necesarul zilnic de apă pentru timpul de lichidare a avariei (8 ore) şi constituie 950 m3.

Volumul total al rezervoarelor trebuie să fie 770+1200+950=2920 m3.

Se propune reconstrucţia rezervorului existent cu volumul de 3000 m3, prin reducerea volumului la 1500 m3 şi construcţia unui rezervor de 1500 m3. Numărul total al rezervoarelor într-un punct trebuie să fie nu mai puţin de două.

Pentru furnizarea apei din rezervoare în prima zonă de alimentare ce apă este necesar de trasat reţele suplimentare din ţevi nemetalice.

Pe schema Sc. 1:5000 sunt arătate conductele principale. Diametrul ţevelor sunt aproximative şi se precizează la următoarele etape de proiectare.

Este necesară modernizarea pe etape a conductelor şi a reţelei de alimentare cu apă pe măsura uzării acestora. În primul rând trebuie înlocuite conductele de apă vechi. Reţelele uzate se propune de înlocuit în volum de 5% din lungimea totală a reţelei pe an.

Indicii tehnico-economici pentru perioada de calcul

| 1. | Randamentul total al sistemului | - 5100 m3/zi |
| --- | --- | --- |
|  | inclusiv, pentru necesităţile menajer-potabile | - 3710 m3/zi |
|  | - necesităţi de producere | - 370 m3/zi |
|  | - irigaţie | - 1020 m3/zi |
| 2. | Consumul specific total pentru o persoană | - 248 l/zi |
|  | Inclusiv, pentru necesităţile menajer – potabile | - 180 l/zi |
| 3. | Costul total al construcţiilor | - 29 000 mii lei |
|  | inclusiv, rezervoarele | - 5 000 mii lei |
|  | sonde de captare a apei | - 6 000 mii lei |
|  | staţie de pompare a apei de nivelul trei SP-3 | - 2 000 mii lei |
|  | apeducte şi reţele magistrale, Ø 100-200 mm, L-20 km. | - 16 000 mi ilei |
| 4. | Lungimea totală a reţelelor şi conductelor Ø 100-300 mm | - 60 km |

11.0. Reţeaua de canalizare menajeră

Introducere

Compartimentul este elaborat avînd la bază:

- Plaunl general al oraşului cu reţelele de canalizare elaborat de institutul "Moldghiprostroi", 1970, obiect nr. 2443/70;

- Plaunl general al or. Căuşeni elaborat de institutul "Moldghiprostroi", 1986;

- Cartierul locatic Grigore Grigoriu din or. Căuşeni. Reţele tehnice, apă şi canalizare, obiect nr. 15224, elaborat de institutul „Urbanproiect”;

- Materialele tehnico-ecologice şi grafice pentru acest proiect.

Proiecte anterioare referitoare la obiect

În anul 2010 la solicitarea primăriei or. Căuşeni, pentru microraionul cu construcţii individuale Grigore Grigoriu a fost elaborat proiectul de lucru pentru canalizarea sectorului privat (nr. obiect 15224).

Conform proiectului de lucru canalizarea construcţiilor locative este prevăzută gravitaţional pe străzile Feles M, Preanicov V, Loteanu E, I. Ungureanu, N. Sulac până la staţia locală de pompare a apelor SPC, cu evacuarea ulterioară în conducta gravitaţională de pe str. Gr. Grigoriu, iar apoi în seţeaua orăşenească de canalizare. Lungimea totală a reţelei intraoreşeneşti este: reţele grafitaţionale – 5500 m; reţele sub presiune – 580 m.

11.1. Situaţia existentă

Actualmente în or. Căuşeni  sectoarele lucuinţelor mutietajate din microraioanele 6 şi 8 sunt canalizate toate clădirile locative, apele reziduale a microraionului 6 gravitaţional prin reţele Ø 150÷200÷300÷400 pe străzile Unirii, M. Kogălniceanu, str-la Ana şi Alexandru sunt evacuate către staţia de pompare principală amplasată la intersecţia str. Unirii şi Alba Iulia. De la corpusurile fabricii de vin apele reziduale gravitaţional sunt transportate către colectorul de pe str. Alba Iulia apoi către SPCN2. Staţia de pompare pricipală este dotată cu 3 pompe ØГ216/24 a, Q - 100÷300 m3/oră – două de lucru, unul de rezervă. Reparaţia capitală a staţiei nu a fost îndeplinită. Rezidurile solide sunt reţinute de grilaje şi sunt îndepărtate manual în afara staţiei. Da la staţia de pompare apele menajere prin conducta sub presiune sunt transportate către instalaţiile de epurare a fabricii de conserve. Starea colectorului sub presiune este nesatisfăcătoare.

Apele uzate de la construcţiile locative multietajate a microraionului Nr. 8 se scurg prin colecloarele gravitaţionale Ø160÷200÷250 de pe str. M. Eminescu, D. Cantemir şi Păcii în colectirul principal Ø300÷400 de pe str. Iu. Gagarin, apoi către instalaţiile de receptare a SPCRN1, amplasată pe teritoriul complexului sportiv. Staţia de pompare pricipală este dotată cu 2 pompe cu marca ØГ216/24 (unul de lucru, unul de rezervă). De la SPCRN1 prin conducta sub presiune Ø300 debitul este transportată către secţia de receptare a SPCP. Reparaţia capitală a staţiei nu a fost îndeplinită. Rezidurile solide sunt reţinute şi îndepărtate manual în afara staţiei. La colectorul de pe str. M. Eminescu sunt conectate reţele gravitaţionale de pe str. Păcii, Basarabia, Pelivan. Reţelele au fost construite pentru obiectele sociale.

Pentru canalizarea grădiniţei de copii din microraionul Nr. 8 mai jos de str. Al. Mateevici a fost construită staţia de pompare SPCLN3, care la timpul de faţă se află în proces de reconstrucţie. De la SPCLN3 prin conducta sub presiune Ø75 apele uzate sunt pompate în colectorul gravitaţional de pe str. Păcii.

De la sectorul locuinţelor individuale canalizate coprinse în microraionul Nr. 2 între str. Unirii şi Iakir, debitul se scurge prin reţelele gravitaţionale Ø200 către SPCRN4. Staţia de pompare pricipală este dotată cu 2 pompe cu marca ØГ216/24 (unul de lucru, unul de rezervă). De la staţia de pompare prin conducta sub presiune Ø150 debitul este transportată către colectorul gravitaţional Ø300 de pe str. Unirii.

Pentru canalizarea obiectelor de producere din microraioanele 5 şi 6 au fost proiectate reţelele gravitaţionale Ø150÷400 mm. Colectorul de recepţie strânge apele uzate de la înteprinderile SA Orhei-Vit, SA Seminţe-Agro, SA Fatin-Lapte şi le transportă la staţia de pompare existentă SPCRN5. Staţia de pompare pricipală este dotată cu 2 pompe cu marca ØГ216/24 (unul de lucru, unul de rezervă). Staţia de pompare receptează  apele uzate de la toate întreprinderile de producere din zona industrială şi din secorul Gara Căuşeni. De la SPCRN5 prin colectorul sub presiune apele uzate sunt pompate  către camerele de recepţie a instalaţiilor de epurare a uzinei de conserve.

Toate apele reziduale de la construcţiile locative canalizate şi întreprinderile de produce prin intermediul SPCP (SPCKN2) şi SPCN5 sunt pompate către saţia de epurare existentă. Staţia de epurare este amplasată în limita oraşului pe str. Alba Iulia, la intarea în oraş din direcţia gării ferate. Capacitatea de calcul a staţiei de epurare este de 19,5t mii.m3/zi, inclusiv apele provenite de la întreprinderile de producere  constituie 75% de la debitul total. Staţia de epurare este proiectată pentru epurare mecanizată, biologică complectă în aerotancuri cu epurarea ulterioară în bazine biologice. Apele reziduale industriale evacuate la staţia de epurare orăşemească sunt prevăzute de a fi epurate local. Deversarea apelor epurate se îndeplineşte prin intermediul unei conducte Ø400 în canalul din lunca râului Botna. Staţia este dotată cu instalaţii electrice cu eficacitate scăzută.

În timpl de faţă debitul mediu de facto al apelor reziduale constituie 300÷500 m3/zi, aceata din cauza reducerii considerabile a unităţilor de producere, precum şi din cauza nivelului redus de canalizare a locuinţelor individuale. Actualmente prelucrarea debitului se îndeplimeşte prin intermediul instalaţiilor mecanice şi bazinelor biologice.

Reţelele şi instalaţia orăşenească de epurare se află în balanţa primăriei, în subordinea întreprinderii I.M. „Apă-Canal” Căuşeni. Lungimea totală a reţelelor de canalizare existente este de 44,5 km, inclusiv 13,7 km – principale. Numărul angajaţilor staţiei de pompare – 4 pers. Capacitatea stabilită a staţiei de epurare este de 5,7t m3/zi, capacitatea este folosită la 6,28%

11.2. Propuneri de proiect

11.2.1 Debitul normat de ape uzate şi debitul de calcul

Norma scurgerilor de la sectorul locativ este acceptată în corespundere cu normativele consumului de apă СниП 2.04.01.-85*. Afluxul calculat de la sectorul locativ pentru perioada de calcul este reflectat în Anexe, tab. 12.2.1.

Datele privind afluxul apelor reziduale de la agenţii economici şi întreprinderile industriale sunt expuse în Anexe, tab. 12.2.2.

Afluxul total calculat pe oraş, inclusiv scurgerile de la sectorul locativ, industrial şi agenţii economici este reflectat în tab. 12.2.3.

Tabelul nr. 12.2.3.

Debitul apelor uzate, pentru perioada de calcul, până în a. 2025

| Nr. | Denumirea | Debitul mediu zilnic m3/zi | Debitul de calcul m3/zi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ape uzate menajere de la populaţie | 2213,15 | 2878,0 |
|  | Ape uzate de la întreprinderile de producere | 426,10 | 426,10 |
|  | Total: | 2639,25 | 3304,1 |
|  | Debit neevaluat – 5 % | 131,96 | 165,21 |
|  | Total | 2771,21 | 3469,3 |

Afluxul total din  oraş pentru perioada de calcul va constitui:

Debitul mediu zilnic – 2846,45 m3/zi,

Debitul de calcul       – 3712,7 m3/zi.

11.2.2 Schema de canalizare proiectată

Conform propunerilor de proiect se presupune în general păstrarea schemei de canalizare existentă. Receptorul de bază a apelor reziduale ale oraşului rămâne SPCP (SPCRN2), în zona de producţie Gara Căuşeni – SPCRN5.

Punctul de epurale principal – instalaţiile de epurare a apelor de canalizare existente.

În compartimentul de faţă se propune:

    - pe reţele

- modernizarea relelor existente;

- lărgirea reţelelor din contul includerii totale a sectorului individual.

- pe instalaţii

- reconstrucţia staţiiloe de pompare existente care se păstrează în schema de proiect;

- construcţia staţiilor de pompare noi;

- reconstrucţia staţiei de epurare existente.

Microraionul Nr. 1.

Pentru canalizarea lucuinţelor individuale se propune construcţia reţelelor gravitaţionale de canalizare Ø160 mm, Ltot – 6550 m. Apele de canalizare vor fi transportate la ataţia de pompare proiectată SPCprN1. Debitul total: Qexist. – 119 m3/zi; Qpr. – 155 m3/zi.

De la SPCprN1 se propune construcţia conductei sub presiune Ø90 mm, L – 1450 m. pâna la reţelele gravitaţionale de proiect pentru microraionul Nr. 2. Se propune spre construcţie o staţie de pompare adâncită până la 3 m,  Ø1500 mm, analog тп902-1-133.83. Datele despre instalaţiile de pompare sunt prezentate în tabelul 12.2.4.

Microraionul Nr. 2.

La staţia de pompare SPCRN4 se propune executarea lucrărilor de reconstrucţie pentru înlocuirea instalaţiilor de pompare. Staţia receptează debitul de la trei microraioane locative: Nr.1, Nr.2, Nr.3.

Debitul total al SPCRN4:

Qmed.zi = 163 m3/zi + 62,0 m3/zi (de la m-nul Nr.3) + 119 (de la m-nul Nr.1) = 344 m3/zi

Qpr. = 211 m3/zi. + 80 m3/zi (de la m-nul Nr.3) + 155 m3/zi (de la m-nul Nr.1) = 446 m3/zi

Datele despre instalaţiile de pompare sunt prezentate în tabelul 12.2.1.

Se propune înlocuirea colectorului sub presiune cu polietilenă Ø125 mm, L – 1250 m.

Canalizarea sectorului individual din microraionul Nr. 2 cuprins între str. Iakin şi str. Nr. 15 se îndeplineşte prin construcţia reţelei gravitaţionale şi staţiei de pompare de proiect SPCprN2.

Debitul total transportat la SPCprN2, cu includerea apelor de canalizare de la microraioanele Nr.1 şi Nr.2 constituie:

Qmed.zi = 80 + 62,0 + 119 = 344 m3/zi

Qpr. = 105 + 80 + 155 = 446 m3/zi

Se propune spre construcţie o staţie de pompare adâncită până la 3 m,  Ø500 mm, după un proiect individual în construcţie monolită.

De la SPCRN2 apele reziduale prin conducta sub presiune de proiect din polietelen Ø110 mm, L – 600 m. se vor pompa în SPCRN4 existente.

Lungimea totală a reţelei gravitaţionale de proiect a microraionului Nr. 2 este – Ø160 mm, L – 4400 m.

Microraionul Nr. 3.

Pentru canalizarea sectorului locativ individual a microraionului se propune prin construcţia reţelelor gravitaţionale Ø160 mm, L – 3750 m. Reţelele proiectate se vor racorda la colectorul proiectat al microraionului Nr. 2.

Microraionul Nr. 4.

Pentru canalizarea sectorului locativ individual din str. Renaşterii, şos. Tighina, str. Alba Iulia, str. Frunze se propune construcţia reţelelor gravitaţionale Ø160 mm, L – 2800 m. cu evacuarea apelor reziduale la staţia de pompare SPCRprN3. Staţia de pompare se propune de amplasat la intersecţia  str. Frunze şi Alba Iulia. Se propune spre construcţie o staţie de pompare adâncită Ø1500 mm, analog тп902-1-133.83. Adâncimea staţie va fi de 3 m.

Debitul total transportat la staţia de pompare constituie:

Qmed.zi = 38 m3/zi

Qpr. = 50 m3/zi

Datele despre instalaţiile de pompare sunt prezentate în tabelul 12.2.1.

De la staţia de pompare de proiect apele reziduale prin conducta sub presiune de proiect din polietilenă Ø75 mm, L – 480 m vor fi pompate în colectorul gravitaţional existent Ø400 de la zona de producere Gara Căuşeni. Staţia de pompare SPCPN5 se află la balanţa SA „Orhei-Vit” şi se păstrază în schema generală.

Microraionul Nr. 5.

Pentru canalizarea sectorului locativ individual cuprinsă între str. Nr.1 şi şos. Tighina se propune construcţia reţelelor gravitaţionale Ø160÷200 mm, L – 14150 m.

Canalizarea clădirilor locative de pe str. Nr.4 se soluţionează prin racordarea la reţelele de proiect de pe str. M. Viteazul. Canalizarea cartierului locativ Gr. Grigoriu se execută prin construcţia colectorului gravitaţional Ø200 cu conectarea la colectirul gravitaţional Ø200 de pe str. Unirii colţ cu str-la Ana şi Alexandru.

Canalizarea clădirilor locative de pe str. Mioriţa, şos. Tighina se va executa prin construcţia colectorului gravitaţional de pe str. Alba Iulia Ø200 de pe str. Kogălniceanu.

Pentru canalizarea sectorului locativ individual de proiect pentru I etapă, sectorul Grigore Grigoriu, se propune construcţia staţiei de pompare SPCLprN4 cu pomparea ulterioară a apelor reziduale în reţelele gravitaţionale proiectate.

Debitul preconizat:

Qmed.zi = 65,6 m3/zi

Qpr. = 85,3 m3/zi

Se propune spre construcţie o staţie de pompare adâncită până la 3 m,  Ø1500 mm, analog тп902-1-133.83. Datele despre instalaţiile de pompare sunt prezentate în tabelul 12.2.4.

Microraionul Nr. 6.

Acest microraion dispune de o reţea de canalizare bine dezvoltată construită de la sectorul locuinţelor multietajate. Suplimentar se propune construcţia reţelelor gravitaţionale Ø160 mm, L – 900 m. pe str. 1 mai, str-la Gagarin, Alba Iulia. Se propune reconstrucţia staţiei de pompare a apelor de canalizare principale SPCP (SPCRN2) şi înlocuirea pomprlot tehnice principale.

Debitul total constituie:

Qmed.zi = 2650 m3/zi

Qpr. = 3448 m3/zi

Datele privind înlocuirea instalaţiile de pompare sunt prezentate în tabelul 12.2.1.

Se propune înlocuirea conductei sub presiune existentă cu una din polietilenă Ø250 mm, L – 700 m.

Microraionul Nr. 7.

În acest microraion se propune canalizarea sectorului cu locuinţe individuale inclusă între str. M. Viteazu, Iu. Gagarin şi Alba Iulia. Suplimentar pentru perspectivă se propune canalizarea construcţiilor locative individuale dintre str. C. Negruzzi şi str. Nr. 7. Lungimea totală a reţelelor graviaţionale de canalizare constituie Ø160÷200 mm, L – 9700 m.

O parte din reţelele gravitaţionale de canalizare sunt conectate la colectorul existent Ø200 de pe str. Negruzzi, apele reziduale de la restul masivului locativ vor fi transportate la staţia de pompare SPCRprN5 amplasată la intersecţia str. Basarabia şi str. Nr. 7.

Debitul total transportal la SPCRprN5

Qmed.zi = 300 m3/zi

Qpr. = 390 m3/zi

Datele despre specificaţia instalaţiilor de pompare sunt prezentate în tabelul 12.2.4. Se propune spre construcţie o staţie de pompare adâncită până la 3 m în execuţie monolită,  Ø5000 mm.

De la SPCRprN5 de proiect apele raziduale prin conducta sub presiune Ø110 mm, L – 1000 m. vor fi deversate în colectorul existent Ø400 de pe str. Unirii.

Microraionul Nr. 8.

În complementare la reţelele gravitaţionale existente şi la colectorul principal se propune construcţia între str. D. Cantemir şi Frunze reţele gravitaţionale Ø160 mm, L – 3650 m. cu racordarea colectorul existent Ø300 de pe str. M. Eminescu.

Între str. Piaţa Veche şi Păcii reţelele gravitaţionale de canalizare Ø160 mm, L – 1650 m. sunt conectatela colectorul existent Ø200 de pe str. Păcii.

Între str. Păcii şi Trei Fântâni reţelele gravitaţionale Ø160 mm, L – 1250 m. sunt transportate la către staţia de pompare de proiect SPCRprN6.

Debitul total transportal la SPCRprN6, unde sunt incluse şi apele reziduale de la construcţiile de perspectivă din microraionul Nr. 9:

Qmed.zi = 200 m3/zi + 100 m3/zi (de la m-nul Nr.9) = 300 m3/zi

Qpr. = 260 m3/zi + 130 m3/zi (de la m-nul Nr.9) = 390 m3/zi

Datele despre specificaţia instalaţiilor de pompare sunt prezentate în tabelul 12.2.4. Se propune spre construcţie o staţie de pompare adâncită până la 3 m în execuţie monolită,  Ø5000 mm.

De la SPCRprN6 prin conducta sub presiune Ø90 mm, L – 100 m apele reziduale vor fi transportate în colectorul existent din str. Păcii Ø200 mm.

Între str. A. Mateevici şi str. Nr. 12 se propune construcţia reţelelor gravitaţionale Ø160 mm, L – 2850 m. cu conectarea la reţelere reconstruite ale SPCRN3 amplasate în raionul grădiniţei de copii. Deasemenea la această staţie de pompare vor vi transportate apele reziduale de la construcţiile locative multietajare pentru perspectivă amplasată între str. Nr. 10 şi A. Mateevici. Suplimentar se propune construcţia reţelelor gravitaţionale Ø160 mm, L – 1100 m.

Debitul total transportal la staţia de pompare reconstruită SPCRN3 va constitui:

Qmed.zi = 250 m3/zi

Qpr. = 325 m3/zi

Se propune înlocuirea instalaţiilor de pompare principale. Datele calculelor sunt prezentate în tabelul 12.2.4. Se propune spre construcţia unei linii sub presiune noi Ø5500 mm. din polietilenă.

Apele reziduale a părţii de sud al oraşului, de la microraionele conform schemei sunt evacuate la staţia de pompare existentă SPCRN1. Debitul total transportat la staţie este de :

Qmed.zi = 1082 m3/zi

Qpr. = 1406 m3/zi

Se propune reconstrucţia staţiei de pompare cu înlocuirea instalaţiilor de pompare principale. Datele calculelor sunt prezentate în tabelul 12.2.4.

Microraionul Nr. 9.

În momentul de faţă acest microraion nu este canalizat. Între str. Trei fântâni şi Frunze se propune construcţia reţelelor gravitaţionale Ø160 mm, L – 3700 m. Apele de canalizare gravitaţional vor fi transportate către staţia de pompare de proiect SPCRprN6 a microraionului Nr. 8. Sectorul locativ cuprins între str. Trei Fântâni şi Catea Brezoaie se propune construcţia reţelelor gravitaţionale Ø160 mm, L – 800 m. Apele de canalizare gravitaţional vor fi transportate către staţia de pompare de proiect SPCRprN7.

Debitul total transportal la staţia de pompare:

Qmed.zi = 50 m3/zi

Qpr. = 65 m3/zi

Datele despre specificaţia instalaţiilor de pompare sunt prezentate în tabelul 12.2.1. De la staţia de pompare prin conducta sub presiune Ø75 mm, L – 200 m. apele reziduale vor fi pompate în colectorul de pe str. Trei Fântâni. Se propune spre construcţie o staţie de pompare adâncită până la 3 m în execuţie monolită,  Ø1500 mm. analog тп902-1-133.83.

Canalizarea sectorului locativ de pe str. Belinski, Lermontov, Ioan Vodă se va îndeplini prin construcţia reţelelor gravitaţionale Ø160 mm, L – 2850 m. Apele de canalizare gravitaţional vor fi transportate către staţia de pompare de proiect SPCRprN8.

Debitul total transportal la staţia de pompare:

Qmed.zi = 100 m3/zi

Qpr. = 130 m3/zi

Datele despre specificaţia instalaţiilor de pompare sunt prezentate în tabelul 12.2.4. Se propune spre construcţie o staţie de pompare adâncită până la 3 m în execuţie monolită,  Ø1500 mm.

De la SPCRprN8 apele reziduale prin conducta sub presiune Ø75 mm, L – 200 m. vor fi pompate în colectorul de proiect de pe str. Păcii.

Microraionul Nr. 10.

De la str. Nr. 1 de pe str. M. Viteazu volumul de lucru este inclus în descrierea microraionului Nr. 5. Canalizarea construcţiilor locative de-a lungul str. Nr. 1 şi construcţiilor pentru perspectivă între str. Nr. 3 şi Nr. 17 se propune construcţia reţelelor gravitaţionale Ø160÷200 mm, L – 9550 m. cu evacuarea apelor reziduale de la construcţiilor existente în colectorul proiectat anterior de pe str. Constantin şi Elena Ø200, iar de la construcţiile de proiect apele de canalizare vor fi transportate în colectorul de proiect Ø160 de pe str. E. Loteanu

La instalaţiile de epurare orăşeneşti debitul apelor reziduale sunt livrate sub presiune. Drept urmare este foarte important îndeplinirea alegerea corespunzătoare a instalaţiilor de pompare la staţiile de pompare reconstruite sau de proiect, asigurând raţionalizarea optimă a consumului de energie. Datele despre specificaţia instalaţiilor de pompare sunt prezentate în tabelul 12.2.4.

Debitul total al apelor reziduale evacuate la staţia de epurare va constitui:

Qmed.zi = 2846,45 m3/zi, inclusiv apele de la zonele de producere 58,52 m3/zi;

Qpr. = 3713,0 m3/zi, inclusiv apele de la zonele de producere 87,80 m3/zi;

După provenienţă, debitul provine preponderent de la gospodăriile individuale. Se propune reconstrucţia totală a staţiei de epurare existente cu 3,55 m3/zi. În calitate de blocuri principale se vor folosi secţiunile aerotencurilor pentru tehnologiile reactoarelor SBK după principiul Flexideblok, cu încorporarea în partea supraterană a grilajului şi a captorului de nisip. Epurarea apelor de canalizare se va folosi hipoclorid de sodiu. Secţia de aerisire este nouă. Toate aceste acţiuni pentru reconstrucţia staţiei de epurare va permite reducerea substanţială a cheltuielilor de electricitate şi va ridica nivelul calităţii epurării apei.

12.3. Calculul investiţiilor pentru construcţia reţelelor şi instalaţiilor de canalizare

Calculul investiţiilor pentru extinderea şi modernizarea reţelelor şi instalaţiilor de canalizare a or. Călăraşi este efectuar conform indicilor comasaţi şi reflectat în tab.12.2.

Lungimea totală a reţelelor gravitaţionale proiectate – 68850,0 m.

Lungimea totală a reţelelor sub presiune proiectate – 4607,0 m.

Lungimea totală a reţelelor sub presiune reconstruite – 3200,0 m.

Numărul total de staţii de pompare proiectate – 7.

Numărul total de staţii de pompare reconstruite – 4.

Anexe

Tabelul 12.2.1

Prognoza evacuărilor de la sectoarele locative pentru perioada de calcul în or. Căuşeni

| Nr. crt. | Denumirea sectorului | Populaţia, mii oam. | Casele locative individuale utilate cu apeduct, canalizare, băi. | Case de locuit fără canalizare | Debitul mediu zilnic m3/zi | Coeficientul neunif.. | Debitul de calcul m3/zi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Populaţia, mii oam. | Norma evacuărilor l/zi/om | Debitul, m3/zi | Populaţia, mii oam. | Norma evacuărilor l/zi/om | Debitul, m3/zi |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Broasca | 1,08 | 0,80 | 140 | 112 | 0,28 | 25 | 7,00 | 119,0 | 1,3 | 154,7 |
| 2 | Căuşenii Vechi | 1,49 | 1,09 | -//- | 152,6 | 0,40 | -//- | 10,0 | 162,6 | -//- | 211,38 |
| 3 | Ciocana | 0,44 | 0,44 | -//- | 61,6 | - | - | - | 61,6 | -//- | 80,08 |
| 4 | Gara Căuşeni | 0,35 | 0,25 | -//- | 35,0 | 0,10 | 25 | 2,50 | 37,5 | -//- | 48,75 |
| 5 | Valul lui Traian | 2,14 | 1,74 | -//- | 243,6 | 0,40 | -//- | 10,0 | 253,6 | -//- | 329,68 |
| 6 | Botna de Sus | 3,42 | 3,22 | -//- | 450,8 | 0,20 | -//- | 5,0 | 455,8 | -//- | 592,54 |
| 7 | Valea Botnei | 2,61 | 2,41 | -//- | 337,4 | 0,20 | -//- | 5,0 | 342,4 | -//- | 445,12 |
| 8 | Căuşenii Noi | 6,17 | 6,17 | -//- | 863,8 | - | - | - | 863,8 | -//- | 1122,94 |
| 9 | Mocana | 1,72 | 1,52 | -//- | 212,8 | 0,20 | 25 | 5,0 | 217,8 | -//- | 283,14 |
| 10 | Grigore Grigoriu | 1,07 | 0,97 | -//- | 135,8 | 0,10 | -//- | 2,5 | 138,3 | -//- | 179,79 |
| Total | 20,50 | 18,61 |  | 2605,4 | 1,89 |  | 47,0 | 2653,4 |  | 3448,12 |

Tabelul 12.2.2

Prognoza evacuărilor de la sectorul industrial pentru I etapă şi perioada de calcul în or. Călăraşi

| Nr. crt. | Denumirea | Aria teritoriului, ha | Volumul producţiei pe an | Debitul mediu zilnic existent, m3/zi | Debitul mediu zilnic de proiect, m3/zi | Numărul lucrătorilor | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1-01 | Minibrutărie II ”Al Radiscev” | 0,12 | 0,10 mln.lei/an | 1,0 | 2,0 | 4 |  |
| 2-01 | Staţia de testare auto | 0,70 | 0,15 mln.lei/an | 0,2 | 0,5 | 3 |  |
| 4-01 | Cooperativa de consum Tighina | 3,00 | 800 t | 0,65 | 2,5 | 120 |  |
| 4-04 | Staşia electrică IS „Moldelectrica” | 0,8,0 |  | 0,8 | 1,2 | 30 |  |
| 4-05 | Fabrica de confecţie SRL „Lis Tex” | 1,40 | 10000 unit | 4,5 | 10,0 | 120 |  |
| 4-06 | SA „Succes” | 1,60 | 0,50 mln.lei/an | 1,0 | 1,5 | 30 |  |
| 4-09 | SA „ BTA-36” | 3,60 | 0,35 mln.lei/an | hazna | 5,0 | 107 |  |
| 4-11 | Minibritărie SRL „Salgon” | 0,20 | 0,12 mln.lei/an | hazna | 1,5 | 10 |  |
| 5-01 | CP „Apicultorul” | 0,90 | 0,12 mln.lei/an | hazna | 1,5 | 10 |  |
| 5-03 | SA „Drumul Căuşeni” | 0,75 | 10,0 mln.lei/an | 0,9 | 1,5 | 10 |  |
| 5-05 | Fabrica de vinuri „Suvorov” SRL | 2,60 | 30,0 mln.lei/an | 3,5 | 10,0 | 260 |  |
| 5-10 | Elevatorul SRL „Kelly Greis” | 17,50 | 70,0 mln.lei/an | 1,0 | 10,0 | 110 |  |
| 5-15 | Baza angro „Ghiocel Negru” SRL | 0,27 | 0,45 mln.lei/an | 0,2 | 1,5 | 16 |  |
| 5-18 | Staţia de alimentare cu produse petroliere şi gaz | 0,12 | 0,80 mln.lei/an | 0,3 | 1,0 | 5 |  |
| 5-19 | Staţia de deservire tehnică | 0,10 | 0,12 mln.lei/an | 0,3 | 1,0 | 5 |  |
| 6-01 | „Ecoprod-rosmol” SRL | 1,90 | 10 t | hazna | 1,5 | 15 |  |
| 6-10 | Staţia de alimentare cu produse petroliere | 0,12 | 0,50 mln.lei/an | 0,3 | 1,0 | 5 |  |
|  | Total |  |  | 14,65 | 53,2 |  |  |
|  | 10 % necalculate |  |  |  | 5,32 |  |  |

Tabelul 12.2.2

Date generale pentru despre instalaţiile de pompare pentru staţiile de pompare pentru apele de canalizare, or. Căuşeni

| Nr. crt. | Denumirea | Debitul | H geom, m | Ø, mm | L, m | V, m/sec | hl, m | H plin, m | Marca pompei | Numărul, buc | Q, m3/oră | H, m | P1, kW | P1, kW | Nr. m-rnului | Marca veche a pompei | Numărul, buc | Q, m3/oră | H, m | N, kW |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mediu zilnic, m3/zi | pe oră, m3/oră |  |  |  |  |  |  |  | total | de lucru |  |  |  |  |  |  | total | de lucru |  |  |  |
| 1 | SPCRprN1 | 155,0 | 10,0 | 6,0 | 90 | 1450 | 0,514 | 7,73 | 16,23 | Fit | 2 | 1 | 20 | 11 |  | 1.5 | m-rnul N1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | SPCRN4 | 446,0 | 30,0 | 7,0 | 125 | 1250 | 0,796 | 9,68 | 18,18 | FA 08-64-246E | 2 | 1 | 30 | 19 | 8.2 | 6.5 | m-rnul N2 | ØГ216-24 | 2 | 1 | 250 | 22,2 | 37,0 |
| 3 | SPCRprN2 | 340,0 | 25,0 | 6,0 | 110 | 600 | 0,856 | 6,18 | 14,68 | Wilo-Drain TP80E 230/40 | 2 | 1 | 25 | 15.2 | 5.1 | 4.0 | m-rnul N2 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | SPCRprN3 | 50,0 | 5,0 | 12,0 | 75 | 480 | 0,385 | 1,97 | 16,47 | Wilo-Rexa FiT V05- 224/E | 2 | 1 | 5 | 18.0 | 3.2 | 2.5 | m-rnul N4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | SPCRprN4 | 85,3 | 5,0 | 13,15 | 90 | 577 | 0,35 | 1,54 | 17,2 | Wilo-Drain MTS 40/27 | 2 | 1 | 7 | 18 | 1.9 | 1.7 | m-rnul N5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | SPCP (SPCRN) | 3450,0 | 80,0 | 13,0 | 250 | 700 | 0,531 | 1,12 | 16,62 | Wilo-Emy FA08.64-258E | 3 | 2 | 80x2 | 17 | 12.2x2 | 10x2 | m-rnul N6 | ØГ216-24A | 3 | 2 | 225x2 | 18,5 | 30x2 |
| 7 | SPCRprN5 | 390,0 | 30,0 | 6,0 | 110 | 1000 | 1,027 | 14,23 | 22,73 | Wilo-Emy FA08.64-270E | 2 | 1 | 30 | 24.2 | 12.2 | 10 | m-rnul N7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | SPCRprN6 | 390,0 | 30,0 | 12,0 | 90 | 100 | 1,509 | 3,74 | 18,24 | Wilo-Emy FA08.64-258E | 2 | 1 | 30 | 22 | 12.2 | 10 | m-rnul N8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | SPCRN3 | 325,0 | 25,0 | 10,0 | 110 | 550 | 0,856 | 5,66 | 18,16 | Wilo-Emy FA08.64-246E | 2 | 1 | 25 | 19 | 8.2 | 6.5 | m-rnul N7 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | SPCRprN7 | 65,0 | 5,0 | 12,0 | 75 | 200 | 0,385 | 0,82 | 15,32 | Wilo-Rexa FiT V05- 224/E | 2 | 1 | 7 | 18 | 3.2 | 2.5 | m-rnul N9 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | SPCRprN8 | 130,0 | 10,0 | 15,0 | 75 | 200 | 0,77 | 2,80 | 20,30 | Wilo-Rexa FiT V05- 224/E | 2 | 1 | 10 | 20 | 4.8 | 3.9 | m-rnul N9 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | SPCRN1 | 1406,0 | 80,0 | 6,0 | 200 | 700 | 0,829 | 3,28 | 11,78 | Wilo-Emy FA08.64-234E | 3 | 2 | 80x2 | 12 | 8.2x2 | 6.5x2 | m-rnul N8 | ØГ216-24 | 2 | 1 | 250 | 22,5 | 37,0 |
| 13 | SPCRN5 | Se păstrează la balanţa SA „Orhei-Vit” | m-rnul N6 | ØГ216-24 | 2 | 1 | 250 | 22,5 | 37,0 |

Tabelul 12.2.5

Costul orientativ al construcţiei reţelelor şi instalaţiilor de canalizare pentru perioada de calcul

| Nr. crt. | Denumirea | Un. măs. | Cantit. | Costul, mii lei | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Unitar | Total |  |
| Microraionul nr. 1 |
| 1 | Construcţia reţelelor gravitaţionale Ø 160÷200 mm, PVC | m | 6550,0 | 0,7 | 4585,0 | preţul anului 2016, după alalog |
| 2 | Staţia de pompare SPCRprN1, QI-10 m3/oră | buc | 1 | 340,0 | 340,0 | preţul anului 2016, după alalog |
| 3 | Construcţia conductei sub presiune Ø 90, РЕ | m | 1450,0 | 0,6 | 870,0 | preţul anului 2016, după alalog |
| Microraionul nr. 2 |
| 4 | Reconstrucţia SPCRprN4 schimbul pompelor de bază, QI-30 m3/oră | buc | 2 | - | 450,0 | conform price-list |
| 5 | Construcţia conductei sub presiune Ø 125, РЕ | m | 1250,0 | 0,65 | 812,5 |  |
| 6 | Construcţia reţelelor gravitaţionale Ø 160÷200 mm, PVC | m | 4400,0 | 0,75 | 3300,0 | preţul anului 2016, după alalog |
| 7 | Staţia de pompare SPCRprN2, QI-25 m3/oră | buc | 1 | 860,0 | 860,0 | -//- |
| 8 | Construcţia conductei sub presiune Ø 110, РЕ | m | 600,0 | 0,6 | 360,0 | -//- |
| Microraionul nr. 3 |
| 9 | Construcţia reţelelor gravitaţionale Ø 160 mm, PVC | m | 3750,0 | 0,7 | 2625,0 | -//- |
| Microraionul nr. 4 |
| 10 | Construcţia reţelelor gravitaţionale Ø 160 mm, PVC | m | 2800,0 | 0,7 | 1960,0 | -//- |
| 11 | Construcţia SPCRprN3, QI-5 m3/oră | buc | 1 | 340,0 | 340,0 | -//- |
| 12 | Construcţia conductei sub presiune Ø 75, РЕ | m | 480 | 0,6 | 288,0 | -//- |
| Microraionul nr. 5 |
| 13 | Construcţia reţelelor gravitaţionale Ø 160÷200 mm, PVC | m | 14150,0 | 0,75 | 10612,5 | -//- |
| 14 | Construcţia SPCRprN4, Q-5 m3/oră | buc | 1 | 340,0 | 340,0 | -//- |
| 15 | Construcţia conductei sub presiune Ø 90, РЕ | m | 577,0 | 0,6 | 346,2 | -//- |
| Microraionul nr. 6 |
| 16 | Construcţia reţelelor gravitaţionale Ø 160 mm, PVC | m | 900,0 | 0,70 | 630,0 | -//- |
| 17 | Reconstrucţia SPCP (SPCRN2) schimbul pompelor de bază, QI-80 m3/oră | buc | 3 | - | 678,823 | conform price-list |
| 18 | Construcţia conductei sub presiune Ø 250, РЕ | m | 700 | 0,70 | 490,0 | reconstrucţia liniei sub presiune |
| Microraionul nr. 7 |
| 19 | Construcţia reţelelor gravitaţionale Ø 160 mm, PVC | m | 9700,0 | 0,70 | 6790,0 | preţul anului 2016, după alalog |
| 20 | Construcţia SPCRprN5, QI-30 m3/oră | buc | 1 | 860,0 | 860,0 | -//- |
| 21 | Construcţia conductei sub presiune Ø 110, РЕ | m | 1000,0 | 0,6 | 600,0 | -//- |
| Microraionul nr. 8 |
| 22 | Construcţia reţelelor gravitaţionale Ø 160÷200 mm, PVC | m | 10500,0 | 0,75 | 7875,0 | -//- |
| 23 | Construcţia SPCRprN6, QI-30 m3/oră | buc | 1 | 860,0 | 860,0 | -//- |
| 24 | Construcţia conductei sub presiune Ø 90, РЕ | m | 100,0 | 0,6 | 60,0 | -//- |
| 25 | Reconstrucţia SPCRN3, schimbul pompelor de bază, QI-25 m3/oră | buc | 2 | - | 450,0 | conform price-list |
| 26 | Construcţia conductei sub presiune Ø 110, РЕ | m | 550,0 | 0,6 | 330,0 | reconstrucţia liniei sub presiune |
| 27 | Reconstrucţia SPCRN1, schimbul pompelor de bază, QI-80 m3/oră | buc | 3 | - | 678,823 | conform price-list |
| 28 | Construcţia conductei sub presiune Ø 200, РЕ | m | 700,0 | 0,7 | 490,0 | reconstrucţia liniei sub presiune |
| Microraionul nr. 9 |
| 29 | Construcţia reţelelor gravitaţionale Ø 160÷200 mm, PVC | m | 6550,0 | 0,75 | 4912,5 | preţul anului 2016, după alalog |
| 30 | Construcţia SPCRprN7, QI-5 m3/oră | buc | 1 | 340,0 | 340,0 | -//- |
| 31 | Construcţia conductei sub presiune Ø 75, РЕ | m | 200,0 | 0,6 | 120,0 | -//- |
| 32 | Construcţia SPCRprN8, QI-10 m3/oră | buc | 1 | 340,0 | 340,0 | -//- |
| 33 | Construcţia liniei sub presiune Ø 75, РЕ | m | 200,0 | 0,6 | 120,0 | -//- |
| Microraionul nr. 10 |
| 34 | Construcţia reţelelor gravitaţionale Ø 160÷200 mm, PVC | m | 9550,0 | 0,75 | 7162,5 | -//- |
| 35 | Reconstrucţia staţiei de epurare a apelor de canalizare, capacitatea 3500 m3/zi | buc | - | 8000,0 | 8000,0 |  |
|  | Total: |  |  |  | 69876,84 |  |
|  | 20% TVA |  |  |  | 13975,37 |  |
|  | Total |  |  |  | 83852,21 |  |

12.0. Salubrizarea teritoriului

12.1. Situaţia existentă

Salubrizarea teritoriului or. Călăraşi este asigurată de către ÎM "Salubrizare şi Amenajare", amplasat pe adresa str. Ştefan cel Mare 15.

Poligonul DMS cu suprafaţa 1,324 ha, este situată la distanţa de 15 km de oraşi. Poligonul dispune de autorizaţie şi funcţionează din anul 1988. Platforma DMS dispune de gard din plasă metalocă şi drenaj funcţional. Poligonul este păzit. Lucrările mecanice se efectuează cu tractorul T-90M.

Volumul deşeurilor acumulate în mediu pe an constituie aproximativ 25-28 mii m3, dejeuri de la populaţie şi agenţii economici. Evacuarea DMS se efectuează în baza de contract cu ÎM "Salubrizare şi Amenajare", numărul total de contracte pe an este de 7870, inclusiv după abonaţi.

- agenţii economici – 270 contracte;

- sectorul multietajat – 5800 contracte;

- sectorul privat – 1800 contracte.

La balanţa ÎM "Salubrizare şi Amenajare" se află următoarele unităţi de tehnică specializată:

- camion de gunoi cu rotor IVECO MT190E 6x24, anul fabricării 2006 – 1 unitate;

- camion de gunoi pe baza ГАЗ-5307 KO-413, anul fabricării 1992 – 1 unitate;

- tractor T-40, anul fabricării 1994 – 1 unitate;

- excavator MиC, anul fabricării 1986 – 1 unitate.

În oraş, pe teritoriul sectorului cu locuinţe multietajate, în prajma obiectelor sociale şi în partea centrală a oraşului se numără 29 platforme special amenajate cu containere. Numărul total de tomberoane este de 250 unităţi, inclusiv din plastic – 70, restul sunt metalice.

Colectarea DMS se efectuează:

de la construcţiile multietajate – 3 ori pe săptămână;

de la sectorul locuinţelor individuale – 3 ori pe săptămână;

Costul evacuării deşeurilor lichide este de 10 lei/om, a DMS – 7,5 lei/om. Pentru genţii economici costul serviciilor de evacuare a DMS este de 72 lei/ m3.

Colectarea selectivă a DMS nu se efectuează.

Pe teritoriul poligonului DMS sunt evacuate doar deşeurile orăşeneşti, deşeurile din satele din preajmă nu sunt depozitate aici.

Pentru evitarea combustiei deşeurilor depozitate pe poligon, acesta este acoperit cu un stat subţire de grunt.

ÎM "Salubrizare şi Amenajare" nu se ocupă de utilizarea deşeurilor animaliere. În oraş lipseşte groapa Bekkeri.

Selectarea şi utilizarea deşeurilor la poligon nu se efectuează.

12.2. Propuneri de proiect privind colectarea şi utilizarea DMS

Schema de salubrizare a teritoriului

Colectarea deşeurilor în încăperi şi curţile din oraş se efectuează în conformitate cu cerinţele sanitare care prevăd evacuarea regulată şi în regim de scurtă durată a deşeurilor.

Pentru perspectivă, în oraş se propune sistemul separat de colectare a DMS pe platforme special amenajate şi îngrădite. Platformele se amenajează în locuri speciale, coordonate cu autorităţile sanitare locale, în interiorul curţilor sau în apropierea unui grup de case.

Pentru sectorul privat de propune evacuarea deşeurilor prin metoda sonorizării manuale, iar deşeurile utilizabile (resturi de lemne, frunze etc.) se prelucrează pe teritoriul gospodăriilor. Deşeurile neutilizabile, pungi din plastic, borcane din aluminiu, sticle din plastic sunt colectate şi ulterior evacuate pentru depozitarea sau prelucrarea separată.

Organizarea lucrărilor de recepţie, depozitare, compactare şi izolare a DMS se stabileşte conform schemei tehnologice şi programului de exploatare a poligonului.

După caracterul evacuării deşeurilor din zonele de colectare la locurile de neutralizare a fost adoptată schema de evacuare deja stabilită a transportului de evacuare a deşeurilor, cu includerea selectării DMS.

Calculul acumulărilor de DMS

Normele orientativă de acumulare a DMS în dependenţă de tipul fondului locativ sunt date în tab. nr. 1. Prognoza acumulării anuale a DMS pe raione pentru perioada de calcul sunt prezentate în tab. nr. 2 (vezi Anexa)

tab. Nr. 13.2.1.

Normele orientativă de acumulare a DMS

| Nr. | Clasificarea fondului locativ | Norma de colectare pentru o persoană | Densitatea medie kg/m3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | kg/an | m3/an |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| casele locative amenajate |
| 1 | La | 180÷200 | 0,9÷1 | 180÷200 |
| 2 |  | 155÷170 | 0,9÷1 | 180÷200 |
| casele locative neamenajate |
| 1 |  | 360÷450 | 1,2÷1,5 | 300 |
| 2 |  |  | 2,0÷3,25 | 1000 |

Conform calculelor, pentru perioada de calcul cantitatea de DMS va constitui- 48679,06 m3/an, sau 4569,59 t/an.

Totodată s-a stabilit numărul de containere necesare pentru perioada de calcul:

| Volumul anual al DMS, m3 | Periodicitatea evacuării DMS | Volumul containerilor | Coef. de neuniformitate a acumulării DMS | Coef. uzurii tehnice | Cant. necesară, buc. | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48679,06 | Peste o zi | 1 | 1,25 | 1,05 | 524 | pe sistemul containerilor inamovibile |

Colectarea şi evacuarea deşeurilor lichide părţii necanalizate a oraşului trebuie realizat după contracte individuale cu întreprinderile de exploatare. Volumul total al deşeurilor lichide de la sectorul necanalizat pentru perioada de calcul va constitui 296,00 m3/an, sau 0,81 m3/zi.

Evacuarea acestui tip de deşeuri de la populaţie se va înfăptui cu tehnică de transport specială. În oraş este necesar asigurarea spţiilor publice cu bioWC-uri mobile.

Conform strategiei de gestionare a DMS, raionul Căuşeni face parte împreună cu Raionul Ştefan Vodă în regiunea Nr. 3. Poligonul de colectare a DMS pentru or. Căuşeni rămâne acea existentă.

13.0. Alimentare cu energie electrică

Actualmente în or.Căuşăni, funcţionează una substaţia de transformatoare 110/35/10kV cu transformatoare 15+16 MW „Căuşăni,”. Capacitatea stabilită a transformatoarelor 31MW.

Substaţia 110 kV şi liniile aeriene 110kV se află la balanţa "Moldelectrica", reţelele de distribuire 35,10 şi 0,4kV se află în proprietatea Î.C.S. RED Union Fenosa S.A., reţelele iluminare exterioară se află în proprietatea Primăriei iar exploatarea este asigurată de reţelele electrice raionale.  De la substaţia 110 kV prin linii de 35kV sunt alimentată alte două substatii: 35/10kV „ Zaim ”  şi „Salcuta”.

Pentru distribuirea energiei electrice între consumatori  cu tensiune electrică 0,4kV funcţionează X substaţii cu transformatoare 10/04kV, cu capacitatea totală   X mii kW,  X  din substaţiile de transformatoare sunt complete,   X  tip închis şi încorporate.

Reţelele de distribuire 0,4kV – prin cablu în sectoarele cu clădiri multietajate  şi aeriene în sectoarele cu case cu puţine nivele .  Reţelele de iluminare exterioară sunt liniile aeriene.

Consumul anual al energiei electrice constituie 24,839 MWh. Capacitatea existentă a energiei electrice totalmente  acoperă necesitatea oraşului, atît pentru perioada de calcul, cît şi pentru perspectivă. Coeficientul capacităţii utilizate constituie 15 MW – 51,3%; 16 MW – 37,5%.  În scopul asigurării continue a oraşului cu energie electrică  proiectul prevede realizarea unui complex de măsuri de reconstrucţie la reţelele şi instalaţiile obiectivelor de alimentare cu energie electrică.

Reţeaua de joasă  tensiune este destinată consumatorilor casnici şi neindustriali, precum şi iluminatul public. În zona de blocuri pentru  reţeaua de joasă  tensiunese sunt folosite cabluri,  iar  în celalte raioane ale orasului sunt linie aeriane LEA cu conducator de aluminiu cu secţiunea  A35-A95.

Reţeaua de iluminat este conectată prin linii aeriane (80%)  pe piloni de lemn cu  lămpi cu incandencenţă.

13.1.  Sarcina electrică

Sarcina electrică este stabilită conform situaţiei din anul 2016 şi pentru perioada de calcul.

Sarcina comunală este stabilită ca suma sarcinii caselor locative, clădirile publice şi iluminarea exterioară. Sarcina pentru sectorul locativ se determină, reieşind din numărul populaţiei, indicaţiile în proiectul de sistematizare şi consumul specific al energiei electrice pe cap de locuitor. Pentru perspectivă se acceptă sporirea consumului de energie electrică ţinînd cont de extinderea suprafeţei şi sporirea confortului.

Calculul sarcinii şi consumului de energie electrică pentru sectorul comunal şi locativ este reflectat în tab. 14.1.1.

Calculul sarcinii clădirilor publice şi întreprinderile comunale este efectuat conform normativelor specifice la unitate, loc, metru pătrat, etc., în conformitate cu "Normativele pentru proiectare. Utilajul electric al caselor şi clădirilor publice".

Calculul sarcinii şi a consumului de energie electrică pentru clădirile administrativ - publice şi întreprinderile comunale este reflectat în tab. 14.1.2.

Calculul sarcinii pentru instalaţiile de apeduct şi canalizare este prezentat în tab. 14.1.4 şi efectuat conform datelor căpătate la elaborarea planului urbanistic general la compartimentele respective.

Sarcina consumatorilor industriali este determinată conform datelor chestionarelor, completate de întreprinderi pentru secţia de formare a întreprinderilor industriale.

Pentru perioada de calcul pentru întreprinderile care funcţionează sunt acceptate aproximativ 10-20% sporirea sarcinii, iar pentru întreprinderile care staţionează sunt acceptate sarcini convenţionale.   Calculul sarcinii la întreprinderile industriale este prezentată în tab. 14.1.3.

Reieşind din calculul capacităţii necesare a energiei electrice s-a stabilit că rezervele existente sunt suficiente pentru dezvoltarea oraşului pînă în anul 2031, calculul capacităţii este reflectat în tab. 14.1.5.

| Calculul sarcinii comunal - locative şi consumul anual al energiei electrice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tabelul 14.1.1 |  |  |  |
| Nr. d/o | Sectorul | Populaţia, mii oam. | Consumul specific al energiei electrice, kW/oră/loc. | Consumul anual al energiei electrice, mii. kWh | Numărul anual al orelor cu consum maxim, ore | Puterea necesară, kW |
|  |  | exist. | prog. | exist. | prog. | exist. | prog. | exist. | prog. | exist. | prog. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Вroasca | 1,47 | 1,08 | 300 | 350 | 0,441 | 0,378 | 2100 | 2250 | 210 | 168 |  |  |
| 2 | Causeni Vechi | 1,17 | 1,49 | 300 | 350 | 0,351 | 0,522 | 2100 | 2250 | 167 | 232 |  |  |
| 3 | Ciocana | 0,64 | 0,44 | 300 | 350 | 0,192 | 0,154 | 2100 | 2250 | 91 | 68 |  |  |
| 4 | Gara Causeni | 0,50 | 0,35 | 300 | 350 | 0,150 | 0,123 | 2100 | 2250 | 71 | 54 |  |  |
| 5 | Valul Traian | 1,42 | 2,14 | 300 | 350 | 0,426 | 0,749 | 2100 | 2250 | 203 | 333 |  |  |
| 6 | Botna de sus | 4,16 | 3,42 | 300 | 350 | 1,248 | 1,197 | 2100 | 2250 | 594 | 532 |  |  |
| 7 | Valea Botnei | 1,58 | 2,61 | 300 | 350 | 0,474 | 0,914 | 2100 | 2250 | 226 | 407 |  |  |
| 8 | Causenii Noi | 6,29 | 6,17 | 300 | 350 | 1,887 | 2,160 | 2100 | 2250 | 899 | 960 |  |  |
| 9 | Mocana | 2,69 | 1,72 | 300 | 350 | 0,81 | 0,602 | 2100 | 2250 | 384 | 268 |  |  |
| 10 | Grigore Grigoriu | 0,00 | 1,07 | 300 | 350 | 0,00 | 0,375 | 2100 | 2250 | 0 | 166 |  |  |
|  | Total | 19,92 | 20,50 |  |  | 5,979 | 7,174 |  |  | 2845 | 3188 |  |  |

| Clădirile administrativ-publice şi întreprinderile comunale |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabelul 14.1.2 |  |  |  |  |  |
| № п/п | Indicatorii | Unitatea de măsură | Anul de bază 2016 | Perioada de calcul 2031 | Sarcina specifică asupra unei unităţi, kW | Capacitatea necesară, kW | Numărul anual alorelor cu consum maxim, ore/an | Consumul de energie electrică, mii kWh |
|  |  |  |  |  | exist. | prog. | exist. | prog. | exist. | prog. | exist. | prog. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Infrastructura socială |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Instituţii preşcolare | locuri | 1030 | 1130 | 0,4 | 0,46 | 412 | 520 | 2400 | 2400 | 0,989 | 1,25 |  |  |  |  |  |
| 2 | Instituţii şcolare | locuri | 2860 | 2860 | 0,2 | 0,25 | 572 | 715 | 2400 | 2400 | 1,373 | 1,716 |  |  |  |  |  |
| 3 | Spitale | paturi | 450 | 450 | 0,5 | 0,53 | 225 | 239 | 3200 | 3200 | 0,720 | 0,763 |  |  |  |  |  |
| 4 | Azil pentru bătrîni | locuri | 0 | 260 | 0,46 | 0,46 | 0 | 120 | 3200 | 3200 | 0 | 0,383 |  |  |  |  |  |
| 5 | Policlinici | vizite/zi | 85 | 696 | 0,1 | 0,12 | 60 | 72 | 2800 | 2800 | 0,168 | 0,2 |  |  |  |  |  |
| 6 | Stadion, terenuri sportive | ha | 2,5 | 14 | 10 | 10 | 25 | 140 | 2400 | 2400 | 0,06 | 0,34 |  |  |  |  |  |
| 7 | Sălii sportive | m2 | 1752 | 2050 | 0,12 | 0,13 | 210 | 267 | 2400 | 2400 | 0,51 | 0,640 |  |  |  |  |  |
| 8 | Bazine,oglinda apei | m2 | 180 | 564 | 0,75 | 0,8 | 135 | 451 | 3200 | 3200 | 0,43 | 1,44 |  |  |  |  |  |
| 9 | Centre distractiv-culturale | locuri | 560 | 1840 | 0,2 | 0,22 | 112 | 405 | 2400 | 2400 | 0,269 | 0,97 |  |  |  |  |  |
| 10 | Biblioteci | mii volume | 88 | 92 | 0,15 | 0,15 | 13,2 | 13,8 | 2400 | 2400 | 0,03 | 0,03 |  |  |  |  |  |
| 11 | Cinematograf | locuri | 400 | 564 | 0,12 | 0,12 | 48 | 68 | 3200 | 3200 | 0,15 | 0,217 |  |  |  |  |  |
| 12 | Obiecte comerciale | m2 | 3570 | 6765 | 0,16 | 0,18 | 600 | 1218 | 3200 | 3200 | 1,92 | 3,9 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  |  |  |  |
| 13 | Întreprinderi de alimentaţie publică | locuri | 680 | 902 | 0,75 | 0,75 | 510 | 677 | 3200 | 3200 | 1,63 | 2,16 |  |  |  |  |  |
| 14 | Pieţe comerciale | m2 | 900 | 900 | 0,1 | 0,1 | 90 | 90 | 2400 | 2400 | 0,22 | 0,216 |  |  |  |  |  |
| 18 | Hoteluri | locuri | 12 | 135 | 0,6 | 0,6 | 7 | 81 | 3200 | 3200 | 0,02 | 0,260 |  |  |  |  |  |
| 15 | Obiecte pristari service | locuri | 65 | 203 | 1,1 | 1,1 | 71 | 223 | 2400 | 2400 | 0,17 | 0,54 |  |  |  |  |  |
| 19 | Baie | locuri | 0 | 103 | 0 | 0,2 | 0 | 21 | - | 3200 | - | 0,066 |  |  |  |  |  |
| 17 | Curăţătorie chimică | kg/zi | 0 | 257 | 0 | 0,08 | 0 | 21 | - | 2400 | - | 0,05 |  |  |  |  |  |
| 16 | Spalatorie | kg/zi | 0 | 205 | 0 | 0,08 | 0 | 16 | - | 2400 | - | 0,04 |  |  |  |  |  |
| 21 | Кладбище | ha | 0 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Viceu public | locuri | 0 | 21 | 0 | 0,5 | 0 | 11 | - | 3200 | - | 0,034 |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 12635 | 20016 |  |  | 678 | 1140 |  |  | 8,659 | 15,215 |  |  |  |  |  |
|  | Iluminarea publice | km | 65,5 | 116,77 | 6 | 6 | 393 | 701 | 2300 | 2300 | 0,904 | 1,611 |  |  |  |  |  |

| Instalaţiile de apeduct şi canalizare or.Căuşăni |  |
| --- | --- |
| Tabelul 14.1.4 |  |
| Denumirea | Capacitatea necesară, kW | Numărul de ore cu consum maxim, ore/an | Consumul de energie electrică, MWh |
|  | exist | persp |  | exist | persp |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| Instalaţiile de apeduct |
| Staţia de pompare a apei arteziane (11x10) | 110 | 110 | 8700 | 0,96 | 0,96 |
| Staţia de pompare la nevelul II | 80 | 80 | 8700 | 0,7 | 0,7 |
| Total: | 190 | 190 | 8700 | 1,66 | 1,66 |
| Instalaţiile de canalizare |
| Staţia de pompare a apelor de canalizare SPCR №1 raionului nr. 1 (proiect) | - | 1,7 | 8700 | - | 0,015 |
| Staţia de pompare a apelor de canalizare SPCR №4 raionului nr. 2 (exist) | 37,0 | 8,2 | 8700 | 0,322 | 0,071 |
| Staţia de pompare a apelor de canalizare SPCR №2 raionului nr. 2 (proiect) | - | 5,1 | 8700 | - | 0,044 |
| Staţia de pompare a apelor de canalizare SPCR №3 raionului nr. 4 (proiect) | - | 3,2 | 8700 | - | 0,028 |
| Staţia de pompare a apelor de canalizare SPCR №4 raionului nr. 5 (proiect) | - | 1,9 | 8700 | - | 0,017 |
| Staţia de pompare a apelor de canalizare principală SPCP (SPCR №2)raionului nr. 6 (exist) | 60 | 24,4 | 8700 | 0,7 | 0,212 |
| Staţia de pompare a apelor de canalizare SPCR №5 raionului nr. 7 (proiect) | - | 12,2 | 8700 | - | 0,106 |
| Staţia de pompare a apelor de canalizare SPCR №6 raionului nr. 8 (proiect) | - | 12,2 | 8700 | - | 0,106 |
| Staţia de pompare a apelor de canalizare SPCR №3 raionului nr. 8 (exist) | 5,5 | 8,2 | 8700 | 0,047 | 0,071 |
| Staţia de pompare a apelor de canalizare SPCR №7 raionului nr. 9 (proiect) | - | 3,2 | 8700 | - | 0,028 |
| Staţia de pompare a apelor de canalizare SPCR №8 raionului nr. 9 (proiect) | - | 4,8 | 8700 | - | 0,042 |
| Staţia de pompare a apelor de canalizare SPCR №1 raionului nr. 8 (exist) | 37,0 | 16,4 | 8700 | 0,322 | 0,143 |
| Staţia de pompare a apelor de canalizare SPCR №5 raionului nr. 6 (exist, la balansa “ORHEI-VIT” ) | 37,0 | - | 8700 | 0,322 | - |
| Staţia de epurare orăşenească | 100 | 120 | 8700 | 0,870 | 1,044 |
| Total: | 239,5 | 221,5 | 8700 | 2,262 | 1,927 |

| Bilanţul capacităţii şi consumul anual al energiei electrice or.Căuşăni |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tabelul 14.1.5 |  |  |
| Nr. d/o | Denumirea | Puterea necesară kW | Consumul anual de energie electrică, MWh |
|  |  | exist. | pers. | exist. | pers. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Consumatorii comunali | 2845 | 3188 | 5,979 | 7,174 |  |
| 2 | Clădirile administrativ-publice | 3090 | 5369 | 8,659 | 15,215 |  |
| 3 | Întreprinderile industriale | 2155 | 2526 | 5,375 | 6,322 |  |
| 4 | Apeduct | 190 | 190 | 1,66 | 1,66 |  |
| 5 | Canalizare | 239,5 | 221,5 | 2,262 | 1,927 |  |
| 6 | Iluminarea publice | 393 | 701 | 0,904 | 1,611 |  |
|  | Total: | 8912,5 | 12196 | 24,839 | 33,909 |  |

13.2. Shema de alimentare cu energie electrică or.Căuşăni

Alimentare cu energie electrică a or.Căuşăni, încărcătura, carea pe terminul de calacul constitue 12196kW se va efectua dela funcţionează substaţii de transformatoare: Căuşăni 110/35/10kV cu transformatoare 15+16MW.

Capacitatea înstalate în substaţiei asigura şi propus de proiect.

Conectarea întreprindelor şi obiectelor propus se efectuază în conformitate cu  condiţiile tehnice lansare de reţelele electrice şi prin negocieri reciproce (contracte)

pentru a furniza  energie electrică.

O problemă pentru oraş prezinţă în proiect -extinderea părţilor carosabilea strazilor existente cu lungimea 48,38km cum trasarea a noilorşi strazil şi drumuri cu lungimea 51,37km, unde trebuie să fie executată iluminare exterioară. În regiunele zonelor locuinţe în regim mic de  înălţime reţelele de iluminare exterioară se prevăd aeriene  cu cablu de tipul „Torsado” pe piloane de beton armat cu corpuri iluminat prin lampe DRL, în centru reţelele de iluminare se prevăd  cu cablu.

13.3. Determinoarea  valoarei edeficiilor reţelilor  de electricitate

Calculul valoarei retelelor iluminare exterioare a  străzilor  este efectuat după indicii comasati şi este prezentat în tabelul nr.14.3.6.

Tabelul nr.14.2.6

| r. d/o | Denumirea | Unitatea de masura | Cantitatea | Valoarea (mii lei) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Unitate | De tot |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Reţele de iluminarea străzilor pe piloane de beton armat cu corpuri iluminat prin lampe DRL executate aerian cu cablu de tipul „Torsado” pe străzilor existente (reconstruire) | km | 48,38 | 80 | 3870 |
| 2 | Aceaşi pe străzilor noi | km | 51,37 | 100 | 5137 |
|  | Total: |  | 99,75 |  | 9007 |

14.0. Alimentare cu energie termică

14.1. Sarcinile termice

Compartimentul "Alimentare cu energie termică a oraşului Călăraşi" în cadrul proiectului "Planul urbanostic general al or. Călăraşi" este elaborat în baza temei-program şi "Instrucţiunii privind conţinutul, principiile metodologice de elaborare, avizare şi aprobare a documentaţiei de urbanism şi amenajare a teritoriului" (NCM B. 01.02.2005).

Datele iniţiale au servit:

- Planul urbanistic general al or. Căuşeni.

- Structura fondului de locuinţe a oraşului pentru perioada de calcul, anul 2031.

- Distribuirea populaţiei pentru perioada de calcul.

Conform temei-program în lucrare au fost determinată necesarul de căldură pentru  sectorului locativ - comunal şi edificiile publice, a fost analizată starea actuală a alimentării cu energie termică, au fost elaborate recomandări pentru organizarea alimentării cu energie termică pentru perspectivă.

Perioada de calcul - pînă în anul 2030.

Necesarul de energie termică pentru sectorul sectorului locativ- comunal pentru încălzire, ventilare şi alimentare cu apă caldă a fost stabilită în conformitate cu indicaţiile NCM G.04.07-2006 şi NCM G.04.10-2009 şi sunt reflectate în Anexe, tab. 15.1.1.

Cererea totală de energie termică a oraşului constituie:

- situaţia existentă – 52,53 Gcal/oră;

- propuneri de proiect – 66,52 Gcal/oră;

Informaţia privind necesarul de energie termică pe sectoare este reflectată în tab. 15.1.2.

Tabelul 16.1.2.

| Nr. crt. | Denumirea sectorului | Consumul de energie termică Gkal/oră MW |
| --- | --- | --- |
|  |  | Fondul locativ existent | Perioada de proiect |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Broasca | 1,48(1,72) | 1,48(1,72) |
| 2 | Căuşeni | 6,37(7,4) | 6,37(7,4) |
| 3 | Ciocana | 0,74(0,86) | 0,74(0,86) |
| 4 | Gara Căuşeni | 0,19(0,22) | 0,19(0,22) |
| 5 | Valul lui Traian | 0,39(0,45) | 0,39(0,45) |
| 6 | Botna de Sus | 16,79(19,53) | 17,44(20,28) |
| 7 | Valea Botnei | 6,66(7,75) | 7,17(8,35) |
| 8 | Căuşenii Noi | 16,25(18,9) | 29,08(33,83) |
| 9 | Mocana | 2,89(3,36) | 2,89(3,36) |
| 10 | Grigore Grigoriu | 0,77(0,89) | 0,77(0,89) |
|  | Total | 52,53 (61,09) | 66,52 (77,36) |

Conform datelor din tabel se poate constata că necesarul de energie termică a oraşului va spori către anul 2031 de  1,26 ori.

14.2. Analiza situaţiei existente a sistemului de alimentare cu energie termică

Primăria or. Căuşeni nu a oferit date despre cazengeriile individuale şi autonome. Astefl prezentarea analizei situaţiei existente a sistemului de alimentare cu energie termică nu este posibil.

14.3. Soluţii de proiect

Fondul locativ se va mări considerabil din contul construcţiilor individuale cu unu sau două nivele şi doar în sectorul Căuşenii Noi se propune construcţii multietajate şi, deci, se va mări consumul de energie termică. Mărirea consumului de energie termică se va face şi din contul construcţiilor obiectelor socio-culturale şi de deservire.

Pe măsura măririi fondului locativ se propune construcţia:

- Cazangerii de cartier cu instalarea ИТП în fiecare bloc sau secţie a clădirii;

- Cazangeriilor de acoperiş;

- Cazangeriilor autonome – izolate, încorporate, anexate;

- Sistemelor de încălzire şi apă caldă pe apartamente.

14.4. Concluzii şi recomandări

Pentru îmbunătăţirea alimentării cu energie termică a oraşului şi reducerea tarifului pentru încălzire se recomandă modernizarea cazangeriilor autonome şi de cartier cu productivitatea mai mare de 200 kW.

La modernizarea cazangeriilor existente se va ţine cont de:

- instalarea în cazane a arzătoarelor modulare;

- montarea sistemlui de control şi automatizare;

- îmbunătăţirea metodelor de tratare chimică a apei pentru suplinirea sistemelor de termoficare;

În cazangeriile noi se recomandă spre montare cazane cu randament sporit, utilate cu sisteme moderne de reglare autmată, cu sistem de reglare a regimului de temperatură conform temperaturii aerului din încăpere. Cazanele trebuie sa fie echipate cu arzătoare modulare pe gaz. Randamentul cazanelor trebuie sa fie nu mai mic de 92-94%. Combustibil  –gaz natural. Graficul de temperaturi -  95-70о.

Concomitent, în scopul sporirii eficacităţii asigurării cu căldură se recomandă instalarea bateriilor solare.

Tabelul 15.1.1.

Sarcina termică

| Nr. crt. | Denumirea sectorului | Fondul locativ existente | Perioada de calcul anul 2030 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Case locative | Obiecte de utilitate publică | Case locative | Obiecte de utilitate publică |
|  |  | Supr. locuibilă, mii m2 | Populaţia, mii oam. | Consumul energiei termice, Gkal/oră | Supr. locuibilă, mii m2 | Populaţia, mii oam. | Consumul energiei termice, Gkal/oră |
|  |  |  |  | Energie termică şi ventilare | Asigurare cu apă caldă | Energie termică şi ventilare | Asigurare cu apă caldă | Total |  |  | Energie termică şi ventilare | Asigurare cu apă caldă | Energie termică şi ventilare | Asigurare cu apă caldă | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Broasca | 11,22 | 0,62 | 1,3 | 0,18 | - | - | 1,48 | 11,2 | 0,52 | 1,3 | 0,18 | - | - | 1,48 |
| 2 | Căuşeni Vechi | 20,3 | 0,68 | 2,35 | 0,2 | 3,822 | 1,655 | 6,37 | 20,3 | 0,68 | 2,35 | 0,2 | 0,822 | 1,655 | 6,37 |
| 3 | Ciocana | - | - | - | - | 0,476 | 0,261 | 0,74 | - | - | - | - | 0,476 | 0,261 | 0,74 |
| 4 | Gara Căuşeni | - | - | - | - | 0,148 | 0,04 | 0,19 | - | - | - | - | 0,148 | 0,04 | 0,19 |
| 5 | Valul lui Traian | - | - | - | - | 0,246 | 0,14 | 0,39 | - | - | - | - | 0,246 | 0,14 | 0,39 |
| 6 | Botna de Sus | 59,1 | 3,28 | 6,84 | 0,93 | 5,779 | 3,239 | 16,79 | 59,1 | 2,91 | 6,84 | 0,93 | 6,193 | 3,474 | 17,44 |
| 7 | Valea Botnei | 45 | 1,5 | 5,21 | 0,43 | 0,642 | 0,377 | 6,66 | 45 | 1,5 | 5,21 | 0,43 | 1,015 | 0,512 | 7,17 |
| 8 | Căuşenii Noi | 57,32 | 3,18 | 6,64 | 0,91 | 6,67 | 2,029 | 16,25 | 104,12 | 4,0 | 12,06 | 3,44 | 10,234 | 3,342 | 29,08 |
| 9 | Mocana | - | - | - | - | 2,27 | 0,62 | 2,89 | - | - | - | - | 2,27 | 0,62 | 2,89 |
| 10 | Grigore Grigoriu | - | - | - | - | 0,553 | 0,214 | 0,77 | - | - | - | - | 0,553 | 0,214 | 0,77 |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

15.0 Alimentarea cu gaze naturale

Compartimentul "Alimentare cu gaze naturale a or. Causeni” este elaborat în baza următoarelor materiale:

- planul urbanistic general;

- materiale grafice şi textuale ale planului urbanistic general;

- documentele normative în vigoare.

- 1 Situaţia existentă

Sursa de alimentare cu gaze naturale serveşte staţia principală de reglare a presiunii gazelor, amplasată la periferia oraşului.

Conductele de presiune medie de la staţia principală de reglare a presiunii gazelor sunt pozate subteran spre punctele de reglare a presiunii de tip dulap.

Staţia principală de reglare a presiunii gazelor reduce presiunea de intrare a gazelor de la înaltă la medie.

Punctele de reglare a presiunii de tip dulap reduce presiune de intrare a gazelor de la medie la cea joasă.

Consumatorii comunali sunt racordaţi la reţeaua de gazoduct cu presiune joasă.

Evidenţa totală a consumului de gaze naturale în oraş se efectuează de către nodul comercial de evidenţă a gazelor montat în staţia principală de reglare a presiunii gazelor pe conducta de gaze cu presiune medie.

La momentul de faţa 89% din gospodăriile or. Căuşeni sunt gazificate.

15.2 Propuneri de proiect

Conform proiectului PUG pentru perspectivă se prevede alimentarea cu gaze naturale  a cartierelor rezidenţiale noi din sectoarele  Căuşenii Vechi , Valul Traian, Valea Botnei,   Căuşenii Noi ,  Grigore Grigoriu .

În sectorul Căuşenii Vechi şi  Valea Botnei   se prevede construcţia caselor locative de tip bloc cu 4-5 nivele.

În sectorul Valul Traian  şi Grigore Grigoriu  se prevede construcţia caselor individuale cu 1-2 nivele.

În sectorul Căuşenii Noi  se prevede construcţia caselor locative de tip bloc cu 4-5 nivele şi de tip bloc mai înalt de 5 nivele.

Alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor din aceste sectoare se prevede de la gazoductul cu presiune medie.

Diametrul gazoductului, tipul şi numărul punctelor de reglare a presiunii de tip dulap vor fi stabilite la următoarele etape de proiectare.

Calculul consumului de gaze naturale pentru sectoarele rezidenţiale

(construcţii noi)

Sectorul Căuşenii Vechi

- suprafaţa teritoriului – 20 300 m2 pentru construcţia caselor locative de tip bloc cu 4-5 nivele;

- numărul populaţiei – 680 oam.

Sectorul Valul Traian

- suprafaţa teritoriului –30 600 m2 pentru construcţia caselor individuale cu 1-2 nivele;

- numărul populaţiei – 870 oam.

Sectorul Valea Botnei

- suprafaţa teritoriului – 45 000 m2 pentru construcţia caselor locative de tip bloc cu 4-5 nivele;

- numărul populaţiei – 1500 oam.

Sectorul Căuşenii Noi

- suprafaţa teritoriului – 35 200 m2 pentru construcţia caselor locative de tip bloc cu 4-5 nivele;

- numărul populaţiei – 1170 oam.

- suprafaţa teritoriului – 11 600 m2 pentru construcţia caselor locative de tip bloc mai înalt de 5 nivele;

- numărul populaţiei – 390 oam.

Sectorul Grigore Grigoriu

- suprafaţa teritoriului –29 300 m2 pentru construcţia caselor individuale cu 1-2 nivele;

- numărul populaţiei – 1010 oam.

Consumul de gaze naturale pentru pregătirea bucatelor şi pentru apă caldă

(CP G-05-01-2014, anexa B, pag. 188 şi tab. 2 pag. 6)

Consumul anual de căldură pentru construcţii individuale

Qan = m х Q1,  kcal/an

unde:

m  – numărul populaţiei (oam.);

Q1 – norma consumului de căldură pentru 1 persoană în an (tab .B. 2);

Sectorul Căuşenii Vechi

Qan =  680  х 1,9 х 106  = 1,292 х 109 kcal/an

Sectorul Valul Traian

Qan =    870  х 1,9 х 106 = 1,653 х 109  kcal/an

Sectorul Valea Botnei

Qan =  1500  х 1,9 х 106 = 2,850 х 109 kcal/an

Sectorul Căuşenii Noi

Qan =  1560  х 1,9 х 106 = 2,964 х 109 kcal/an

Sectorul Grigore Grigoriu

Qan =  1010  х 1,9 х 106 = 1,919 х 109 kcal/an

Consumul orar maxim a căldurii pentru construcţii individuale

Qoră=Кmax*Qan ,  kcal/oră

unde:

Кmax – coeficientul maximului orar (tab. 2);

Sectorul Căuşenii Vechi

Qoră = (1 / 1800) х 1,292 х 109  = 0,717  х 106 kcal/oră

Sectorul Valul Traian

Qoră= (1 / 1800) х 1,653 х 109  = 0,917  х 106  kcal/oră

Sectorul Valea Botnei

Qoră = (1 / 1800) х 2,850 х 109  = 1,581  х 106  kcal/oră

Sectorul Căuşenii Noi

Qoră = (1 / 1800) х 2,964 х 109  = 1,645  х 106  kcal/oră

Sectorul Grigore Grigoriu

Qoră = (1 / 1800) х 1,919 х 109  = 1,065  х 106  kcal/oră

Consumul orar al gazelor

Voră=Qoră/Qрн, m3/oră

unde:

Qoră – consumul orar maximal al căldurii kkal/oră;

Qрн – căldura de ardere a gazului egală aproximativ cu 8000 kcal /m3;

Sectorul Căuşenii Vechi

Vч.г.в. = 0,717 х 106 / 8000 = 89,62 m3/oră

Sectorul Valul Traian

Vч.г.в. = 0,917 х 106 / 8000 = 114,62 m3/oră

Sectorul Valea Botnei

Vч.г.в. = 1,581 х 106 / 8000 = 197,62 m3/oră

Sectorul Căuşenii Noi

Vч.г.в. = 1,645 х 106 / 8000 = 205,62 m3/oră

Sectorul Grigore Grigoriu

Vч.г.в. = 1,065 х 106 / 8000 = 133,12 m3/oră

Consumul de gaze pentru încălzirea locuinţelor

NCM G 04.07:2014  "Reţele termice" Anexa. C pag.120 )

Fluxul termic maxim:

Qmax=q0*A*(1+K1) , W

unde:

K1=0 (numai case locative);

qo – fluxul termic maxim pentru 1 m2, (anexa C) W m2

A – suprafaţa totală a clădirilor locative (А=70хn);

unde:

70 - suprafaţa medie a unei locuinţe m2

n – numărul de case, unit.

Sectorul Căuşenii Vechi

- construcţia caselor locative individuale cu 1-2 nivele

Qmax =29х 70х40=81,2 kW  (0,069 х 106  cal/oră )

Sectorul Valul Traian

- construcţia caselor locative individuale cu 1-2 nivele

Qmax =43 х 70х40=120,4 kW  (0,103 х 106 kcal/oră )

Sectorul Valea Botnei

- construcţia caselor de tip bloc cu 4-5 nivele

Qmax = 36 х 45000 =1620,0 kW ( 1,39 х 106 kcal/oră )

Sectorul Căuşenii Noi

- construcţia caselor de tip bloc cu 4-5 nivele

Qmax = 36 х 35 200 =1267,2 kW (1 ,08  х 106 kcal/oră )

- construcţia caselor locative de tip bloc mai înalt de 5 nivele;

Qmax = 36 х 11 600 =417,6 kW ( 0,359  х 106 kcal/oră )

Sectorul Grigore Grigoriu

- construcţia caselor locative individuale cu 1-2 nivele

Qmax =42 х 70х40=117,6 kW  (0,101 х 106 kcal/oră )

Consumul orar al gazelor pentru încălzirea locuinţelor:

Voră=Qoră/ Qрн, m3/oră

unde:

Qoră – consumul orar maximal al căldurii kkal/oră;

Qрн – căldura de ardere a gazului egală aproximativ cu 8000 кcal/m3;

Sectorul Căuşenii Vechi

Vч.от =  0.069 х 106   / 8000 = 8,62 m3/oră

Sectorul Valul Traian

Vч.от = 0.103 х 106   / 8000 = 12,87 m3/oră

Sectorul Valea Botnei

Vч.от = 1.39 х 106   / 8000 = 173,75 m3/oră

Sectorul Căuşenii Noi

Vч.от = ( 1.08 х 106  +   0.359 х 106 ) / 8000 = 179,87 m3/oră

Sectorul Grigore Grigoriu

Vч.от = 0.101 х 106   / 8000 = 12,62 m3/oră

Consumul total orar al gazelor pe sectoare

Sectorul Căuşenii Vechi

∑ Voră =  89,62+8,62= 98,24 m3/oră

Sectorul Valul Traian

∑ Voră = 114,62+12,87=127,49 m3/oră

Sectorul Valea Botnei

∑ Voră = 197,62+173,75 =371,37 m3/oră

Sectorul Căuşenii Noi

∑ Voră =  205,62+179,87 =385,49 m3/oră

Sectorul Grigore Grigoriu

∑ Voră =  133,12+12,62 =145,74 m3/oră

Consumul total orar al gazelor ( construcţii noi)

∑ V oră total  =  98,24+127,49 +371,37+385,49+145,74=1128,33 m3/oră

16.0. Concluzii. Direcţii prioritare de amenajare a teritoriului

Proiectul Planului urbanistic general prevede realizarea complexului de măsuri privind zonificarea funcţională a teritoriului oraşului, inclusiv stabilirea direcţiilor prioritare de dezvoltare socio-economică în scopul echilibrării procesului investiţional, fundamentării succesiunii realizării măsurilor şi optimizării termenilor de implementare a acestora.

Principalele măsuri complexe de  amenajare teritoriului sunt:

- stabilirea hotarelor de dezvoltare a oraşului, ţinînd cont de soluţiile de sistematizare;

- optimizarea zonării arhitectural - urbanistice a teritoriului;

- utilizarea capacităţii maxime a potenţialului industrial existent care va contribui la sporirea numărului de angajaţi în acest sector al economiei;

- modernizarea şi dezvoltarea complexului agroindustrial;

- dezvoltarea business-ului mic şi mediu în diverse domenii de activitate;

- reconstrucţia şi sistematizarea zonei de centru în scopul creării compoziţiei arhitectural-urbanistice unice a oraşului;

- formarea subcentrelor de utilitate publică în centrele civice;

- reconstrucţia construcţiilor locuinţelor individuale existente;

- valorificarea terenurilor de rezervă din limita hotarului existent şi celor aflate în afara ei în scopul dezvoltării zonelor locative individuale şi multietajate;

- evacuarea din zonele locative a întreprinderilor de producere care nu corespund cerinţelor normative;

- extinderea şi reanimarea reţelei de drumuri şi străzi existente;

- ameliorarea situaţiei transportului urban;

- eliberarea străzilor principale din zona centrală a oraşului de fluxul de transport în tranzit;

- amenajarea parcărilor auto de scurtă şi lungă durată;

- dezvoltarea obiectivelor din sfera prestări servicii;

- ameliorarea infrastructurii sociale şi edilitare;

- amenajarea zonei complexe de agrement, sport şi odihnă în baza potenţialului landşaftologic existent;

- extinderea suprafeţelor totale a zonelor verzi pentru îmbunătăţirea stării mediului înconjurător;

- dezvoltarea în continuare a zonei balniar-curativă în baza surselor de apelor minerale curative existente;

- păstrarea patrimoniului istorico-cultural şi dezvoltarea infrastructurii turismului;

- ameliorarea condiţiilor sanitaro-ecologice de abitaţie;

- utilizarea raţională a resurselor naturale şi protecţia mediului înconjurător.

Împlementarea pe etape a prevederilor proiectului PUG v-a da un impuls suplimentar în dezvoltarea ulterioară a oraşului creînd premise perntru accederea oraşului Căuşeni la un nou nivel de dezvoltare urbanistică.

17.0. Indicii tehnico-economici principali a

Planului Urbanistic General al or. Căuşeni

| Nr d/o | Indicatorii | Unitatea de măsură | Anul de bază 2016 | Perioada de calcul 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Populaţia |  |  |  |
| 1. | Numărul populaţiei | mii. loc. | 19,9 | 20,5 |
| 2. | Densitatea populaţiei | loc. /ha | 15 | 11 |
| 3. | Structura pe vîrstă a populaţiei: |  |  |  |
|  | - pînă la vîrsta aptă de muncă | mii loc. | 3,4 | 3,6 |
|  | - în vîrsta de muncă | mii loc. | 13,4 | 12,5 |
|  | - peste vîrsta de muncă | mii loc. | 3,1 | 4,4 |
| 4. | Numărul de familii şi de locuitori solitari | mii | 6,6 | 7,2 |
| 5. | Numărul populaţiei ocupate, inclusiv: |  |  |  |
|  | - în sfera de producere | mii loc. | 1,2 | 2,0 |
|  | - în sfera prestări servicii | mii loc. | 1,9 | 4,0 |
|  | - în alte domenii | mii loc. | 0,3 | 0,5 |
| 6. | Structura pe sex a populaţiei: |  |  |  |
|  | - femei | mii loc. | 10,2 | 10,4 |
|  | - bărbaţi | mii loc. | 9,7 | 10,1 |
|  | Teritorii |  |  |  |
| 7. | Aria totală a teritoriului în limita localităţii | ha | 1353 | 1819 |
|  | inclisiv zone: |  |  |  |
|  | locative | ha / % | 597,6/44,2 | 916,1 /50,4 |
|  | - locuinţe individuale cu loturi | ha / % | 569,1/ 42,1 | 771,3 /42,4 |
|  | - blocuri cu multe apartamente | ha / % | 28,5 / 2,1 | 144,8/8,0 |
|  | - industriale, comunale şi depozitare | ha / % | 182,3/13,5 | 246,2/13,5 |
|  | - peisagistice, de agrement | ha / % | 7,3/0,5 | 276,5/15,2 |
|  | - de transport şi ale infrastructurii edilitare | ha / % | 58,1/4,3 | 125,4/6,9 |
|  | - cu altă destinaţie | ha / % | 507,7/37,5 | 254,8/14,0 |
| 8. | Revine la un locuitor | m2 / loc. | 680 | 887 |
|  | Fondul locativ |  |  |  |
| 9. | Fondul locativ, inclusiv | mii m2 | 373,8 | 545,8 |
|  |  | mii ap. (case) | 6,4 | 7,5 |
|  | - locuinţe proprietate privată cu loturi | mii m2 | 246,2 | 306,1 |
|  |  | mii ap. (case) | 4,1 | 4,6 |
|  | - blocuri cu multe apartamente | mii m2 | 127,6 | 239,7 |
|  |  | mii ap. (case) | 2,3 | 3,9 |
| 10. | Necesarul de majorare a ariei totale | mii m2 | - | 172,0 |
|  |  | mii ap. (case) | - | 1,1 |
| 11. | Fondul locativ supus modificării | mii m2 | 10,1 |  |
|  |  | mii ap. (case) | 225 |  |
|  | Infrastructura socială |  |  |  |
| 12. | Instituţii preşcolare | locuri | 1030 | 1130 |
|  |  | locuri / mii loc. | 52 | 55 |
| 13 | Şcoli generale | locuri | 2860 | 2860 |
|  |  | locuri / mii loc. | 144 | 140 |
| 14. | Spitale | paturi | 450 | 450 |
|  |  | paturi / mii loc. | 12 | 12 |
| 15. | Policlinici | vizite / zi | 85 | 670 |
|  |  | vizite zi / mii loc. | 4 | 24 |
| 16. | Întreprinderi de comerţ | mii m2 | 3,6 | 6,8 |
|  |  | m2 / mii loc. | 179 | 300 |
| 17. | Azil pentru bătrîni şi invalizi | locuri | - | 260 |
|  |  | locuri / mii loc. | - | 13 |
| 18. | Terenuri sportive | ha | 2,5 | 14,0 |
|  |  | ha/mii loc. | 0,13 | 0,70 |
| 19. | Săli sportive | m2 | 1752 | 2050 |
|  |  | m2 / mii loc. | 88 | 100 |
| 20. | Bazin | m2 supraf. | 180 | 564 |
|  |  | oglinda apei/mii loc. | 9 | 25 |
| 21. | Casă de cultură | locuri | 560 | 1804 |
|  |  | locuri / mii loc. | 28 | 80 |
| 22. | Cinematograf | locuri | 400 | 564 |
|  |  | locuri / mii loc. | 20 | 25 |
| 23. | Biblioteci | mii tomuri | 88 | 92 |
|  |  | mii tomuri / mii loc. | 4 | 4,5 |
| 24. | Hotel | locuri | 12 | 135 |
|  |  | locuri / mii loc. | 1 | 6 |
| 25. | Piaţă | mii m2 | 900 | 900 |
|  |  | m2 / mii loc. | 45 | 44 |
| 26. | Întreprinderi de alimentaţie | locuri | 680 | 902 |
|  |  | locuri / mii loc. | 44 | 40 |
|  | Infrastructura edilitară |  |  |  |
|  | Infrastructura de transport |  |  |  |
| 27. | Lungimea străzilor magistrale şi drumurilor | кm | 65,4 | 116,8 |
|  | inclusiv: |  |  |  |
| 28. | - de importanţă orăşenească | кm | 19,0 | 65,5 |
| 29. | - de importanţă locală | кm | 46,4 | 72,8 |
| 30. | Densitatea străzilor | km / km2 | 4,8 | 6,4 |
| 31. | Alimentare cu apă | mii m3 / zi | 2,0 | 5,1 |
| 32. | Ape uzate canalizate | mii m 3/ zi | 1,24 | 3,7 |
| 33. | Volumul deşeurilor menajere | mii m3/an | 28,0 | 48,7 |
| 34. | Utilizarea energiei electrice | mii KW oră/an | 24,8 | 33,9 |
|  | inclusiv: |  |  |  |
| 35. | - în scopuri comunale, menajere | mii KW oră/an | 19,4 | 27,6 |
| 36. | - în scopuri industriale | mii KW oră/an | 5,4 | 6,3 |
| 37. | Consumul energiei termice | Gkal / oră | 52,5 | 66,5 |
| 38. | Lungimea conductă de gaze de presiune medie | km | 3,9 | 6,6 |
|  | Protecţia mediului înconjurător |  |  |  |
| 39. | Asigurarea locuitorilor cu suprafeţe înverzite | m2/om | 4,0 | 10,0 |

Anexe